ОАО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ «ГИПРОГОР» Заказчик: Администрация Краснослободского Муниципального района Республики Мордовия Муниципальный контракт: №900/08-000120.1 от 28.04.2008 г.

КРАСНОСЛОБОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

схема территориального планирования

Том 2

Материалы по обоснованию проекта

Москва     2011

ОАО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ «ГИПРОГОР»

|  | Заказчик: Администрация Краснослободского Муниципального района Республики Мордовия Муниципальный контракт: №900/08-000120.1 от 28.04.2008 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

КРАСНОСЛОБОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

схема территориального планирования

Том 2

Материалы по

обоснованию проекта

Первый заместитель

Генерального директора		            		        С. И. Бычков

Директор по градостроительству,

архитектуре и проектным работам 			        И. М. Шнайдер

Главный инженер проекта                                           Н. В. Рязанова

Перечень представляемых материалов

А. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

|  | Наименование схемы | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |
| 1. | Схема планируемого развития территории (проектный план). Функциональное зонирование. Схема планируемого размещения объектов капитального строительства | М 1:25000 |
| 2. | Схема охраны природы | М 1:50000 |
| 3. | Схема планируемого развития инженерно-транспортной инфраструктуры | М 1:50000 |
| 4. | Схема рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и мероприятий по их ликвидации | М 1:50000 |
| Материалы по обоснованию |
| 1. | Положение района в Республике Мордовия | б/м |
| 2. | Схема современного использования территории (опорный план) | М 1:25000 |
| 3. | Схема комплексной оценки территории. Оценка территорий для градостроительной деятельности | М 1:50000 |
| 4. | Схема комплексной оценки территории. Оценка территорий для сельскохозяйственной деятельности | М 1:50000 |
| 5. | Схема комплексной оценки территории. Оценка территорий для рекреационной деятельности | М 1:50000 |
| 6. | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | М 1:50000 |
| 7. | Расселение | б/м |
| 8. | Оценка почвенных ресурсов | б/м |
| 9. | Обеспеченность учреждениями социальной сферы. Современное состояние | б/м |

В. Текстовые материалы

● Том 1. Положения о территориальном планировании

● Том 2. Материалы по обоснованию проекта

Оглавление

Введение	5

1. Особенности транспортно-географического положения района	8

2. Общая характеристика района	10

3. природно-ресурсный потенциал	14

4. Экономический потенциал	53

5. Социальная  инфраструктура	84

6. зоны с особыми условиями использования территории	106

7. Комплексная оценка территории	107

8. Градостроительная организация территории	114

9. Инженерно-транспортная инфраструктура. Современное состояние и перспективы развития	127

10. охрана природы	186

11. основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	213

12. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	234

13. нормативно-правовое обеспечение реализации схемы территориального планирования или (Предложения по реализации СТП)	236

14. использование геоинформационных технологий	238

ПРИЛОЖЕНИЯ	240

Введение

Схема территориального планирования Краснослободского муниципального района выполнена на основании Муниципального контракта от 28.04.2008 г. №900/08-00120.1.

Схема территориального планирования Краснослободского муниципального района выполнена в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Мордовия» (утвержденными 29.12.2008 постановлением Правительства Республики Мордовия №612) и иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Мордовия.

При разработке СТП Краснослободского района приняты во внимание материалы Схемы территориального планирования Республики Мордовия (ФГУП РосНИПИ Урбанистики, Санкт-Петербург, 2008), Генеральный план Краснослободского городского поселения (ОАО «Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования», Саранск, 2011 г.),  «Стратегия социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 г.», ряд других Программ, реализуемых на территории Республики и муниципальные целевые программы, в частности программа социально-экономического развития Краснослободского муниципального района РМ на период до 2020 года.

В схеме определены следующие сроки её реализации:

-	расчётный срок, на который рассчитаны все планируемые мероприятия (ориентировочно 2030 г.);

-	первый этап развития, на который планируются первоочередные мероприятия (ориентировочно 2020 г.).

СТП состоит из 2-х томов: «Положения о территориальном планировании» (Том 1), «Материалы по обоснованию проекта» (Том 2).

СТП представляется в электронном виде, разработана в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Разработка современной Схемы территориального планирования в электронном виде, кроме традиционно решаемых задач создания градостроительной документации, формирует основу информационного обеспечения градостроительной деятельности, позволяющую иметь комплексную информационную систему территориального зонирования, территориальных ресурсов и регламентов их использования.

В последующем это позволит сформировать единое информационное пространство, на базе которого возможна организация постоянного мониторинга территории сельских поселений.

Цель территориального планирования

Основной целью разработки схемы территориального планирования Краснослободского муниципального района Республики Мордовия является повышение эффективности управления развитием территории района на основе разумного баланса в части планировочных, коммуникационных, социальных, промышленных, экологических предложений, обеспечивающих гармоничное развитие района.

Основополагающая задача схемы территориального планирования – сочетание пространственной организации среды обитания с интересами постоянных жителей, предпринимателей и инвесторов при сохранении природно-экологического каркаса территории района.

В объективно сложной текущей демографической ситуации особое внимание уделено развитию и укреплению сложившихся систем расселения за счет комплекса мероприятий направленных на улучшение социально-бытового обслуживания и развитию инженерных сооружений и коммуникаций.

Основой перспективной планировочной организации Краснослободского района и окружающей территории стали крупные планировочные элементы: транспортные коридоры с зонами их влияния, территории селитебного и производственного назначения, элементы рельефа и природной среды.

Концепция Схемы территориального планирования района включает комплексный анализ ресурсного потенциала района, выявление проблем его развития, формирование решений их значимость и приоритетность реализации.

Работа выполнена архитектурно-планировочной мастерской № 4 ОАО «Гипрогор».

Главный инженер АПМ-4 – С. В. Копытко.

Авторский коллектив проекта:

Г. Н. Евтушенко – архитектор;

Н. В. Рязанова – главный инженер проекта, специалист по водоснабжению, канализации и санитарной очистке

Т. В. Егорова – ведущий инженер экономист;

Н. Л. Шушлебина – главный специалист по транспорту;

А. А. Дронова – ведущий инженер энергетик;

Е. И. Ивашкина – главный инженер проекта, специалист по инженерной защите и подготовке территории;

Е. В. Зырянова – ведущий инженер эколог, специалист по охране окружающей среды;

М. Г. Москаленко – зав. группой  дендролог;

С. И. Грошин – главный специалист геолог.

Графическое оформление проекта

В. Г. Смирнова – архитектор III категории.

Авторский коллектив выражает благодарность руководству администрации Краснослободского района, а так же всем организациям и учреждениям района за предоставление исходной информации необходимой для разработки проекта.

1. Особенности транспортно-географического положения района

Краснослободский район расположен в северо-западной части Республики Мордовия. На севере он граничит с Ельниковским, на востоке – со Старошайговским, на юге – с Ковылкинским, на западе – с Атюрьевским   районами Республики Мордовия.

Протяженность района с севера на юг составляет 60,5 км, с запада на восток– 40,2 км.

Район расположен в долине рек Мокша и Сивинь.

Район входит в Краснослободско-Темниковскую  групповую  систему населенных мест (ГСНМ), находится в зоне влияния Ковылкинского межрайонного центра.  Административный центр района г. Краснослободск  в то же время выполняет функции одного из центров вышеуказанной ГСНМ.

Город  Краснослободск и село Сивинь являются соответственно центром и подцентром Примокшанского туристическо-рекреационного района.

Положение района благоприятно для связи с регионами РФ:

-	район расположена на пересечении автомагистрали федерального значения Рязань – Краснослободск – Саранск – Ульяновск и региональной автомобильной дороги Арзамас – Первомайск – Краснослободск – Ковылкино - Нижний Ломов;

-	наличие вышеперечисленных дорог обеспечивает всесторонние внешние связи  с прилегающими районами,  республиканским центром, а так же регионами Поволжья и Центром России.

Реки Мокша, Сивинь и вышеуказанная транспортная магистраль являются основными элементами опорного каркаса территории Краснослободского района.

Район расположен в лесостепной зоне. Почти половину его территории составляют земли лесного фонда. Значительная часть территории района пригодна для сельскохозяйственного освоения.

Некоторые показатели транспортного положения района приводятся в таблице.

Таблица 1.1

Транспортная удаленность центра муниципального района, км

| От ближайшей ж/д. станции - ст. Ковылкино | 56 |
| --- | --- |
| От ближайшего аэропорта - г. Саранск | 107 |
| От федеральной автодороги Рязань-Краснослободск-Саранск-Ульяновск | 0 |
| От республиканского центра (автодорога) | 107 |

2. Общая характеристика района

2.1. Общие сведения

Образование Краснослободского района в нынешних административных границах произошло 16 июля 1928 г. Административным центром района является город Краснослободск.

Общая площадь территории района составляет 1 379 км2 (5,2% от территории Республики Мордовия).

Краснослободский район один из населенных районов Мордовии. Плотность населения района значительно ниже, чем в среднем по Республике – 19,2 чел/км2 (в Республике Мордовия 31,6 чел/км2).

В настоящее время на территории района проживает 26,6 тыс. чел, что составляет 3,2% от населения республики – 5,0% её сельского населения.

Таблица 2.1

Положение Краснослободского района в республике Мордовия

(по данным статистического ежегодника, 2010 г.)

|  | Наименование | Единица измерения | Республика | Район | Доля района в Республике % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория | тыс. кв. км. | 26,1 | 1,379 | 5,2 |
| 2. | Плотность населения | чел на 1 кв. км | 31,6 | 19,2 | 60,7 |
| 3. | Численность населения, в том числе: | тыс. чел | 826,5 | 26,6 | 3,2 |
| 3.1. | - городское | тыс. чел | 501,5 | 10,4 | 2,0 |
| 3.2. | - сельское | тыс. чел | 325,0 | 16,2 | 5,0 |
| 4. | Объём промышленной продукции | млн. руб. | 72951,0 | 260,3 | 0,35 |
| 5. | Объём сельскохозяйственной продукции | млн. руб. | 33316,9 | 663,4 | 2,0 |
| 6. | Ввод жилых домов | тыс. м2 | 276,6 | 8,6 | 3,1 |

Уровень дотационности района составляет 76%, доход местного бюджета состоит их собственных средств лишь на 24%.

Краснослободский район является агропромышленным, экономика района сочетает развитые аграрный и промышленный секторы.

Объём производства сельскохозяйственной продукции района составляет 2,0% от республиканского.

Развитие промышленности характеризуется наличием предприятий машиностроительной отрасли, имеющих технологические связи с предприятиями  г. Саранска и высоким удельным весом предприятий пищевой промышленности, сориентированных на сырьевую базу.

Производственные связи района представлены поставками сырья на перерабатывающие предприятия пищевой промышленности районов республики Мордовия и готовой продукции в регионы Поволжья и Центр России.

Население занимается в основном разведением крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, птиц, лошадей, кроликов и пчел, выращиванием картофеля и овощей.

Сельскохозяйственное освоение территории является основополагающим фактором дальнейшего развития района.

2.2. ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ РАЙОНА

Факторы, способствующие социально-экономическому развитию района:

-	расположение района в центральной части Республики, в зоне влияния Ковылкинского межрайонного центра и прилегающих областей;

-	расположение на пересечении федеральной и региональной автомагистралей обеспечивает всесторонние внешние связи  с прилегающими районами,  республиканским центром, а так же регионами Поволжья и Центром России;

-	развитие сельскохозяйственной отрасли скооперированной с предприятиями пищевой перерабатывающей промышленности;

-	развитие фермерского хозяйства на территории района;

-	наличие природно-сырьевой базы месторождений строительных материалов (Желтоноговское, Тустатовское и Чукальское) и значительных разведанных запасов торфа;

-	больше половины территории района составляют ценные в сельскохозяйственном отношении земли – черноземы, аллювиальные и темно-серые лесные почвы с высоким баллом бонитета;

-	через административный центр района проходит туристический автомобильный маршрут – (г.Темников – г. Краснослободск – с. Сивинь – г. Саранск);

-	наличие на территории района исторических населенных пунктов – г. Краснослободск и с. Сивинь;

- 	наличие на территории района значительного количества объектов культурного наследия - памятников истории (37), искусства(6), археологии(73), градостроительства и архитектуры (13);

-	расположение на территории района значительных по площади и уникальных по значению ООПТ (10 памятников природы и заказник, общей площадью 7,8 тыс. гектар);

-	имеется высокий потенциал для развития культурно-познавательного, лечебно-оздоровительного, спортивного, сельского и этнического видов туризма на территории района;

-	инвестиционная привлекательность территорий: наличие инфраструктурно-подготовленных промышленных площадей и кадрового потенциала;

-	наличие ресурсов, способствующих развитию экономики района в перспективный период:

-	трудовых – баланс между трудовыми ресурсами и населением, занятым в экономике района около 8,0 тыс. человек;

-	территориальных – для жилищного строительства за счет освоения новых площадок в границах населенных пунктов;

-	транспортных – наличие значимых автомобильных трасс и автостанции;

-	водных – средний модуль прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод – 1,06 л/с*км2. Территория района относится к надежно обеспеченным водой территориям;

Факторы, сдерживающие социально-экономическое развитие района:

-	тяжелая демографическая ситуация: отрицательный коэффициент прироста населения;

-	Московский регион оттягивает трудовые ресурсы района и потенциальные инвестиционные вложения;

-	наличие на территории района «умирающих» населенных пунктов;

-	неудовлетворительное состояние транспортно-дорожной сети;

-	отсутствие материально-технической базы для развития отраслей сельского хозяйства;

-	физический и моральный износ основных производственных фондов и нехватка инвестиционных ресурсов на их обновление;

-	наличие простаивающих производственных мощностей.

3. природно-ресурсный потенциал

3.1. Климатический потенциал и гидрологические условия

Климат Республики Мордовия и Краснослободского района в том числе, умеренно континентальный, с теплым летом и умеренно суровой зимой. Среднегодовая температура воздуха изменяется от +3,5°С до +4,0°С. Средняя температура самого холодного месяца (января) изменяется в пределах от –11,5°С  до –12,3°С, отмечаются понижения температуры до – 47 °С. Средняя температура самого теплого месяца (июля) от +18,9°С до +19,8°С, максимальная +37°С.

Ниже приведены климатические характеристики по данным СНиП 23-01-99 (Строительная климатология. Москва, 2000), (таблица № 3) для г. Саранска.

Таблица 3.1

Температурный режим

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t о | -12,3 | -11,7 | -5,9 | 4,8 | 13,1 | 17,3 | 19,2 | 17,7 | 11,6 | 4,1 | -3,0 | -8,7 | 3,9 |

Абсолютный максимум температур составляет +39оС, абсолютный минимум – 44оС. Отрицательные температуры наблюдаются в течение пяти месяцев. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки – 30оС, температура воздуха наиболее холодных суток –34оС.

Максимальная из средних скоростей ветра зафиксирована по южному румбу в январе, и достигает 6,9 м/сек, минимальная – зафиксирована по северному румбу в июле и составляет 0 м/сек. Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха 8оС или менее составляет 5,8 м/сек.

Согласно СНиП 23-01-99, табл. №№ 2, 3, преобладающее направление ветра за июнь-август – северное, за декабрь-февраль – южное.

Для построения розы ветров в таблице приведены повторяемости ветра и штилей в различные периоды года (в %).

Таблица 3.2.

Повторяемость ветра и штилей

| Направление ветра | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплый период IV-X | 11 | 8 | 6 | 9 | 17 | 20 | 15 | 14 | 12 |
| Холодный период XI-III | 9 | 6 | 5 | 12 | 31 | 20 | 10 | 8 | 10 |
| Год | 10 | 7 | 6 | 10 | 23 | 20 | 13 | 11 | 11 |

Данные по повторяемостям ветра и штилей взяты из «Справочника по климату. Ветер» (Гидрометиздат).

По количеству выпадающих осадков Республика Мордовия расположена в зоне достаточного увлажнения.

За год выпадает 516 мм осадков (г. Саранск), из них 361 мм (70%) – за апрель-октябрь и 155 мм (30%) – за ноябрь-март. Суточный максимум осадков – 128 мм (СНиП 23-01-99).

В течение многолетнего наблюдения отмечались периоды большего и меньшего увлажнения. Отклонение в сторону минимальных и максимальных значений составляет 120 – 180 мм. Распределение осадков по территории Республики Мордовия изменяется несущественно.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 83%, наиболее теплого месяца – 69%.

Количество летних осадков преобладает над зимними за счет их интенсивности.

За год наблюдается 144 дня со снежным покровом; его средняя высота 33 см, максимальная – 74 см.

В среднем за год наблюдается 50 дней с метелями, которые преобладают при южных и юго-западных ветрах, и скорости ветра 6-9 м/сек.

По климатическому районированию для строительства территория Республики Мордовия относится к категории II В.

Нормативная глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов – 155 см, супесей и мелких песков – 180 см.

### 3.1.1. Гидрография, гидрология

Республика Мордовия расположена на юго-западной периферии бассейна р. Волги в междуречье Мокши и Суры. Западная часть Мордовии относится к бассейну р. Мокши, восточная часть Мордовии – к бассейну р.  Суры.

Территория Краснослободского района практически полностью относится к бассейну р. Мокши, правому притоку р. Оки.

Гидрографическая сеть Краснослободского района представлена реками:

-	р. Мокша с правым притоком р. Сивинь и более мелкими притоками: Гумейка, Рябка, Урей, Лепьевский, Кивчей, Модаевка, Авгура.

По гидрологическому режиму при незначительном различии река Мокша является типично равнинной рекой с широкими долинами и спокойным течением.

Реки бассейна Мокши, приуроченные к Окско-Донской низменности, протекая в условиях равнинного рельефа, образуют широкие долины с хорошо разработанными поймами и надпойменными террасами. Долины рек асимметричные и извилистые, в основном трапецеидального поперечного профиля. Реки мелководны, преобладающие глубины для малых рек 0,4-1,2 м, средних 1,5-2,0 м, больших 2,5-3,5 м. На перекатах глубины повсеместно менее 0,5-1,0 м. Скорость течения изменяется от 0,2 до 0,4 м/сек на плесах, от 0,8 до 1,2 м/сек на перекатах.

Гидрологический режим рек характеризуется высоким весенним половодьем, низкой летне–осенней меженью, нарушаемой в дождливые годы двумя-тремя паводками, и устойчивой зимней меженью.

По виду питания и водному режиму реки относятся к восточно-европейскому типу, характеризуются высоким длительным половодьем, пониженным стоком в летнюю и зимнюю межени и повышенным стоком в осенний период.

Питание рек смешанное. Распределение стока внутри года в соответствии с климатическими факторами и факторами подстилающей поверхности неравномерно и характерно для рек лесостепной зоны: снеговое – 60-80%, дождевое – до 10%, грунтовое – 15-30 %.

Реки бассейна Мокши отличаются наименьшей естественной зарегулированностью стока: на долю весеннего стока приходится 85% годового стока, летнее-осеннего – 10%, зимнего – 5%.

Весенний подъем уровня начинается еще в период ледостава в третьей декаде марта – начале апреля. Спад сравнительно медленный. Заканчивается половодье в середине мая – начале июня. Его продолжительность составляет в среднем полтора-два месяца, в отдельные годы больше. Максимум весеннего половодья наступает обычно в первой половине апреля, на реках с более крупными водосборами несколько позднее – во второй его половине.

Высота половодья зависит от площади бассейна, колеблется в широких пределах и составляет от 2–3 м на малых реках до 4–7, реже 10 м, на средних и больших реках.

Наивысшие уровни воды весеннего половодья 1 % обеспеченности р. Мокша составляют по предварительным данным 147,0 м Б. С.

Максимальный расход половодья в 10-25 раз выше среднего годового.

Дождевые паводки на реках и водотоках района в летне-осенний период наблюдаются не ежегодно, но иногда случаются по нескольку раз в год. Преобладающее количество высоких дождевых паводков (40-60%) наблюдается в мае-июне, а наименьшее в августе-сентябре. Продолжительность дождевых паводков составляет 3-15 суток.

Летне–осенняя межень устанавливается обычно к середине мая–первой половине июня. Заканчивается летне-осенняя межень в середине сентября, октябре и очень редко в ноябре. Продолжительность межени в разные годы различна  и изменяется в широких пределах – от 60 до 180 дней.

Минимальный сток на реках наблюдается в период летне-осенней и зимней межени. Наименьший сток обычно бывает в зимний период.

Ледовые явления начинаются с образования заберегов и наступают в среднем в первой половине ноября. Замерзают реки в конце октября - начале ноября, вскрываются – во второй половине апреля – начале мая. Устойчивый ледовый покров держится 4–5 месяцев. Толщина льда достигает 85 см, а в суровые зимы – 115 см.

3.2. Геологическое строение и минерально-сырьевые ресурсы

### 3.2.1. Рельеф

Краснослободский район расположен в центральной части Республики Мордовия.

С юга на север его пересекает одна из крупнейших рек Мордовии – р. Мокша, долина которой разделяет территорию района на две, отличающиеся по характеру поверхности, части. Левобережная – круто обрывается в пойме реки скалистыми уступами высотой до 60-70 м, прерываемыми лишь долинами небольших ручьев, оврагами и балками. Левобережная пойма узкая (0,1-0,5 км), прерывистая, расширяющаяся лишь на самом юге между с. Шаверки и с. Ефаево до 4-4,5 км и на севере между с. Новый Усад и с. Русское Маскино до 8 км Поверхность остальной левобережной части района пологоволнистая с амплитудой рельефа до 10-20 м, совершенно лишенная леса с относительно густой сетью оврагов и балок, в прибрежной полосе, шириной 3-7 км, на которой особенно развиты высокие надпойменные террасы р. Мокша, что придает рельефу в этой полосе ступенчатый характер. Русло реки на большом притяжении прижато к левому берегу.

Правобережная часть территории района отличается большой шириной поймы р. Мокша (2-5 м), которая держится здесь на абс. отметке 113-117 м, но её поверхность осложнена многочисленными останцами первой и в меньшей степени второй надпойменных террас. Вся поверхность правобережья, за исключением полосы шириной 10-15 км вдоль долины р. Сивинь, покрыта густыми широколиственными лесами. Территория сильно заболочена. Амплитуда рельефа под лесом достигает 15-20 м, при общем крупнохолмисто-пологосклонном характере местности. Абсолютные высоты здесь 125-205 м, сеть оврагов и балок более редкая.

### 3.2.2. Геологическое строение

Краснослободский район в пределах интересующих нас глубин, до 150-200 м сложен пародами верхнего палеозоя, мезозоя и кайнозоя. При этом геологическое строение правобережной части района несколько отличается от строения ее левобережной части: главным образом тем, что на севере правобережной части района, на значительной площади, на поверхность выходят верхнепалеозойские породы, в южной части правобережья перекрытые с поверхности породами мезозоя. На левобережье верхнепалеозойские породы залегают на глубине от 60 до 120-130 м, перекрытые с поверхности мезозойскими отложениями почти на всей его площади.

Верхнепалеозойские породы состоят из отложений среднего (башкирский и московский ярусы) и верхнего (оренбургский и гжельский ярусы) отделов каменноугольной системы. В среднем отделе системы преобладают органогенные и органогенно-обломочные известняки с маломощными прослоями глин и мергелей. Верхнекаменноугольные отложения слагают доломитизированные известняки и доломиты, часто окремненные, и сильно трещиноватые, кавернозные и закарстованные, с прослоями гипсов, ангидритов, глин, аргиллитов и мергелей. Общая мощность каменноугольных отложений около 200 м.

Мезозойские отложения представлены здесь породами юрской и меловой систем, которые залегают на разных горизонтах эродированной поверхности палеозойских отложений, породы нижнего отдела юры в районе отсутствуют, но широко распространены породы среднего (байосский и батский ярусы) и верхнего (келловейский, кимериджский, оксфордский, волжский ярусы) отделов.

Отложения среднего отдела юры состоят из серых глин (10 м) и глинистых песков с прослоями и линзами песчаников, алевролитов, серых и почти черных глин. Общая мощность среднеюрских отложений 60 м.

Верхнеюрские отложения слагают (снизу-вверх): песчанистые глины с прослоями слюдистых песков и песчаников, содержащих конкреции фосфоритов и пирита (50-60 м) – келловейский ярус; глины известковистые с гнездами и конкрециями мергеля желваками фосфорита (8-15 м) – оксфордский ярус; глины известковистые, местами с прослоями битуминозных и горючих сланцев (до 10-12 м) – Волжский ярус; глины известковистые с линзовидными прослоями глауконитового песка (10-35 м) – кимериджский ярус. Вся толщина юры имеет темно-серую окраску и общую мощность порядка 100-110 м.

Верхнемеловые отложения на территории района отсутствуют, широко распространены отложения нижнего отдела меловой системы. Они слагают междуречные пространства на обоих берегах р. Мошки. В пределах района в их составе различают пять стратиграфических ярусов (снизу вверх): валанжинский – глауконистые пески с фосфоритовыми желваками (3,5); готеривский и баремский ярусы – темно-серые до черных песчанистые глины, слюдистые ожелезненные алевролиты и пески кварцевые мелкие, глинистые, переходящие в песчаники(35-80 м); аптский – в нижней половине песчанистые глины с прослоями песков, глинистых сланцев и битуминозных сланцеватых и мергелистых песчаников или песчанистых мергелей, в верхней половине глины с тонкими прослойками алевритов и песков (7-35 м); альбский – в основании песчаники грубозернистые сильно ожелезненные, в средней части глины с прослоями глауконитовых песков и фосфоритовыми желваками, в верхней части глины содержат прослои опок (6 м).

Из кайнозойских отложений в районе развиты только неогеновые (миоценовые и плиоценовые породы) лагунно-морского происхождения и четвертичные породы преимущественно аллювиального происхождения. Миоцен – разнозернистые пески, слабослюдистые глины (80 м), заполняющие палеодолину р. Вад. Плиоцен – пески кварцевые косослоистые разнозернистые с прослоями глин. В верхней части разреза преобладают песчанистые глины, переходящее кверху в супеси и пески (до 50-70 м).

Четвертичные отложения представлены в районе тремя основными генетическими типами пород: аллювиальными, водноледниковыми (зандровые поля) и ледниковыми (морены). На значительно более ограниченной площади распространения встречаются болотные, элювиальные, эоловые образования.

Среди аллювиальных отложений преобладают пески, преимущественно кварцевые, суглинки и глины, реже встречаются галечники и гравий. Максимальные мощности 25-30 м, преобладающие 10-15 м. Водно-ледниковые отложения межледниковые – пески, галечники, реже суглинки. Мощности 7-10, реже до 12-15 м. Ледниковые отложения – тилли в форме морен – суглинки и пески с дресвой, щебнем и редко валунами. Мощности 2-5, реже 7-8 м. Аллювиальные отложения концентрируются в долинах рек; водно-ледниковые отложения покрывают поверхности высоких речных террас и междуречий; морены покрывают отдельные участки междуречий.

### 3.2.3. Гидрогеологические условия

Большая часть территории Краснослободского района расположена в пределах Приволжско-Хоперского артезианского бассейна и только возможно крайняя восточная часть района лежит в границах Волго-Сурского артезианского бассейна.

Гидрогеологическая структура рассматриваемого района четко делится на три своеобразных этажа, отличающихся по составу водовмещающих пород, их водообильности, общей минерализации и химизму подземных вод.

Верхний этаж состоит из водовмещающих пород кайнозоя и мезозоя, песчаного и песчано-глинистого состава. Они содержат безнапорные или слабонапорные пластво-поровые пресные, преимущественно гидрокарбонатные кальциевые воды, питаются за счет атмосферных осадков.

Средний этаж составляют карбонатные породы верхнего палеозоя, содержащие пластово-трещинные слабонапорные и напорные пресные воды, представляющие основной водоносный горизонт не только района, но и всей Республики. Сильно трещиноватые и закарстованные водовмещающие породы, получающие атмосферные воды, в областях их питания, и воды из водоносных горизонтов верхнего этажа, что обуславливает хорошую водообильность почти на всей территории республики.

Третий, нижний этаж образуют сильно метаморфизованные и дислоцированные додевонские кремнисто-карбонатные, глубоко залегающие, породы нижнего палеозоя, содержащие сильноминерализованные, высоконапорные воды. Краткая характеристика последних будет дана в разделе «Полезные ископаемые». Ниже приводится описание пресных водоносных горизонтов представляющих интерес в качестве источников водоснабжения.

Воды четвертичных отложений (Q)

Воды аллювиальных и аллювиально-водноледниковых отложений (al, al-fg Q II-III) – распространены в долинах крупных (Мокша, Сивинь, Кивчей), средних (Рябка,) и малых рек, крупных оврагах и балках, конусах выноса. Водовмещающие породы-пески, суглинки, супеси, алевриты, песчано-гравийные смеси, мощность которых на пойме до 7-10 м, на надпойменных террасах и конусах выноса 10-25 и до 40 м (р. Мокша).

Уровень грунтовых вод на глубине 0-3 м (пойма); 4-10 м (надпойменные террасы) 10-20 м (конусы выноса). Дебиты скважин 0,07-2,5 л/с, родников 0,01-0,5 л/с. По типу воды гидрокарбонатные кальциевые, с минерализацией 0,5-1,0 л/с.

Водоносные горизонты в долинах рек западной части района залегают на водноледниковых отложениях (fgQII-III)-песках с линзовидными прослоями суглинков, супесей, глин, с рассеянной в песках галькой и валунами, при общей мощности до 12-15 м. Под ним лежит водоупорная днепровская морена, либо водоносные горизонты в песчано-глинистых коренных породах, скорее всего нижнего мела, а еще ниже в трещиноватых и закарстованных карбонатных породах верхнего карбона.

Воды в отложениях покрывающих междуречья относятся к водноледниковым подморенным пескам (fgQIII), на многих участках коренных склонов речных долин и оврагов образующих пластовые выходы и связанное с ними заболачивание склонов и образование оползней. Глубина залегание грунтовых вод (17-20 м). Воды гидрокарбонатные кальциевые, реже сульфатные натриевые, с минерализацией 0,5-0,6 г/л. Дебит родников 0,01-0,2 л/с. Коэффициент фильтрации песков 0,5-2,8 м/сут.

Воды сложного водоносного комплекса в нижнемеловых (К1) отложениях, содержащих 3-5 водоносных горизонтов, в 5 стратиграфических ярусах. Водовмещающие породы – пески от грубозернистых до мелких, с прослоями плотных водоупорных глин. Наиболее водообильным является барремский водоносный горизонт. Дебит скважин 0,3-8,1 л/с, при понижении уровня воды до 10 м. Остальные водоносные горизонты обладают меньшей водообильностью. Воды пестрого химического состава, из-за низких фильтрационных свойств водовмещающих пород. Глубина залегания водоносных горизонтов 3-116 м.

Верхнеюрские отложения (J3), отличающиеся разрезом, в котором преобладают слабо водоносные переслаивающиеся песчано-глинистые породы, можно рассматривать как водоупорную толщу, а маловодные горизонты располагаются в ней на глубинах от 4-10 до 80-120 м.

Воды среднеюрских отложений (J2) содержатся в мелких и тонких песках батского и байосского ярусов. Водообильностью и большим распространением отличаются батские отложения, особенно на правобережье района. Питание водоносные горизонты получают из атмосферных осадков и местами нижнемеловых отложений (левобережье). По составу воды гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией до 0,5 г/л.

Воды верхнекаменноугольных отложений (С3) распространены практически на всей территории Краснослободского района и залегают под мезозойскими слабо водоносными и в значительной степени водоупорными породами, что обуславливает их напорность. Глубина залегания подземных вод 50-100 м. В низовьях долины р. Сивинь водовмещающиеся породы обнажаются. Они представлены трещиноватыми, кавернозными и закарстованными известняками и доломитами, преобладающая водопроводимость пород 500-10000 м2/сут. По составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые с минерализацией до 0,5 г/л и общей жесткостью 1-15 мг-экв/л.

Прогнозные эксплуатационные запасы пресных подземных вод верхнекаменноугольных отложений по Краснослободскому району 129,3 тыс. м3/сут. Модули эксплуатационных запасов подземных вод для района 1,0-2,0 л/с. км3 может удовлетворить потребности  в водах питьевого качества крупные хозяйства, что позволяет использовать централизованные технологические схемы их водоснабжения.

Экзогенные геологические процессы.

Обширные плоские междуречье с крутыми и высокими склонами, на которых нередко встречаются пластовые выходы водоносных горизонтов, способствуют образованию относительно крупных оползней. В районе широко распространены оползнеопасные склоны. Кроме того, из геологических процессов проявляются: заболачивания, просадка лессовидных грунтов, подтопление, овражно-балочная и речная эрозии, карстообразование.

Оползни. Наиболее крупные в районе известны в самом г. Краснослободске. Одним из таких оползней является оползень в урочище «Ямищи». Его длина вдоль склона достигает 1 км, ширина оползневого тела 300-400 м, мощность около 10 м, примерный объем оползневой массы 1 млн. м3, состоит из насыщенных водой щебнистых суглинков, относящихся к осыпным накоплениям на склоне. Стенка отрыва оползневого грунта имеет циркообразную форму. Оползень разрушил ряд одноэтажных жилых домов, располагавшихся в основании склона, которыми жители пользовались, в дальнейшем не смогли, да это было и опасно.

Другой протяженный оползневой участок на окраине г. Краснослободска (ул. Пионерская), состоит из нескольких небольших оползней на крутом залесённом склоне очень узкого (10-15 м) оврага. В его основании несколько жилых домов полуразрушены и оставлены жителями, но над некоторыми домами склон укреплен, осуществлено дренирование грунтовых вод и дома сохранены и до сих пор используются жителями. А оползни здесь представляют собой 6-7 маломощных оплывин, длиной вдоль склона порядка 50-70 м и объемом оползневой массы порядка 250-500 м3.

Еще один оползень существует на северной окраине г. Краснослободска, на территории маслоделательного завода. Здесь, опасности разрушения подвергается капитальное здание трансформаторной электроподстанции, сооруженной на самом краю бровки крутосклонного залесенного оврага, глубиной около 18 м с отвесной верхней частью склона высотой 3 м. Судя по снимкам, выполненным еще в 2002 г. – это здание практически сохранило свое прежнее положение даже к декабрю 2010 г., что можно объяснить высокой плотностью мергелистых глин, их относительно слабой размокаемостью и высокой несущей способностью. Однако надо признать, что положение трансформаторной подстанции весьма рискованное, (очень близкое к краю уже начавших обрушаться верховий оврага).

Один из известных оползней в Краснослободском районе Мордовии находится в 10-12 км выше г. Краснослободска по течению р. Мокша, на уступе второй надпойменной террасы левого берега. Здесь проходит трасса нескольких веток газопровода Уренгой-Ужгород, на которой в 1983-84 гг., под воздействием нагрузки от трубопроводов большого диаметра активизировались отдельные участки древнего оползня, протяженностью 250 м, вдоль уступа, глубиной, с учетом оползневой массы древнего оползня – около 300 м. После проведенного сполаживания склона, срезки грунта верхней части склона, создания водоотводных лотков и дренажной нитки между ветками газопровода в 1996-97 гг. положение несколько стабилизировалось.

В отдельных частях города: на севере и юге (школа-интернат, прядильно-ткацкая фабрика соответственно), 8 км асфальтированной автомобильной дороги, 10 км водопроводной и канализационной сетей, подземные силовые кабели, более 15 км ЛЭП, линии связи подвергаются различной интенсивности оползневым процессам с 1996 г.

Заболачивание занимает наибольшие площади на поймах, в долинах рек Мокша, Сивинь, Кивчей, Рябка. Реже и на значительно меньших площадях, болота встречаются на поверхности надпойменных террас и междуречий. В долинах рек преобладают низинные торфяные (сфагновые) болота с преобладающей мощностью торфа около 1,5-3 м, в редких случаях 8-9 м. Болота имеют куполовидную поверхность, вода в них находится на глубине 0-3 м, однако болота с небольшой мощностью торфа, лишенные питания грунтовыми водами, летом могут пересыхать. Редкие очаги болот встречаются на междуречьях и на высоких надпойменных террасах.

Просадка (неравномерная) лессовидных грунтов (суглинков, супесей, реже глин) происходит при их достаточном увлажнении. Она вызывается растворением агрегатов элементарных пылеватых частиц грунта, сцементированных легкорастворимыми солями насыщающими породу. Самопроизвольная просадка грунта может привести к образованию трещин в стенах, фундаменте, полу, к нарушению единого уровня, отдельных участков сооружения, к разрушению здания или нарушению работы отдельных механизмов. Поэтому присутствие просадочных грунтов на строительной площадке необходимо выявлять заранее, на стадии изысканий и в случае их обнаружения предпринимать меры усиления грунтов или искать другую площадку.

Просадочными грунтами считаются грунты с коэффициентом пористости ≥ 0,01. В рассматриваемом районе они имеют коричневатую окраску, содержат более 50% пылеватых частиц, высокопористы, с ходами зверьков; в сухом состоянии держат вертикальные стенки, а при намокании резко теряют несущую способность, обрушаются. На своей поверхности они содержат многочисленные понижения, глубиной до 0,3-0,5 м, называемых «просадочными блюдцами». Встречаются такие грунты, на междуречьях и высоких надпойменных террасах, среди покровных суглинков и эоловых отложений.

Карст имеет в районе ограниченное распространение, в долине нижнего течения р. Сивинь, где близко к поверхности залегают карбонатные породы верхнего отдела каменноугольной системы. Здесь отмечаются удлиненные западины, котловины длиной 100-300 м и шириной до 200 м, при глубине 0,5-2 м, редко до 3-4 м и воронки глубиной 8-12 м, диаметром 6-10 м.

На остальной территории Краснослободского района эти породы залегают на глубине от 80-100 до 150 м (под песчано-глинистыми породами мезозоя) и возможно местами также закарстованы. Однако этот погребенный карст в районе пока нигде не исследован.

Переработка берегов водохранилищ. На территории Краснослободского района довольно много малых и несколько средних, по размерам, водохранилищ с земляными плотинами высотой до 6 м. Эти водоемы подвергаются воздействию ветровой эрозии, воздействию льда и возникающих периодических течений, обрушивающихся, как правило, на неукрепленные берега. Поскольку эти берега сложены преимущественно рыхлыми четвертичными отложениями – суглинки, супеси, глины, пески – они легко разрушаются, отодвигая берег до 3-4 м/год. Водохранилища со временем мелеют, загрязняются и требуют периодической очистки.

При строительстве на берегах водохранилищ необходимо учитывать размеры участков ежегодной абразии (разрушения) берегов и соответственно размещать объекты строительства на достаточном расстоянии от берега, имея ввиду, что чем глубже водохранилище у берега, тем больше его ежегодная потеря.

Речная боковая эрозия наиболее активно протекает в долинах рек Мокша, Сивинь, Кивчей, Рябка. Активна она и в довольно разветвленной овражно-балочной сети, где на многих склонах имеются крутые обрывы-свидетели активной боковой эрозии, в конечном счете, приводящей к образованию относительно глубоких ниш в основании склонов и в последующем к небольшим обвалам или оползням, которые обнажают склоны. Наиболее интенсивно размыв русловых берегов протекает на излучинах. Здесь на основных реках берега отступают на 2-4 м/год.

Развитие овражно-балочной сети в районе также не затухает, о чем свидетельствует довольно развитая сеть овражков в верховьях многих оврагов, особенно заметная на полях развития водно-ледниковых песков и легкоразмываемых лессовидных суглинков.

Подтопление, как временное явление, отмечается в весенне-летние периоды в наиболее пониженных (гипсометрических) частях населенных пунктов сельского типа. Оно проявляется в появлении воды в подвальных помещениях (погребах), однако держится недолго (до 2, редко 3 недель). Более устойчиво это явление на участках брошенных (бывших) орошаемых полей, располагавшихся на высоких поймах и первых надпойменных террасах, где до сих пор сохраняется сеть оросительных каналов, а уровень грунтовых вод держится на глубине 0-2 м.

В городах подвальные помещения чаще всего подтапливаются в результате повреждения подземных водонесущих коммуникаций, но возможны и случаи подтопления при подъёмах уровня грунтовых вод, связанных с различными естественными причинами подпора уровня поверхностных или грунтовых вод.

### 3.2.4. Инженерно-геологические условия

Краснослободский район по инженерным условиям наземного строительства можно разделить на следующие геолого-геоморфологические районы:

Район I. Долина р. Мокша

Район II. Долины р. Сивинь и ее притоков – р. Кивчей, р. Рябка

Район III. Междуречья

Район IV. Залесенное обрамление восточной части территории административного района (моренная равнина, водно-ледниковая равнина)

Район I. Долина р. Мокша

Пойма

Пойма имеет ширину от 1-1,5 до 4-5,5 км. Она сильно заболочена (до 22% ее площади) и осложнена обилием озер, брошенных русел, староречьями, многочисленными останцами первой и второй надпойменных террас, протоками, песчаными косами и участками брошенных орошаемых полей, пересеченных системой параллельных каналов. Характерно чередование суженных и озеровидно расширенных участков. Высота поймы 3-4 м, на суженных участках до 9-10 м. Грунты поймы пески илистые, супеси, суглинки, песчано-гравийные смеси, торф, обычно заиленный и опесчаненный, иногда с прослойкам песков мощностью от 3-10 см до 0,3 м. Общая мощность пойменного аллювия 7-12 м. Уровень грунтовых вод на глубине 0-3 м. Эрозионные процессы особенно бурно протекают весной, в половодье и во время ледоходов, бывающих не каждый год. Размыв русловых берегов составляет от 2 до 4 м/год (Чалов, 1994).

По природным условиям: сильной заболоченностью, подтопленностью, легко и сильно сжимаемым оторфованным грунтам, неравномерно проседающим под нагрузкой, ежегодным и неоднократным наводнениями, использование пойменных земель даже для наземного строительства будет сильно затруднено и потребует больших затрат.

Надпойменные террасы

На рассматриваемом участке долины р. Мокша уверенно выделяются три надпойменные террасы, однако не исключено, что на левобережье существует еще и четвертая надпойменная терраса на абсолютной высоте более 160 м.

Левобережная часть долины характеризуется весьма слабым развитием низких надпойменных террас, имеющих здесь прерывистый характер и максимальную ширину на южной и северной окраинах района 0,3 и 1,9 км, соответственно. Наибольшее развитие получили высокие надпойменные террасы, ширина которых достигает 0,7-2,5 км и они обозначены довольно четкими уступами. В радиусе 10-12 км от г. Краснослободска террасы сильно расчленены; и представляют собой разрозненные холмы.

Правобережная часть долины отличается широкой заболоченной и частично заселенной поймой и относительно слабым развитием надпойменных террас р. Мокши, в значительной степени переработанных реками Кивчей, Сивинь, Рябка и др. Надпойменные террасы р. Мокши сохранились, в основном, в восточной части административного района. Здесь плоские поверхности террас плавно переходят одна в другую, уступы между ними отмечаются лишь в отдельных изолированных между собой местах.

Поверхности террас плоские слабонаклонные в сторону русла; уступы крутые до 35-60о пораженные системой неглубоких оврагов, с крутыми тальвегами, местами заболоченными днищами, на участках, где ими вскрываются водоносные горизонты.

С поверхности террасы слагают покровные суглинки 2-3 м, под ними аллювиальные или водно-ледниковые кварцевые пески мелкие и среднезернистые до 6-7 м, еще ниже моренные суглинки с карманами галечника, песков, песчано-галечно-гравийных смесей с отдельными валунами (до 10-15 м, в западной части района до 30 м).

Глубина залегания уровня грунтовых вод на первой террасе 4-7 м, второй 5-10 м, третьей 2-15 м. Водовмещающие породы пески, редко галечники, суглинки и супеси.

Из экзогенных геологических процессов на террасах и их уступах проявляются: овражно-балочная эрозия, оползни и оплывины; на их поверхности – заболачивание, просадка лессовидных грунтов, суффозия, перевевание песков.

Природные условия поверхности надпойменных террас р. Мокша вполне благоприятные для их освоения в целях нормального наземного строительства, за пределами участков пораженных опасными геологическими процессами. Грунтами основания фундаментов, в большинстве случаев здесь будут пески, супеси и суглинки, которые допускают нагрузки в 2-2,5 кг/см2, при естественной влажности.

Район II. Долина р. Сивинь и ее притоки р. Кивчей, р. Рябка.

Все эти долины правосторонних притоков р. Мокша, которые по существу сформировали правобережье р. Мокша в пределах Краснослободского района, переработав ее исходные ландшафты.

Долина р. Сивинь – основная река правобережья р. Мокша, имеет ширину 2-4,5 км, долина р. Кивчей 0,7-1,5 км и долина р. Рябка – от 1 до 3 км. Поймы этих рек в значительной степени заболочены. На них много брошенных участков, некогда существовавших мелиорированных полей, останцы низких надпойменных террас, старичных озер и брошенных русел. Поверхность от плоской до кочковатой со многими неровностями в виде западин и всхолмлений, амплитудой до 1-1,5 м.

Надпойменные террасы преимущественно с относительно плоской поверхностью местами осложненной закрепленными кустарниковой или лесной растительностью, песчаными дюнами высотой до 3-4 м. Террасы имеют высоту: первая 4-6 м, вторая 8-10 м над поверхностью поймы (низкой). Третья и четвертая террасы относятся к долине р. Мокша. Уступ между первой и второй террасой на многих участках практически отсутствует, но почти всюду хорошо заметен уступ между поймой и первой подпойменной террасой. Террасы на многих участках залесены и, особенно в оврагах и балках, которые местами, в восточной части района, образуют густую сеть. Они врезаны на глубину 5-8 м и в большинстве имеют пологие (до 10-150) склоны. С поверхности на террасах залегают покровные суглинки (2-3 м), под ними толща 10-20 м кварцевых разнозернистых водно-ледниковых песков с редкой рассеянной галькой и гравием кристаллических пород и тонкими линзовидными прослоями суглинков. Грунтовые воды на глубине 2,5 до 10 м и имеют спорадическое распространение. Воды пресные с минерализацией до 1 г/л, слабоагрессивные по содержанию углекислоты.

Из опасных для наземных сооружений геологических процессов развиты водная и ветровая эрозия, заболачивание, подтопление, просадка лессовидных грунтов, прослои которых могут встречаться в покровных суглинках, суффозия и, в долине р. Сивинь-проявление карста, в виде западин, воронок в известняках и доломитах глубиной до 3-4 м и 8-12 м соответственно.

Природные условия района позволяют использовать надпойменные террасы района для наземного строительства. Наиболее вероятные грунты основания фундаментов будут представлять пески и суглинки, которые при естественной влажности допускают нагрузки до 2-2,5 кг/м2.

Строительные площадки необходимо проверять на присутствие просадочных грунтов до начала строительства. Размещать их надо на достаточном удалении от краев террасовых уступов и мест, пораженных опасными геологическими процессами.

Район III. Междуречья

Междуречья левобережья р. Мокша

Как уже отмечалось, это левобережье расположено в пределах водно-ледниковой равнины, для которой характерно широкое распространение кварцевых песков и связанных с ним мягких пологоволнистых форм рельефа, умеренно расчлененной поверхности. Соответственно здесь преобладают широкие междуречья (до 2,0-3,0 км), довольно густая сеть оврагов и балок на склонах междуречья. Местность почти лишена леса, во многих оврагах существует водоток, и имеются водохранилища, образованные, как правило, земляными плотинами высотой до 5-6 м. Овраги нередко заболочены и залесены. Леса местами болотистые. Ширина оврагов и балок 100-200 м, крутизна склонов до 30-40 градусов.

Междуречья правобережья р. Мокша

Междуречья правобережья р. Мокша почти сплошь залесены. Под лесом ощущается довольно пересеченная крупнохолмистая местность с относительно редкой сетью оврагов и балок и соответственно широкими (6-8 км) междуречьями. Овражно-балочная сеть врезана на глубину 30-40 м. Склоны оврагов и балок крутые (до 30-40 градусов, оползнеопасные). Склоны междуречий от пологих до крутых, на участках обнажающих выходы нижнемеловых песчаников. С поверхности развиты покровные суглинки, местами содержащие пласты просадочных лессовидных пород, а ниже – щебнисто-валунные моренные суглинки, пески и супеси, общей мощностью 10-15 м. Под ними коренные породы нижнего мела, состоящие из переслаивания песков, алевритов, глин, мергелей и песчаников, общей мощностью 60-80 м. Грунтовые воды здесь на глубине до 12-15 м. Нижнемеловые подземные воды напорные, но в целом водообильность их незначительна. Из опасных для строительных объектов, геологических процессов здесь наибольшее развитие имеют: заболачивание, оползни-обвалы и оползни-оплывины, а в долине р. Сивинь, близ одноименного селения установлены проявления карста, которые возможно существуют на лесной части района.

По своим природным условиям район благоприятен для ведения различного рода строительных работ. Основанием фундаментов здесь чаще всего будут пески и покровные суглинки, допускающие, при естественной влажности, нагрузки до 2-2,5 кг/см2. На выбранной площадке для строительства необходимо заблаговременно установить отсутствие просадочных грунтов и проявления опасных геологических процессов.

### 3.2.5. Полезные ископаемые

Глины кирпичные

1. Каньгушинское, 0,8 км юго-восточнее одноимённого села. В устьевой части ручья Безинка. В 5-ти км северо-восточнее с. Потякши. Разрабатываются суглинки второй надпойменной террасы. Других данных нет.

2. Краснослободское, северная окраина г. Краснослободска. Разрабатываются суглинки, глины для производства кирпича и черепицы, марок 50-100. Других данных нет.

3. Гумнинское, 1,5 км северо-западной окраины с. Гумны, на левом берегу р. Гумейка, на второй надпойменной террасе. Разрабатывается суглинок, для производства кирпича, в двух карьерах, расположенных рядом, глубиной по 5 м каждый. Других данных нет.

4. Лепьёвское, 2,5 км, юго-западнее с. Ефаево, на первой надпойменной террасе левого берега ручей Лепьёвский. В карьере глубиной 5 м. Разрабатывается озёрно-аллювиальный суглинок, использовавшийся для строительства дамбы и небольших плотин. Других данных нет.

Пески строительные

5. Желтоногово, 0,5 км западнее южной окраины селения в уступе III террасы. Разрабатываются водноледниковые и аллювиальные пески. Других данных нет.

6. Слободские Дубровки-1, 0,7 км юго-западнее села, на междуречье. Разрабатываются водноледниковые пески, в неглубоких сухих карьерах.

7. Слободские Дубровки, 0,3 км юго-восточнее, на междуречье. Разрабатываются водноледниковые пески в неглубоких сухих карьерах.

8. Ново Зубаревское, 0,5 км северо-восточнее северной окраины одноимённого села. Разрабатываются пески водноледниковые на второй надпойменной террасе р. Мокша. Глубина карьера 2 м. Других данных нет.

9. с. Демина Поляна, 1,5 км юго-юго-восточнее одноимённого села, на левом берегу безымянного ручья. В карьере разрабатывается песок в лесной прогалине. Других данных нет.

10. Старое  Синдрово. Разрабатываются аллювиальные пески высокой поймы р. Сивинь, в неглубоких обводнённых закопушках.

Бутовый камень

11. Сивиньское – северо-восточное окончание одноимённого села, на правобережье р. Сивинь, в основании II надпойменной террасы. Разрабатываются окремненные известняки верхнекаменноугольных отложений. Породы обводнены. Других данных нет.

Торф

12. Синдрово, 1,5-2 км на западной окраине села, на правобережных поймах I надпойменной террасе добывался торф.

13. Селищенское, у западной окраины разрабатывается болотный массив Аржавск (мощность торфа 3 м) в долине р. Урей.

14. Новая Карьга, 0,3 км северо-западнее северного окончания села. Разрабатывался торф на болотах высокой поймы (глубиной до 3 м). Других данных нет.

3.3. Земельный фонд

Земельный фонд  Краснослободского муниципального района по состоянию на 01.01.2009 г., составляет 137 926 га.

По данным Федерального агентства кадастра недвижимости по Республике Мордовия территория в границах Краснослободского муниципального района по формам собственности распределяется следующим образом:

В составе государственных и муниципальных земель, в собственности Российской Федерации находится всего лишь 3,3% (4523 га), в основном это земли сельскохозяйственного назначения и автомобильного транспорта. Эти земли имеют особый режим и ограничения в использовании.

На долю граждан приходится 48% (65559 га) всего земельного фонда района. Больше половины земель района находится в муниципальной собственности (72301 га), это является положительным фактором, при необходимости резервирования, изъятия и перевода земель.

Таблица 3.3

Наличие и распределение земельного фонда Краснослободского  муниципального района по категориям земель, (по форме 22-2)

|  | Категории земель | Общая площадь земель | Сельхоз-угодья, га | Из них пашня, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 101780 | 73,8 | 91908 | 57155 |
| 1.1 | - фонд перераспределения земель | 6882 | 4,98 | 5298 | 1323 |
| 2. | Земли населенных пунктов | 5578 | 4,0 | 3712 | 3109 |
| 2.1 | городских населенных пунктов | 641 | 0,5 | 253 | 134 |
| 2.2 | сельских населенных пунктов | 4937 | 3,57 | 3459 | 2975 |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и пр. в том числе: | 1207 | 0,87 | 121 | - |
| 3.1 | - промышленности | 653 | 0,47 | 121 | - |
| 3.2 | - земли энергетики | 2 | 0,001 | - | - |
| 3.3 | - земли транспорта, из них: | 494 | 0,36 | - | - |
| 3.3.1 | - автомобильного | 491 | 0,35 | - | - |
| 3.3.2 | - трубопроводного | 3 | 0,002 | - | - |
| 3.4. | - земли связи, радиовещания, телевидения, информатики | 5 | 0,003 | - | - |
| 3.5. | Земли иного специального назначения | 53 | 0,038 | - | - |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 55 | 0,039 | - | - |
| 4.2. | Земли рекреационного назначения | 55 | 0,039 | - | - |
| 5. | Земли лесного фонда | 28429 | 20,6 | 201 | 2 |
| 6. | Земли водного фонда | 356 | 0,26 | - | - |
| 7. | Земли запаса | 521 | 0,37 | 350 | 248 |
| Итого земель в административных границах | 137926 | 100,0 | 96292 | 60514 |
| Из всех земель: земли природоохранного назначения | 17553 | 12,7 | 7137 | 2054 |
| Из всех земель: особо ценные земли | 1118 | 0,8 | - | - |

Большую часть земель района – около 74% составляют земли сельскохозяйственного назначения, 20% территории занимают земли лесного фонда.

Относительно интенсивно освоенные земли (земли населенных пунктов, пашня, земли промышленности, инженерно-транспортной инфраструктуры) составляют около 50% территории района (67 299 га).

Фонд перераспределения земель составляет – 6,7% от земель сельскохозяйственного назначения.

Таблица 3.4

Распределение земель района по угодьям

| № п/п | Наименование | Общая площадь, га | % к итогу | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сельскохозяйственные угодья, в том числе | 96292 | 69,8 | 100,0 |
|  | - пашня | 60514 | 43,8 | 62,8 |
|  | - залежь | 2262 | 1,64 | 2,3 |
|  | - многолетние насаждения | 672 | 0,48 | 0,7 |
|  | - сенокосы | 8838 | 6,4 | 9,2 |
|  | - пастбища | 24006 | 17,4 | 25,0 |
| 2. | Лесные площади, в том числе | 28844 | 21,0 | 100,0 |
|  | - покрытые лесами | 28811 | 20,8 | 99,8 |
|  | - не покрытые лесами | 33 | 0,02 | 0,1 |
| 3. | Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд | 4495 | 3,3 | 100,0 |
| 4. | Под водой | 1567 | 1,1 | 100,0 |
| 5. | Земли застройки, в том числе | 1462 | 1,0 | 100,0 |
|  | - занятые промышленными сооружениями | 128 | 0,09 | 8,7 |
| 6. | Под дорогами, в том числе | 2517 | 1,8 | 100,0 |
|  | - грунтовыми | 1789 | 1,3 | 71,1 |
| 7. | Болота | 647 | 0,5 | 100,0 |
| 8. | Нарушенные земли | 166 | 0,1 | 100,0 |
| 9. | Прочие земли | 1936 | 1,4 | 100,0 |
|  | Итого земель в административных границах: | 137926 | 100,0 | - |

Уровень распаханности сельхозугодий достаточно высок и составляет 69,8% (в среднем по Республике Мордовия – 67%).

В структуре сельскохозяйственных угодий 62,8% составляет пашня, 25% – пастбища. Около 90% сельхозугодий сосредоточено в категории земель сельскохозяйственного назначения, 3,6% – на территории населенных пунктов, 0,2% – на территории земель лесного фонда.

Основными пользователями сельскохозяйственных угодий являются сельскохозяйственные предприятия, организации, а также граждане, занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции. Большая часть сельскохозяйственных угодий используется сельскохозяйственными организациями – 92%, у граждан имеется около 5,4% сельскохозяйственных угодий района.

По данным годового доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, в 2010 году в районе доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий составляла 100%.

Выводы:

-	Земельные ресурсы Краснослободского района позволяют развивать рекреационную деятельность, сельскохозяйственное и промышленное производство;

-	Значительная часть территории района благоприятна для сельскохозяйственного освоения;

-	Сельскохозяйственные угодья района доступны для обработки, так как находятся в собственности или пользовании сельскохозяйственных организаций и населения;

-	Территории, прилегающие к  г. Краснослободск и населенным пунктам, определенным настоящим проектом как «точки роста», на перспективу возможно рассматривать под дальнейшее расширение селитьбы.

3.4. ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ, ИХ ОЦЕНКА

Почвенный покров района разнообразен. Из выделенных в республике 13 типов почв, на территории района в большем объёме присутствуют черноземы оподзоленные, черноземы выщелоченные, аллювиальные и темно-серые лесные почвы.

По структуре почвенного покрова Краснослободский район четко делится на три части.  Черноземы оподзоленные и черноземы выщелоченные, расположены в западной части района. Вдоль пойм рек Мокша и Сивинь преобладают аллювиальные и темно-серые лесные почвы. Северо-восточную и юго-восточную часть района  составляют светло-серые лесные и серые лесные почвы. Дерново-подзолистые и слабогумусированные  почвы находятся в восточной приграничной части района.

Таблица 3.5

Структура почвенного покрова Краснослободского района

| Типы почв | Нормальная урожайность, баллы | Обследовано, тыс. га | % от общей площади района |
| --- | --- | --- | --- |
| Черноземы оподзоленные, выщелоченные | более 30 | 40,6 | 29,4 |
| Аллювиальные, темно-серые лесные | 27-29 | 44,1 | 32,0 |
| Светло-серые лесные, серые лесные | 21-23 | 25,0 | 18,0 |
| Слабогумусированные, дерново-подзолистые | менее 21 | 27,4 | 20,0 |
| ИТОГО обследовано |  | 137,1 | 99,4 |

Как видно из таблицы, черноземы оподзоленные, черноземы выщелоченные, а так же аллювиальные и темно-серые лесные почвы с высоким баллом бонитета составляют порядка 30% и 32% территории района соответственно.

Наиболее ценные почвы – черноземы оподзоленные,  черноземы выщелоченные,  аллювиальные и темно-серые лесные с  баллом бонитета больше 27 расположены в западной части района и вдоль пойм рек Мокша и Сивинь.

На данных территориях представляется целесообразным развивать исключительно сельскохозяйственную деятельность в виде растениеводства.

Плодородные почвы с высоким балом бонитета составляют 88% от  общей площади сельскохозяйственных угодий района, в настоящее время подавляющая часть вышеуказанных земель распахана.

На территории района разработана и реализуется программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы в Краснослободском муниципальном районе». В программе намечены мероприятия по сохранению плодородия почв, предотвращению их выбытия из хозяйственного оборота и возвращению пригодных к обработке земель в хозяйственный оборот, при выполнении комплекса гидромелиоративных, культуртехнических, агрохимических, агролесомелиоративных, водохозяйственных и организационных мероприятий с использованием современных достижений науки и техники. Обеспечение вышеуказанных мероприятий предусмотрено Республиканской целевой программой «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшавтов по Республике Мордовия на период до 2013 года».

В программе предусмотрено оказание государственной поддержки по следующим целевым направлениям:

-	систематическое воспроизводство и повышение природного плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения;

-	защита земель от воздействия негативных техногенных факторов;

-	внесение минеральных удобрений.

Культуртехнические мероприятия предотвращают выбытие сельскохозяйственных угодий из севооборота и значительно повышают экономическую и экологическую эффективность плодородия почв, к ним  относятся:

-	расчистка земель от древесной и травяной растительности, кочек, камней, пней и мха, что способствует вовлечению в оборот ранее не используемых или заброшенных земель, улучшению конфигурации полей, севооборотов;

-	глубокое рыхление, плантаж и первичное окультуривание земель.

В целях повышения плодородия почв, защиты от эрозии и очищения полей от сорняков рекомендуется увеличение доли посевов многолетних бобовых трав и введение их в севообороты.

Для повышения плодородия почв, обеспечения положительного баланса питательных веществ, получения стабильных урожаев необходимо: внесение минеральных удобрений; увеличение содержания подвижных форм питательных веществ в почвах; уменьшение степени кислотности почв путём внесения известковых удобрений, возобновление эксплуатации мелиоративных систем, в соответствии с агрохимическими картами.

Оценка почвенных ресурсов представлена на схеме «Оценка почвенных ресурсов».

3.5. лесные ресурсы и лесопользование

В качестве исходных данных при разработке раздела были использованы следующие материалы:

Лесохозяйственный регламент Краснослободского территориального лесничества, «Центрлеспроект»;

Сводный проект организации и ведения лесного хозяйства Комитета по лесу Республики Мордовия, Центральное государственное лесоустроительное предприятие (1997 г);

Схема территориального планирования Республики Мордовия, РосНИПИ Урбанистики (2008 г);

Государственный доклад о состоянии и охране окружающей среды в Республике Мордовия.

На территории Краснослободского муниципального района расположены леса Краснослободского территориального лесничества. Краснослободское территориальное лесничество было организовано приказом Рослесхоза № 295 от 27.06.2007 г. Общая площадь Краснослободского территориального лесничества составляет 87891 га, в него входят 4 участковых лесничества: Пурдошанское (18712 га), Ельниковское (23460 га), Краснослободское (15763 га), Октябрьское (30046 га). На территории Краснослободского муниципального района расположены леса Краснослободского (10904 га), и Октябрьского (19309 га),  участковых лесничеств. Общая площадь лесов района составляет 30213 га, что соответствует 34,3  % от общей площади лесов лесничества.

В соответствии с лесорастительным районированием, утверждённым приказом № 68  МПР России от 28.03.2007 г. «Об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации», леса ГУ «Краснослободское территориальное лесничество», расположенные на территории Краснослободского района, отнесены к хвойно-широколиственной и лесостепной зонам лесов, хвойно-широколиственному и лесостепному лесным районам Европейской части Российской Федерации.

Лесистость территории района определяется как отношение покрытых лесом земель к общей площади, включая акватории озёр, водохранилищ и других водных объектов, и выражается в процентах. Динамика лесистости  находится под влиянием хозяйственной деятельности человека и стихийных явлений. Лесистость Краснослободского района составляет  21,2%.

В целом, природные и в частности, лесорастительные условия района вполне благоприятны для произрастания основных лесообразующих пород.

Леса, расположенные на землях лесного фонда, находятся в ведении Министерства природных ресурсов Республики Мордовия. Согласно приказу от 29 декабря 2006 года сельские леса были распределены и переданы лесхозам.

Отнесение лесов к защитным, эксплуатационным и резервным, разделение защитных лесов на категории осуществлялось в соответствии с приказами Рослесхоза от 19.12.2007г. № 498 и 20.03.2008г. № 84.

В соответствии с п. 1 ст. 10 лесного кодекса леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на: защитные, эксплуатационные и резервные.

Защитные леса представлены лесами зелёных зон поселений; лесопарками; лесами, выполняющими функции защиты природных и иных объектов; лесами, расположенными вдоль автомобильных и железных дорог; ценными лесами; запретными полосами по берегам рек, озёр, и других водоёмов.

Защитные леса в Краснослободском участковом лесничестве занимают площадь 7956 га, в Октябрьском лесничестве – 2718 га. Общая площадь защитных лесов участковых лесничеств составляет  10674 га.

Защитные леса по целевому назначению и категориям защитности подразделяются на:

- леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего - 1833 га,  в том числе:

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ – 750 га,

- зеленые зоны – 1083 га,

- ценные леса, в том числе: противоэрозионные леса, леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах, запретные полосы лесов, вдоль водных объектов, нерестоохранные полосы лесов – 8841 га.

К эксплуатационным лесам отнесены леса, которые подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Эксплуатационные  леса занимают  площадь 35135  га, в том числе:  Краснослободское участковое  лесничество – 7807 га, Октябрьское участковое  лесничество  приблизительно  27328  га.

Резервных  лесов на территории района не выделено.

Данные о делении площадей лесного фонда района по категориям земель приводятся в таблице № 3.6.

Таблица 3.6

| № п/п | Категории земель | Всего по территориальному лесничеству, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Общая площадь | 100 |
| 2. | Лесные земли, всего | 97,9 |
| 3. | Земли, покрытые лесной растительностью, всего | 96,6 |
|  | Из них – лесные культуры | 24,7 |
|  | Несомкнувшиеся лесные культуры | 0,6 |
|  | Лесные питомники, плантации | 0,1 |
|  | Редины естественные | - |
| 4. | Не покрытые лесной растительностью земли – всего | 0,6 |
|  | в том числе: |  |
|  | Гари, погибшие насаждения | - |
|  | Вырубки | 0,5 |
|  | Прогалины, пустыри | 0,1 |
| 5. | Нелесные земли, всего | 2,1 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | в том числе: |  |
|  | пашни | - |
|  | сенокосы | 0,4 |
|  | пастбища | - |
|  | воды | 0,1 |
|  | сады, виноградники | - |
|  | дороги, просеки | 0,6 |
|  | усадьбы | 0,1 |
|  | болота | 0,4 |
| 6. | Прочие земли | 0,5 |

Площадь лесного фонда используется эффективно, о чём свидетельствует высокий процент лесных земель – 97,9%, от общей площади лесного фонда и большой удельный вес покрытых лесом земель 96,6%. Не покрытые лесной растительностью земли занимают 0,6%.

Нелесные земли занимают 2,1% и представлены в основном сельскохозяйственными угодьями: сенокосы - 1,2  %.  Болота и воды занимают 0,5 %.

Эксплуатационный фонд лесничества составляют спелые и перестойные насаждения, которые могут быть использованы для заготовки древесины.

Основными лесообразующими  породами являются сосна, дуб, берёза, осина, липа. На меньших территориях произрастают ольха, ясень, клён, ива, тополь, ель. В составе лесов района доминируют мягколиственные породы. Преобладание мягколиственных пород связано с интенсивной рубкой хвойных лесов в прошлом.

Породный состав и возрастная структура лесов сложились в результате длительной и неравномерной их эксплуатации, а также связана с пожарами разных лет.

Распределение пород по средним таксационным показателям приводится в таблице № 3.7.

Таблица 3.7

| Наименование пород | Средние таксационные показатели |
| --- | --- |
|  | возраст | бонитет | полнота | запас на 1 га покрытых лесом земель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сосна | 47 | 1,3 | 0,74 | 179 |
| Ель | 24 | 1,3 | 0,73 | 62 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лиственница | 30 | 1,3 | 0,77 | 132 |
| Итого хвойные | 46 | 1,3 | 0,74 | 174 |
| Дуб высокоствольный | 47 | 2,2 | 0,7 | 109 |
| Дуб низкоствольный | 62 | 2,3 | 0,68 | 189 |
| Ясень | 35 | 1,1 | 0,66 | 112 |
| Клен | 41 | 2,0 | 0,7 | 142 |
| Вяз | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого твёрдолиственные | 56 | 2,3 | 0,69 | 156 |
| Берёза | 43 | 1,3 | 0,72 | 149 |
| Осина | 36 | 1,2 | 0,76 | 173 |
| Ольха чёрная | 44 | 1,9 | 0,64 | 160 |
| Липа | 48 | 2,0 | 0,68 | 193 |
| Тополь | 32 | 1,2 | 0,75 | 72 |
| Ива древовидная | 8 | 2,2 | 0,6 | 8 |
| Итого мягколиственные | 41 | 1,3 | 0,73 | 159 |
| Всего | 44 | 1,4 | 0,73 | 163 |

По Краснослободскому району средний возраст хвойных пород составляет 46 лет, твёрдолиственных пород – 56 лет, мягколиственных пород – 41 год.

Средний класс бонитета насаждений в целом для хвойных пород равен 1,3; для твёрдолиственных пород –2,3; для мягколиственных – 1,3.

Среди основных древесных пород самую высокую среднюю полноту имеют хвойные насаждения – 0,74 и мягколиственные насаждения – 0,73; твёрдолиственные – 0,69.

Заготовка древесины в лесах района осуществляется при сплошных рубках, проводимых в спелых и перестойных древостоях.

Расчетная лесосека для заготовки древесины при осуществлении рубок спелых и перестойных лесных насаждений по ГУ «Краснослободское территориальное лесничество» определена в соответствии с порядком исчисления расчетной лесосеки, утвержденным Приказом МПР России от 08.06.2007 № 148.

Основные лесообразующие породы сгруппированы в хозяйства: хвойное, твердолиственное и мягколиственное.

Запрещается заготовка древесины в объеме, превышающем расчетную лесосеку, а также с нарушением возрастов рубок.

Показатели эксплуатационных лесов по Краснослободскому лесничеству приводится в таблице № 3.8.

Таблица 3.8

| Распределение по группам возраста | Ед. изм. | Хвойные | Твердолиственные | Мягколиственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Молодняки | Тыс. га. | 7,82 | 1,01 | 3,58 |
|  | Тыс. м3 | 1067,00 | 83,60 | 173,60 |
| Средневозрастные | Тыс. га. | 6,16 | 1,33 | 17,15 |
|  | Тыс. м3 | 1610,90 | 210,40 | 2561,20 |
| Приспевающие | Тыс. га. | 1,56 | 0,45 | 11,73 |
|  | Тыс. м3 | 457,10 | 96,40 | 2373,40 |
| Спелые и перестойные | Тыс. га. | 0,61 | 1,24 | 10,93 |
|  | Тыс. м3 | 163,90 | 285,60 | 2511,40 |
| Итого | Тыс. га. | 16,15 | 4,03 | 43,39 |
|  | Тыс. м3 | 3298,90 | 676,00 | 7619,30 |

Наибольший корневой запас имеют мягколиственные породы - в целом по Краснослободскому территориальному лесничеству запас мягколиственных пород составляет 7619,3 тыс. м3, запас хвойных пород -  3298,90 тыс. м3. Наименьший запас приходится на долю твердолиственных пород - 676,00 тыс. м3. Преобладание мягколиственных пород связано с интенсивной рубкой хвойных лесов в прошлом и является далеко не положительным фактором. Для обеспечения равномерного и непрерывного пользования лесом необходимо полное и рациональное использование всей имеющейся на лесосеках древесины. Неполное использование лесосечного фонда приводит к потере ценной древесины и быстрому истощению лесосечного фонда.

В остальных лесах ведутся выборочные рубки. Выборочные рубки проводятся с целью выращивания высокопродуктивных лесных насаждений ценных древесных пород. К выборочным рубкам относится пользование древесины при рубках ухода за лесом, выборочных санитарных рубках и иных рубках, связанных с рубкой малоценных древостоев, теряющих свои природоохранные функции. Рубки прореживания проводятся для правильного формирования ствола и кроны деревьев,  проходные рубки –  для увеличения прироста деревьев.

Выделяют четыре группы очередности проведения рубок ухода за лесами:

к первой группе относятся рубки ухода в молодняках и прореживание в смешанных лесных насаждениях;

ко второй группе относятся прореживание в перегущенных чистых насаждениях, первый прием проходных рубок в смешанных насаждениях;

к третьей группе относятся заключительные приемы проходных рубок в смешанных лесных насаждениях;

к четвертой группе относятся проходные рубки в чистых лесных насаждениях (в т.ч.  в хвойных с долей мягколиственных пород в общем запасе древесины до 30 %).

Прореживание и проходные рубки проводятся в течение всего года. Рубки ухода в лесных насаждениях с ягодниками (брусничники, черничники и др.), с целью их сохранения, рекомендуется проводить при снежном покрове.

При проведении лесохозяйственных мероприятий необходимо увеличивать площади под наиболее ценными насаждениями, к которым относятся: хвойные, твердолиственные и высокопроизводительные березняки, а также липа.

Для повышения продуктивности лесных площадей необходимо:

- Своевременное облесение не покрытых лесом площадей;

- Изменение состава древостоя путем замены малоценных лиственных насаждений на высокопроизводительные хвойные и дубовые;

- Качественное выполнение рубок главного пользования, обеспечивающее надежное возобновление леса;

- Своевременное и высококачественное проведение рубок ухода за лесом;

- Урегулирование пастьбы скота;

- Улучшение защиты лесов от болезней и вредителей, охрана их от пожаров.

На землях лесного фонда Краснослободского территориального лесничества отсутствуют объекты лесоперерабатывающей инфраструктуры, а также объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры.

На территории Краснослободского района установлены следующие виды разрешенного использования: заготовка древесины, заготовка живицы, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, ведение охотничьего хозяйства,  ведение сельского хозяйства, осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, осуществление рекреационной деятельности, создание лесных плантаций и их эксплуатация, выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, выполнение работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов, строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, переработка древесины и иных лесных ресурсов, осуществление религиозной деятельности.

### 3.5.1. Лесовосстановление

Лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, рединах, прогалинах и иных не покрытых лесной растительностью землях, пригодных для лесовосстановления.

Лесовосстановительные мероприятия на каждом участке, предназначенном для проведения посадок, должны осуществляться в соответствии с проектом лесовосстановления.

Для обеспечения оптимальных экологических условий в лесах, расположенных на территории лесничества и прилегающих территорий, следует ориентироваться на выращивание преимущественно смешанных и, где это возможно по лесорастительным условиям, сложных и разновозрастных насаждений.

При осуществлении лесничеством лесовосстановительных мероприятий необходимо руководствоваться основными положениями по лесовосстановлению и лесоразведению в лесном фонде Российской Федерации, утвержденными Приказами Министерства природных ресурсов РФ №183 от 16 июля 2007 года «Правила лесовосстановления» и №149 от 08 июня 2007 года «Правила лесоразведения».

Для выращивания посадочного материала и создания лесных культур необходимо использовать районированные семена.

### 3.5.2. Недревесные ресурсы

Основными видами побочного пользования в лесах являются: сенокошение, пастьба скота, сбор грибов, заготовка лекарственного и технического сырья, подсочка леса, пчеловодство и др.

К пищевым лесным ресурсам в соответствии с «Правилами заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений» относятся: дикорастущие плоды (боярышник, шиповник), ягоды, орехи, грибы, семена, берёзовый сок и подобные лесные ресурсы.

Заготовка и сбор лекарственных растений допускаются в объемах, обеспечивающих своевременное восстановление растений и воспроизводство их запасов. Запрещается сбор растений, включенных в Красную книгу Российской Федерации или Красную книгу Республики Мордовия.

Нерегулируемая заготовка лекарственных растений может вызвать тяжелые и необратимые последствия: истощение, а в дальнейшем к деградацию зарослей ягодных и лекарственных растений.

### 3.5.3. Охотничьи промысловые ресурсы

Организацию и осуществление охоты регламентирует Постановление Правительства Республики Мордовия «Об утверждении Правил производства охоты на территории Республики Мордовия» от 22.10.2007 № 481. Согласно правилам, добыча охотничьих животных разрешена почти на всей территории Республики, за исключением государственных охотничьих заказников, зеленых зон городов и поселков, территорий и объектов, объявленных памятниками природы, воспроизведенных участков охотничьих хозяйств.

Организацию и осуществление охоты определяют Правила производства охоты на территории Республики Мордовия, утверждённые постановлением Правительства Республики от 19.04.1999 г. № 221. В соответствии с этими правилами к охотничьей фауне отнесены:

млекопитающие – кабан, косуля, лось, пятнистый олень, бобр речной, выдра, горностай, енотовидная собака, крот, куница лесная и каменная, ласка, норка, ондатра, рысь, медведь бурый, заяц, волк, лисица;

птицы – гусь, лебедь (шипун, кликун), краснозобая казарка, утки, чибис, глухарь, перепел, тетерев, кроншнеп, вальдшнеп, бекас, голубь, дрозд.

Ведения охотничьего хозяйства разрешено:

в Краснослободском участковом лесничестве в кв. №1-8, 10-21, 23,28-30, 33-68, 172-176, 180-185, 195-198, 211-219, 224-234, 236, 238-242, 289-325, части кварталов 24-27, 32, на площади 15114 га;

в Октябрьском лесничестве в кв № 1-146, 148-150, 153-155, 158-196, 199-210, 220-223, 235, 237,243-288, на площади 29612 га.

На территории Краснослободского района расположены: охотничьи угодья «Следопыт», закреплленное за Мордовским республиканским обществом охотников и рыболовов, на площади 104770 га; Краснослободская районная общественная организация Республики Мордовия «Общество охотников и рыболовов «Рысь», площадью 3547; охотничьи хозяйства: «Возрождение», «Беркут», Саранское охотугодье «Геркулес».

Основными проблемами в охотничьем хозяйстве являются: слабая материальная база, слабое финансирование отрасли, отсутствие целевой программы развития охотничьего хозяйства.

Регулирование численности охотничьих животных производится Управлением Россельхознадзора по Республике Мордовия.

В целях охраны животного мира полностью запрещена охота на редких и находящихся под угрозой исчезновения диких зверей и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Мордовия.

### 3.5.4. Защита леса

На санитарное состояние лесов Краснослободского района оказывают влияние: неблагоприятные природно-климатические факторы, антропогенные воздействия, лесные пожары, поражение грибными заболеваниями, повреждение энтомологическими вредителями.

Основными задачами защиты лесов от вредных насекомых и болезней являются:

-	предотвращение роста площади лесов, погибающих от воздействия вредных насекомых и болезней леса, а так же промышленных загрязнений и других антропогенных факторов;

-	повышение оперативности выявления и качества диагностики факторов патологий в лесах;

-	своевременное принятие мер по предупреждению, локализации и ликвидации очагов массового размножения вредителей и болезней леса;

-	предупреждение (профилактика) вспышек массового размножения и распространения вредных насекомых и болезней, способных вызвать гибель насаждений или резкое падение прироста древесины и снижение ее деловых качеств.

Эффективность профилактической работы зависит от состояния надзора за появлением вредителей и болезней, своевременности назначения, и проведения истребительных мер борьбы с ними.

Слабое освоение расчетной лесосеки ведет к накоплению площади спелых и перестойных насаждений, что ведет к увеличению текущего отпада деревьев и захламленности лесов, а это в свою очередь создает благоприятные условия для возникновения и развития очагов вредителей и болезней леса.

### 3.5.5. Рекреация

С целью сохранения лесных массивов необходимо контролировать соблюдение режима рекреационного лесопользования, а также выполнять комплекс мероприятий по благоустройству. Неорганизованный отдых ведёт к деградации лесных сообществ и повышает пожароопасность в лесах.

Зеленые зоны и лесопарки выделены лесохозяйственным регламентом в Краснослободском лесничестве кв. № 9, 22-31 (зеленая зона вокруг г. Краснослободск) и в Октябрьском лесничестве  кв. № 147, 151, 152, 156, 157.

Планируется организация зон отдыха в пойме рек Мокша и Сивинь.

3.6. Ландшафтно-рекреационный потенциал

Район расположен в центральной части республики, для его территории характерно богатое разнообразие природы. Леса сменяются обширными полевыми просторами, особенно в левобережной части реки Мокши; в широких Мокшанских и Сивиньских поймах - десятки больших и малых озер и протоков. На территории района имеется несколько заказников, где запрещена охота на зверей, птиц и ловля рыбы.

Основой рекреационного каркаса Краснослободского  района составляют бассейн реки Мокша и значительный лесной массив на востоке. Выше указанные элементы составляют суть природного каркаса территории района и несут значительный рекреационный потенциал. На базе этих ресурсов предусмотрены рекреационно-туристические  маршруты регионального и местного значения, зона отдыха временного пребывания, базы отдыха, организация оздоровительных сооружений.

Лес дает разнообразные рекреационные возможности: пешие и велосипедные прогулки, купание, катание на лыжах, спортивный и познавательный туризм, сбор дикоросов, а также спортивная охота и рыбная ловля.

Немалый интерес представляют десятки озер с возможностью использования  их  под такие функции, как летний отдых, рыбалка и др.

### 3.6.1 Факторы, способствующие развитию рекреации в Краснослободском районе:

- наличие лесных ресурсов, которые сконцентрированы на юге и в юго-восточной части территории района;

- наличие живописной поймы реки Мокша и реки Сивинь, Рябка;

- наличие водоемов, расположенных вблизи населённых пунктов и привлекающих рекреантов для отдыха выходного дня, для водного туризма и любительского лова;

- наличие песчаных пляжей на реке Мокша;

- наличие уже существующих детских учреждений отдыха;

- наличие уже существующих санаториев;

- хорошая транспортная доступность от магистральных трасс региона;

- наличие особо охраняемых природных территорий;

### 3.6.2 Основные ограничивающие  факторы развития рекреации в районе:

- значительные территории, подверженные затоплению 1% паводком;

- высокий уровень загрязнённости реки Мокша;

- ограничения использования особо охраняемых территорий;

Большинство лимитирующих факторов возможно нейтрализовать инженерно-строительными и природоохранными мероприятиями, сезонностью проживания рекреантов, устройством защитных сооружений.

Таким образом, в Краснослободском  районе есть хорошие условия для привлечения инвестиций в развитие рекреационной инфраструктуры.

### 3.6.3 Рекреационное использование ландшафтов и растительности

Наибольшим рекреационным потенциалом обладают дифференцировано расположенные небольшие участки леса в сочетании с пойменными территориями реки Мокша, имеют полезащитное и водорегулирующее значение и подлежат только для сезонного отдыха. Леса близ р. Сивинь, представляют интерес для экологических маршрутов и размещения баз отдыха, санаториев. Территории  существующих учреждений детского отдыха имеют хороший рекреационный потенциал и подлежат развитию и восстановлению. Наличие памятников природы дополняет богатый природно-рекреационный каркас данных территорий.

Немаловажным фактором, влияющим на развитие зоны рекреации, является ее близость к опорным населенным пунктам, обеспечивающая  обслуживание  и снабжение  рекреационных объектов, транспортную  связь с ними.

### 3.6.4.Рекреационное использование водоемов района

Рекреационную ценность представляют многочисленные естественные и искусственные водоемы.

Озеро Чурелки в пойме Мокши  обладает рекреационным  потенциалом как для жителей Краснослободского района, так и для смежных районов. Озеро уникальное по чистоте воды, глубине и наличию рыбы.

### 3.6.5.Концепция развития рекреационной структуры района

Исходя из всех вышеперечисленных особенностей и факторов, формирующих привлекательность природных ландшафтов, возможно сформулировать основную концепцию развития рекреационной среды Краснослободского района. А именно:

- Пойменные территории реки Мокша в обрамлении лесов, могут рассматриваться как база и территориальное ядро для формирования рекреационной системы района.

### Развитие системы  рекреации представлено в виде организации мест отдыха как республиканского так и местного значения. Это площадки, расположенные на периферии близ водоемов, лесных массивов или других природных факторов.

- Краснослободский район обладает средним, в масштабах Республики, ландшафтно-рекреационным потенциалом, который при проведении необходимых мероприятий и инвестиционных вложений может послужить источником роста района.

3.7. туризм

### 3.7.1. Оценка туристического потенциала

Рекреационные ресурсы рассматриваются как совокупность природных территорий, обладающих ценными экологическими и эстетическими свойствами, а также объектов культурного наследия, обладающих исторической и художественной ценностью, а также природных лечебных факторов, которые могут использоваться для организации различных видов туристско-рекреационной деятельности. Они подразделяются на четыре типа: рекреационно-лечебный, рекреационно-оздоровительный, рекреационно-спортивный и рекреационно-познавательный (историко-культурное наследие).

Краснослободский  район имеет большой туристско-экскурсионный потенциал и представлен:

- объектами историко-культурного наследия;

- местами возрождения народных традиций и промыслов;

- природными туристическими объектами.

Объекты историко-культурного наследия (памятники истории и культуры)

Краснослободский район относится к числу районов с высоким потенциалом культурного наследия разных эпох. Историко-культурное наследие района представлено памятниками архитектуры.

Остатки старой застройки XVIII — начала XX веков.

Дом Севостьянова и дом Муромцева на Советской площади (оба — начало XIX века).

Бывший женский Успенский монастырь (памятники архитектуры XVIII — XIX века).

Краснослободский районный краеведческий музей.

Спасо-Преображенский монастырь (поселок Учхоз) архитектурный ансамбль конца XVIII века.

Пиродно-туристическими объектами - пойменная часть реки   Мокши, озеро Чурелки, являющиеся памятником природы, а также  имеющее культурно-познавательное  и  оздоровительное  значение.

Большое количество озер  с рекреационными возможностями.

Среди памятников природы – Сивиньская лесная дача, Селищенская дубовая роща, "Деревья — гибриды тополя и осины" п. Учхоз, Лесная дача Шаколовка, Краснослободский заказник, Краснослободская лесная дача, Заказник лекарственных растений Краснослободского района, Торфяное болото Соловьевское. Особую ценность представляет памятник природы «Колония серой цапли» д. Старое Зубарево и вызывает большой интерес, с точки зрения туризма, и орнитологии.

Данная территория является уникальной и по своей природе, и по исторической памяти, и по богатейшему культурному наследию, которые и являются основными условиями, формирующими благоприятную рекреационную обстановку.

Район имеет благоприятные условия для организации мест отдыха в связи с близким расположением от населённых пунктов, наличием расположенных рядом автомобильных трасс, отсутствием рядом промышленных и сельскохозяйственных объектов, привычностью для населения (на данный момент все территории используются для неорганизованного отдыха)

3.7.2. Организация системы туристических маршрутов.

Богатое и многообразное историческое прошлое, туристско-рекреационный потенциал уникальных природных ландшафтов, малых исторических населенных пунктов в совокупности с развитием паломничества будут способствовать превращению Краснослободского района в один из излюбленных маршрутов Поволжья России, как для отечественных, так и для иностранных туристов.

Сложившиеся туристические маршруты на территории района связаны  с республиканским центром – г. Саранск и с населенными пунктами, имеющими объекты туристической активности: г. Темников, г. Ковылкино, пос. Большие Березники.

Также в настоящее время все большее значение приобретает экологический туризм. Он не относится к массовым видам туризма, представляя собой индивидуальный вид туризма. Для Краснослободского района экологический туризм служит дополнительным фактором, способным разнообразить проведение досуга. Он предполагает знакомство туристов с неизмененными природными ландшафтами и является важным направлением в экологическом образовании населения. В районе,  имеющем значительную площадь лесных массивов, этот вид туризма весьма перспективен.

Развитие туризма, в Краснослободском районе будет способствовать улучшению дорог, созданию новых рабочих мест, благоустройству населенных пунктов и уходу за ландшафтом, открытию новых музеев.

4. Экономический потенциал

4.1. Демографические и трудовые ресурсы

### 4.1.1. Демографические ресурсы

Численность постоянного населения района на 01.01.2011 составила 26,6 тыс. человек, в том числе 10,2 тыс. городского и 16,4 тыс. сельского населения. Городское население проживает в районном центре – г. Краснослободск.

За прошедшие 21 год (1989-2010 г.г.) население района уменьшилось на 7,6 тыс. чел. (22,2%). За этот же период городское население сократилось на 6,3%, а сельское на 29,5%.  Ежегодная убыль населения составляет 0,7-1,5% (100-300 чел. в год). Темп сокращения населения в Краснослободском районе выше чем в целом по Республике Мордовия (14,2%), в основном за счет сокращения населения в сельской местности района.

«Точки перелома» в социально-экономическом развитии страны  отражались на демографических процессах в населенных пунктах Краснослободского района.

Сокращение численности населения связано в первую очередь с изменением экономической ситуации в стране в 1990-е годы, сокращением производства, развалом отраслей (сельское хозяйство) и закрытием предприятий, что вызвало отток населения.

Демографическая ситуация района характеризуется:

- Сменой ежегодных темпов прироста в сторону уменьшения:  до – 1,5% в год в определенный период;

- Превышением естественной убыли населения над рождаемостью и миграционным приростом;

- Незначительный миграционный прирост населения;

- Неблагоприятной половозрастной структурой: за прошедшие 2 года удельный вес детей в общей численности уменьшился с 13,4% до 12,9%.

Ниже приводятся данные динамики численности населения района в различные периоды.

Таблица 4.1.

Динамика численности населения района

(на начало года)

|  | 1989 (перепись) | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все население, тыс. чел | 34,2 | 28,6 | 28,1 | 27,7 | 27,5 | 27,2 | 26,8 | 26,6 |
| В том числе городское | 11,1 | 10,8 | 10,7 | 10,5 | 10,6 | 10,6 | 10,4 | 10,4 |
| В том числе сельское | 23,0 | 17,8 | 17,4 | 17,2 | 16,9 | 16,6 | 16,4 | 16,2 |
| Изменение численности населения к предыдущему показателю, % | - | -16,3 | -1,7 | -1,4 | -0,7 | -1,1 | -1,5 | -0,75 |
| Изменение численности городского населения к предыдущему показателю, % | - | -2,7 | -0,9 | -1,9 | -0,9 | 0,0 | -1,9 | 0,0 |
| Изменение численности сельского населения к предыдущему показателю, % | - | -22,9 | -2,3 | -1,2 | -1,7 | -1,8 | -1,2 | -1,2 |

Из вышеприведенных данных видно, что среднегодовой темп снижения населения в сельской местности опережает темп снижения населения в городской местности, что объясняется миграцией сельского населения в город Краснослободск и за пределы района.

Таблица 4.2

Численность населения муниципальных образований сельской местности Краснослободского района

| № п/п | Название поселения | Административный центр | Количество населенных пунктов, входящих в поселение | Численность населения, тыс. чел | Прирост (убыль) населения, тыс. чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2002 г | 2010 г |  |
| 1 | Гуменское | с. Гумны | 3 | 1,4 | 1,3 | -0,1 |
| 2 | Ефаевское* | с. Ефаево | 4 | 1,1 | 0,9 | -0,2 |
| 3 | Колопинское* | с. Колопино | 7 | 0,9 | 0,8 | -0,1 |
| 4 | Красноподгорное | д. Красная Подгора | 8 | 1,8 | 1,6 | -0,2 |
| 5 | Куликовское | с. Куликово | 4 | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
| 6 | Мордовско-Паркинское | с. Мордовские Парки | 3 | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
| 7 | Новокаргинское | с. Новая Карга | 3 | 1,3 | 1,2 | -0,1 |
| 8 | Селищинское | с. Селищи | 3 | 0,7 | 0,7 | -0,1 |
| 9 | Сивиньское | с. Сивинь | 2 | 0,6 | 0,5 | -0,1 |
| 10 | Слободско-Дубровское | с. Слободские Дубровки | 1 | 0,6 | 0,5 | 0,0 |
| 11 | Старогоряшинское | с. Старые Горяши | 5 | 1,3 | 1,4 | +0,1 |
| 12 | Старозубаревское | д. Старое Зубарево | 7 | 3,3 | 3, | -0,2 |
| 13 | Старорябкинское* | с. Старая Рябка | 5 | 0,7 | 0,7 | -0,1 |
| 14 | Старосиндровское* | с. Старое Синдрово | 13 | 1,6 | 1,3 | -0,3 |
| 15 | Чукальское | с. Чукалы | 3 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| 16 | Шаверское | с. Шаверки | 2 | 0,7 | 0,6 | -0,1 |
|  | Всего по сельской местности |  | 73 | 17,9 | 16,4 | -1,5 |

Наиболее благоприятная демографическая ситуация отмечается в Старогоряшинском поселении, по сравнению с показателями 2002 года численность населения увеличилась на 7,7%. Относительная стабилизация численности населения зарегистрирована в Куликовском, Мордово-Паркинском и Чукальском сельских поселениях.  Самые неблагоприятные в демографическом отношении - Старосиндровское, Ефаевское и Красноподгорное сельские поселения, за рассматриваемый период численность населения сократилась на 18,7%, 18,2% и 11% соответственно.

Ниже приведены показатели движения населения в период с 2002 по 2010 г.

Таблица 4.3

Естественный и механический прирост населения

Краснослободского района

| Наименование показателя | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Естественный прирост (убыль) населения, чел | -367 | -337 | -327 | -369 | -366 | -353 | -348 | -298 |
| Механический прирост (убыль) населения, чел | +105 | +54 | +65 | +49 | +120 | +27 | -106 | +10 |

Таким образом, естественная убыль оказывает большее влияние на демографические показатели, чем миграционные  потоки.

В районе сложилась устойчивая естественная убыль населения (снижение рождаемости и увеличение смертности), при незначительном миграционном приросте или в отдельные годы убыли населения. Однако следует отметить, тенденцию снижения темпов отрицательного естественного прироста в последние годы.

Доля мужчин в населении – 46,5%.

Трудоспособное население составляет 58,8% от общей численности населения района (в Республике Мордовия – 62,5%), однако Краснослободский район входит в число тех районов, в которых доля населения моложе трудоспособного возраста растёт медленнее доли населения старше трудоспособного возраста. Из этого можно сделать вывод о постепенном старении населения района.

Таблица 4.4

Изменение численности населения района по основным возрастным группам (Росстат)

| Возрастные группы | 2007 год | 2009 год |
| --- | --- | --- |
|  | тыс.чел | % | тыс.чел | % |
| Дети до 15 лет | 3,6 | 13,4 | 3,4 | 12,9 |
| Население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54) | 16,1 | 59,2 | 15,6 | 58,8 |
| Население старше трудоспособного возраста (мужчины 60 и более, женщины 55 и более) | 7,4 | 27,4 | 7,5 | 28,3 |
| Всё население | 27,1 | 100,0 | 26,5 | 100,0 |

Общее число людей старше трудоспособного возраста (7,5 тыс. чел) составляет 58,8%  населения. Доля лиц моложе трудоспособного возраста – 12,9%.

Сокращение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем, при устойчивой тенденции старения населения (в настоящее время доля лиц старше трудоспособного возраста около 28,3%). Следовательно следует учитывать численное сокращение трудовых ресурсов и потребность в дополнительных социальных затратах на жизнедеятельность лиц пенсионного возраста.

### Перспективная численность населения

Нестабильность и неоднозначность происходящих в последние 7-10 лет демографических процессов, смена тенденций в их развитии не дают возможности достаточно точно прогнозировать население района как на ближайшие 3-4 года, так и на отдаленную перспективу.

Численность населения района будет определяться рядом условий:

- уровнем снижения или повышения рождаемости и естественного воспроизводства;

- развитием миграционных процессов, как внутри Республики, так и межрегиональных, особенно из стран ближнего зарубежья;

- временем стабилизации и выхода из кризисного состояния экономики страны;

- политикой государства по отношению к отечественному сельхозпроизводителю и спросом на сельхозпродукцию на потребительском рынке;

- возможностью организации новых рабочих мест во всех сферах сельскохозяйственного комплекса района и т.д.

Сохранение демографического и социального потенциала в «Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия» рассматривается как одно из приоритетных направлений.

Основными направлениями реализации демографической политики являются:

- создание условий для повышения качества жизни и снижения уровня бедности;

- повышение социального престижа материнства и отцовства, полноценной супружеской семьи с детьми;

- совершенствование системы мероприятий по сохранению и улучшению репродуктивного здоровья населения, снижению младенческой и материнской смертности, а также стимулированию рождаемости, способствующих стабилизации демографической ситуации в регионе;

- снижение смертности населения, особенно мужчин трудоспособного возраста, увеличение ожидаемой продолжительности жизни;

- формирование и совершенствование механизмов миграционной привлекательности;

- создание единого государственно-общественного механизма управления демографическими процессами.

Моделировать развитие демографической ситуации в современных условиях возможно лишь с большой степенью неопределенности.

Исходя из сложившейся демографической ситуации, в проекте принимается к рассмотрению два варианта комплексного развития территории:

1 вариант  - инерционный;

2 вариант - оптимистический

Инерционный вариант – основан на принятии современных показателей в качестве прогноза. В случае если не будет предпринята попытка поддержки промышленных предприятий, развития сельского хозяйства, туризма и других видов экономической деятельности, не будет выработано новых законодательных актов, то реальный подъем экономики не может наступить скоро.

Развитие новых сфер занятости при этом сценарии либо будет вовсе отсутствовать, либо находиться в стадии возникновения. Таким образом, муниципальное образование останется поставщиком трудовых ресурсов для более экономически развитых районов страны, в первую очередь – в Московский регион. Численность населения будет иметь тенденцию к сокращению из-за отрицательного естественного прироста, высокого уровня смертности, особенно среди постоянно растущей доли нетрудоспособного населения, развитию процесса доминирования однодетной семьи, который сохранится до конца прогнозного периода.

При развитии данного сценария численность населения в районе до 2030 года сократится на 9,0 – 10,0 тыс. человек. Причем снижение численности населения будет происходить вследствие отрицательного естественного прироста, а так же за счет механического оттока.

Оптимистический вариант – сценарий с незначительным продолжением спада населения на 3,4% до 2020 года, а на период до 2030 года – рост численности населения на 4,6%.

Рост численности населения основывается на том, что изменяется  тенденция низкой рождаемости и высокой смертности, происходит стабилизация и совершенствование структуры занятости.

При этом должны получить активное развитие как новые направления хозяйствования, основанные на использовании имеющегося ресурсного потенциала, так и существующие производства за счет их модернизации (деревообрабатывающая, пищевая промышленность, туризм, рекреация, стройиндустрия, малый бизнес и пр.).

Отрицательный естественный прирост будет покрываться положительным сальдо миграционного прироста населения. До 2020 года величины притока мигрантов в район не будет достаточно для компенсации естественной депопуляции населения. Начиная с 2020 года, уровень миграции уже будет достаточным для преодоления спада численности населения района.

Таблица 4.5

Проектная численность населения Краснослободского района

| Варианты | Численность населения (тыс. чел) |
| --- | --- |
|  | 1.01.2011 | I очередь 2020 год | Расчетный срок 2030 год |
| Инерционный | 26,6 | 20,2 | 16,7 |
| Оптимистический | 26,6 | 25,7 | 26,9 |

Учитивая действующие на территории программы и перспективы развития Краснослободского муниципального района в качестве основного выбран «оптимистический» сценарий.

Таблица 4.6

Численность населения в разрезе поселений Краснослободского муниципального района

| № п/п | Название поселения | Административный центр | Количество населенных пунктов, входящих в поселение | Численность населения, тыс. чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь 2020 год | Расчетный срок 2030 год |
| 1 | Гуменское | с. Гумны | 3 | 1,3 | 1,4 |
| 2 | Ефаевское | с. Ефаево | 4 | 0,8 | 0,9 |
| 3 | Колопинское | с. Колопино | 7 | 0,8 | 0,8 |
| 4 | Красноподгорное | д. Красная Подгора | 8 | 1,5 | 1,4 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Куликовское | с. Куликово | 4 | 0,6 | 0,7 |
| 6 | Мордовско-Паркинское | с. Мордовские Парки | 3 | 0,6 | 0,5 |
| 7 | Новокаргинское | с. Новая Карга | 3 | 1,2 | 1,3 |
| 8 | Селищинское | с. Селищи | 3 | 0,7 | 0,7 |
| 9 | Сивиньское | с. Сивинь | 2 | 0,5 | 0,6 |
| 10 | Слободско-Дубровское | с. Слободские Дубровки | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 11 | Старогоряшинское* | с. Старые Горяши | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Старозубаревское* | д. Старое Зубарево | 3 | 1,5 | 1,5 |
| 13 | Старорябкинское | с. Старая Рябка | 5 | 0,6 | 0,7 |
| 14 | Старосиндровское | с. Старое Синдрово | 10 | 1,1 | 1,3 |
| 15 | Чукальское | с. Чукалы | 3 | 0,5 | 0,5 |
| 16 | Шаверское | с. Шаверки | 2 | 0,5 | 0,5 |
|  | Всего по сельской местности |  | 59 | 12,8 | 13,3 |
|  | Краснослободское* | г. Краснослободск | 1 | 12,9 | 13,6 |
|  | Всего по району |  | 60 | 25,7 | 26,9 |

Примечание:  *значительное изменение численности населения  на перспективу связано с административно-территориальным преобразованием

Несмотря на происходящее в настоящее время сокращение населения района из-за естественной убыли, есть основание полагать, что при формировании процесса устойчивого функционирования района и при проведении соответствующей инвестиционной политики изменится динамика численности населения в сторону ее стабилизации и последующего роста. Численность населения г. Краснослободска будет расти более ускоренными темпами, чем численность населения сельских населенных пунктов. Это связано с преобладанием доли пенсионеров в сельской местности. Но в связи с открытием новых предприятий не только в городе, но и в сельской местности, можно ожидать увеличение численности населения в крупных сельских населенных пунктах за счет снижения миграционного оттока жителей из села.

Генеральным планом Краснослободского городского поселения, разработанным ОАО «Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования» (Саранск, 2011 г) определено увеличение численности жителей городского поселения до 13,3 тыс. чел. к 2030 году.  Предполагаемое увеличение численности населения связано с административно-территориальными преобразованием, включением в городскую черту прилегающих к городу сельских населенных пунктов – с. Пригородное, д. Литва, д. Русские Полянки, с. Заречное, д. Грачевник, д. Лаушки, д. Бобылевские выселки, д. Старые Горяши.

В данной Схеме территориального планирования проектная численность населения г. Краснослободск определена с учетом проектных показателей имеющегося генерального плана городского поселения.

Ориентировочный прогноз численности населения района на 2020 г., выполненный с учетом анализа динамики изменения населения района за период 2002-2010 г.г., и всех вышесказанных направлений развития в данной области, при возможном изменении как естественного, так и механического притоков в ту или иную сторону, определяет ее колебания в пределах 25,5 – 25,7 тыс. человек, в том числе городского 12,8 - 12,9 тыс. чел., сельского – 12,7 - 12,8  тыс. чел. В последующий период до 2030 года численность населения предположительно будет колебаться в пределах 26,7- 26,9 тыс. чел, в том числе городского – 13,6 , сельского 13,3 тыс. чел

### 4.1.2. Занятость, трудовые ресурсы

Перспективы дальнейшего развития экономики Краснослободского района, как и любой другой территории,  во многом зависят от уровня обеспеченности трудовыми ресурсами.

Трудоспособное население составляет 58,8% от общей численности населения района (в Республике Мордовия – 63,2%), при удельном весе экономически активного населения 56,4%.

Уровень официально зарегистрированной безработицы – 1,6%.

В районе развита трудовая миграция. Основной поток трудовых мигрантов направлен в г. Москву и Московскую область. Большая часть трудоспособного населения Ефаевского, Колопинского, Селищинского, Чукальского и Шаверского поселений сезонно работает за пределами Республики Мордовия. В Краснослободском муниципальном районе наблюдается маятниковая миграция между селами района и райцентром. Необходимо и в дальнейшем стимулировать этот процесс повышения мобильности рабочей силы, параллельно развивая маятниковую миграцию из г. Краснослободска в ближайшие села.

По отчетным данным администрации района за 2010 год в экономике района занято 44,8% трудоспособного населения (7,0 тыс. человек).

Основными отраслями занятости населения являются сельское хозяйство, образование, здравоохранение, государственное управление и промышленное производство.

В сельском хозяйстве работает 27% занятого в экономике района населения. Следующие по численности занятости - отрасли социальной сферы, в здравоохранении и образовании работает около 21% и 20% соответственно.

На диаграмме № 1 показано распределение  занятых в экономике района в отраслевом разрезе по данным Федеральной службы государственной статистики (2010 г.)

Распределение занятых по отраслям экономической деятельности

Из приведённых выше данных, следует, что не смотря на общее снижение  численности населения,  в настоящее время район в достаточной степени обеспечен трудовыми ресурсами. Соотношение доли трудоспособного населения среди других возрастных категорий, вероятно сохранится и на перспективу.

Очень актуально для района удержание молодежи и привлечение квалифицированных молодых специалистов, это позволит модернизировать хозяйственный комплекс района. В районе подготовкой специалистов занимаются 3 учреждения среднего профессионального образования, два из них федерального подчинения и 2 учреждения начального профессионального образования: ФГОУ СПО «Краснослободский зооветеринарный техникум», ФГОУ СПО «Краснослободский сельскохозяйственный колледж», ФГОУ СПО «Краснослободское медицинское училище», ГУНПО «ПУ №28», ГУНПО «ПЛ №18». Училища готовят специалистов в области сельского хозяйства, ветеринаров, зоотехников, медицинских сестер. ГУНПО «ПУ №28»  сотрудничает с ОАО «Краснослободский радиозавод», ОАО «Промсвязь», ЛТЦ «Краснослободский», УФСИН в с. Явас и др. ГУНПО  «ПЛ №18» занимаются подготовкой механиков и машинистов, учащиеся проходят практику в сельскохозяйственных организациях района.

Перспектива развития системы среднего профессионального образования района возможна путем создания образовательно-производственных комплексов на основе выгодного сотрудничества и взаимодействия образовательных учреждений, работодателей и администрации района.

На базе отдельных существующих учебных заведений возможно введение новых востребованных специальностей в сфере производства строительных материалов, туризма и рекреации, в связи с предполагаемым развитием новых отраслевых направлений в Краснослободском районе.

Одна из основных задач, которая может быть решена в СТП и её реализации это создание на территории района новых рабочих мест. Проектом предусматривается развитие сельскохозяйственной, промышленно-коммунальной, и рекреационной сферы, что несомненно создаст предпосылки для создания дополнительных рабочих мест.

4.2. Производственный потенциал

### 4.2.1. Сельское хозяйство

Агропромышленное производство является основой экономики района. На отрасль сельского хозяйства  приходится основная доля производимого в Краснослободском районе ВВП (69,8%). Район характеризуется высоким агропромышленным потенциалом.

Земли сельскохозяйственного назначения составляют 74% земель района. В сельском хозяйстве работает около 27% занятого в экономике района населения.

Продукция сельскохозяйственных организаций района является сырьевой базой для МУП «Маслодельный» завод «Краснослободский», а так же предприятий пищевой перерабатывающей промышленности г. Саранска, Торбеевского и Ковылкинского районов Республики Мордовия. Сочетание плодородных черноземных и менее качественных серых лесных почв способствует развитию на территории района многоотраслевого сельского хозяйства специализирующегося на производстве молока, мяса КРС, зерна, картофеля, многолетних трав.

По природно-экономическим условиям Краснослободский район относится к зерново-картофеле-мясо-молочной природно-сельскохозяйственной зоне.

Таблица 4.6

Доля продукции сельскохозяйственных

организаций района в республике

| Наименование продукции | Единица измерения | Мордовия | Краснослободский район | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мясо скота и птицы | тыс. тонн | 70,7 | 3,0 | 4,2 |
| Молоко | тыс. тонн | 257,6 | 27,8 | 10,8 |
| Зерно | тыс. тонн | 1269,2 | 69,6 | 5,5 |
| Картофель | тонн | 10615 | 63,0 | 0,6 |
| Овощи | тонн | 13411 | 35,0 | 0,2 |

Районные показатели урожайности зерновых (24,5 ц/га), картофеля (60,8 ц/га) и овощей (65,1) – несколько ниже средних по республике. Следует отметить что при средних показателях урожайности район занимает 7-е место в Республике по производству зерновых культур.

В районе самое большое среди муниципальных образований республики поголовье КРС.  Поголовье КРС составляет 11,3% от республиканского. По поголовью свиней в сельскохозяйственных организациях район находится на 4-м месте в Республике Мордовия.

Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составила около 2,0% от аналогичного показателя по Республике (2010 г.). На животноводство приходится 54,5% продукции сельского хозяйства, на растениеводство соответственно 45,5%.

Стратегический ресурс района – это земельные ресурсы. Земли сельскохозяйственного назначения составляют 74% земель района. В настоящее время доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий составляет 100% (данные годового доклада 2010 г).

Наиболее производительными и активными субъектами агропромышленного производства являются сельскохозяйственные предприятия и хозяйства населения.

Сельскохозяйственное производство осуществляют:

- 14 сельскохозяйственных организаций (1448 чел);

- 2 подсобных хозяйства;

- 3 КФХ;

- 10 520 хозяйств населения (ЛПХ).

Ниже приводится характеристика сельскохозяйственных организаций Краснослободского района.

Таблица 4.7

Характеристика сельскохозяйственных предприятий (2009 г.)*

| Наименование хозяйств/ поселение | Вид деятельности | Коли-чество голов КРС | Производство | Среднегодовая численность работников 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | молока, т | мяса, т | зерна, т |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| СХАП им. Калинина/ Гуменское, Долговерясовское | Животноводчес ко-растениевод-ческий | 2760 | 3280 | 200,0 | 5161 | 204 |
| СХПК «Дружба»/ Ефаевское, Зайцевское | Животноводчес-ко-растениевод-ческий | 2024 | 2700 | 170,0 | 5323 | 154 |
| Агроколледж/ Старозубаревское, Каймарское | Животноводчес-кий | 623 | 450,0 | 50,0 | 1699 | н/д |
| КФХ им. Перякин/Колопинское | Животноводчес-ко-растениевод-ческий | 300 | 255,0 | 6,0 | 799 | н/д |
| СХАП «Свободный труд»/ Красноподгорное | Животноводчес-ко-растениевод-ческий | 2400 | 3100,0 | 210,0 | 7400 | 195 |

Продолжение

| СХПК «Куликово»/ Куликовское | Животноводческо-растение-водческий | 1860 | 2780,0 | 215,0 | 6225 | 175 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СХПК «Кр. Пахарь»/ Мордово-Паркинское | Животноводчес-ко-растениевод-ческий | 1482 | 1550,0 | 160,0 | 2961 | 97 |
| СХПК «Новокарьгинский»/Новокарьгинское | Животноводчес-ко-растениевод-ческий | 1900 | 1900,0 | 220,0 | 3623,0 | 123 |
| ООО «Селищинское»/Селищинское, Сивиньское | Животноводчес-ко-растениевод-ческий | 1200 | 2300,0 | 1040,0 | 9617,0 | 192 |
| СХПК «Дубровки»/Слободско-Дубровское, Староавгурское, Старогоряшевское | Животноводчес-ко-растениевод-ческий | 1310 | 1560,0 | 50,0 | 4343,0 | 7 |
| ГУП РМ «Развитие села»/ Старорябкинское | Животноводчес-ко-растениевод-ческий | 1206 | 1200,0 | 125,0 | 2864,0 | н/д |
| ГУП РМ «Развитие села»/Старосиндровское | Животноводчес-ко-растениевод-ческий | 1448 | 1670,0 | 185,0 | 3528,0 | н/д |
| ООО «Альянс»/ Чукальское | Животноводчес-ко-растениевод-ческий | 2326 | 2560,0 | 159,0 | 5386,0 | 141 |
| СХПК «Прогресс»/Шаверское | Животноводчес-ко-растениевод-ческий | - | 1620,0 | 120,0 | 3704,0 | 113 |
| Прочие |  | - | 4,0 | 12,0 | 1084,0 | 47 |
| Всего: |  | 23011 | 26929,0 | 2922,0 | 63717,0 | 1448 |

* ввиду неблагоприятных погодных условий 2010 года, показатели деятельности сельскохозяйственных организаций приведены по состоянию на 2009 г.

По данным годового доклада о достигнутых значениях показателей и их планируемых значениях на 3-х летний период, удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций района составил 85,7% в 2009 году и 64,3% в 2010 году. Число убыточных хозяйств возросло в связи с неблагоприятными погодными условиями 2010 года.

Следует отметить, что в настоящее время сельскохозяйственные организации района в крайне недостаточной степени оснащены сельскохозяйственной техникой.

Одна из задач республиканской целевой программы «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы», действующей на территории Краснослободского района – поступление в хозяйства района более энергонасыщенной и ресурсосберегающей техники. Стабилизация обеспеченности основными видами техники намечается в отношении комбайнов к 2010 году, а в отношении тракторов – к 2011 году. Всего за период реализации Программы планируется приобрести 190 тракторов, 59 зерноуборочных и 15 кормоуборочных комбайнов. Обновление парка с учетом списания этой техники составит в отношении тракторов 14,3%,  зерноуборочных комбайнов – 18,8%, кормоуборочных комбайнов 10,7% (к уровню 2006 года).

##### Животноводство

Приоритетными направлениями животноводства в районе являются молочно-мясное и мясное  скотоводство. Основные породы крупного рогатого скота – молочного направления: черно-пестрая, красно-пестрая, голштинская; комбинированная: симментальская.

Сельскохозяйственные организации, КФХ и ЛПХ района являются поставщиками молока на МП «Маслодельный завод «Краснослободский», ОАО Молочный комбинат «Саранский», ОАО «Надежда» (Ковылкино) и ОАО «Агрофирма «Темниковская», мяса на ЗАО МПК «Торбеевский» (Торбеево).

В настоящее в районе функционируют 28  молочно-технических ферм, расположенных в сельскохозяйственно освоенной части района. Животноводческие помещения находятся в удовлетворительном состоянии, однако ряд молочных хозяйств не соответствуют современным техническим стандартам (не оснащены охладительными установками и т.д.) и требуют материальных вложений и технической модернизации. Не все хозяйства района имеют возможность покупки племенного высокопродуктивного скота, для замены низкопродуктивного.

Крупнейшими хозяйствами района являются СХАП им. Калинина (2760 голов КРС), СХАП «Свободный труд» (2400 голов КРС), ООО «Альянс» (2326 голов КРС). Данные хозяйства производят 22,8 % молока, от всего объема производства в районе. Крупнейшим свиноводческим хозяйством является ООО «Селищенское».

В связи с наличием кормовых угодий, для развития скотоводства в районе имеются благоприятные условия. Планируемое увеличение поголовья скота может в избытке обеспечиваться кормами местного производства (грубые, сочные, зелёные, концентрированные).

Таблица 4.8

Среднегодовые сравнительные показатели деятельности животноводческих организаций района и Республики в целом

| Показатели | Единица измерения | Мордовия | Краснослободский район |
| --- | --- | --- | --- |
| Удой молока от одной коровы | килограмм | 4260 | 3531 |
| Поголовье КРС | тыс. голов | 199,5 | 22,5 |
| в том числе коров | тыс. голов | 67,8 | 7,9 |
| Поголовье свиней | тыс. голов | 146,5 | 8,8 |

Районные показатели, среднегодового удоя молока от одной коровы несколько ниже чем в среднем по Республике, однако по производству молока в сельскохозяйственных организациях район занимает лидирующее место среди муниципальных образований республики. Динамика последних пяти лет показывает незначительное (1%) снижение поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях района по отношению к показателям 2005 года.

Значительную роль в производстве продукции животноводства играют хозяйства населения, на их долю приходится 38% мяса и 22% молока, произведенных в 2009 г. в Краснослободском районе. На долю личных подсобных хозяйств  приходится 16% поголовья крупного рогатого скота района. Население содержит так же свиней, птиц, овец, коз, лошадей, кроликов и пчел.

Очень незначительна в животноводстве района доля крестьянских и фермерских хозяйств. Поголовье крупного рогатого скота в КФХ составляет 1,0% от районного. Доля КФХ в производстве мяса и молока составляет соответственно 0,5% и 1,1% от районных показателей выпускаемой продукции животноводства. Фермерские хозяйства района специализируются на молочно-мясном скотоводстве, овцеводстве и коневодстве.

Сельскохозяйственные организации района специализируются на молочно-мясном и мясном (СХПК «Новокаргиньский») скотоводстве.

В отчетном году для отдельных хозяйств района была убыточна реализация мяса КРС.

Ниже приводятся сравнительные характеристики деятельности сельскохозяйственных организаций района (1990-2009 гг.).

Таблица 4.9

Животноводство в колхозах и сельскохозяйственных организациях района

|  | Поголовье, голов | Производство, тонн |
| --- | --- | --- |
|  | КРС | Свиньи | Овцы | Скот и птица на убой (в живом весе) | Молоко | Шерсть |
| 1990 | 35440 | 21335 | 28153 | 5822 | 30676 | 88,2 |
| 2009 | 22453 | 8841 | - | 3278 | 30052 | 0,0 |
| 2008/1990 (%) | 63,3 | 41,4 | 0,0 | 56,3 | 98,0 | 0,0 |

Приведенные данные показывают значительное сокращение поголовья КРС (на 36,6%) и производства мяса (на 43,7%), в то же время производство молока практически не сократилось, что свидетельствует об увеличении продуктивности животных.

В соответствии с Программой «Социально-экономического развития Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на период до 2010 г. и прогноза до 2020 г., к 2020 году предусмотрен рост основных видов продукции животноводства по сравнению с 2009 годом.

Таблица 4.10

| Скот и птица в живой массе | Молоко |
| --- | --- |
| 2020 г. (тонн) | 2020 г. к 2009 г. (%) | 2020г. к 1990 г. (%) | 2020 г. (тонн) | 2020г. к 2009 г. (%) | 2020г. к 1990 г. (%) |
| 6 000 | 183,0 | 103,0 | 49 500 | 164,7 | 161,4 |

Согласно прогнозным данным программы, к 2020 году район превысит показатели советского животноводства по производству молока в 1,6 раз.

Приоритетным направлением развития в отрасли животноводства является повышение продуктивности животных и снижение затрат на производство продукции:

-	развитие кормовой базы на основе производства культур, обеспечивающих кормопроизводство белком, которое позволит существенно уменьшить зависимость от импортных закупок белковых компонентов;

-	проведение селекционной работы, направленной на совершенствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных;

-	приобретение племенного скота и современного оборудования для животноводческих комплексов и ферм;

-	внедрение достижений науки и техники, российского и иностранного инновационного опыта в сфере развития животноводства и поддержание генофонда животных;

-	доведение удельного веса племенного скота до 29% к 2012 году;

-	проведение противоэпизоотических мероприятий.

##### Растениеводство

Растениеводство Краснослободского района специализируется на выращивании наиболее ценных озимых зерновых культур (пшеница и рожь) и ячменя. Кормовые культуры представлены многолетними травами и кукурузой. Из технических культур в районе выращиваются картофель. Кроме того, в районе представлено садоводство.

Таблица 4.11

Сравнительные показатели урожайности сельскохозяйственных организаций района и Республики (статистический ежегодник 2010)

| Наименование культур | Единица измерения | Мордовия | Краснослободский район |
| --- | --- | --- | --- |
| Зерновые | центнеров с 1 га | 29,9 | 24,5 |
| Картофель | центнеров с 1 га | 149,3 | 60,8 |
| Овощи | центнеров с 1 га | 76,8 | 65,1 |

Из таблицы видно, что урожайность картофеля значительно ниже чем в среднем по Республике, в то время как  урожайность зерновых и овощей в Краснослободском районе  соответствует средним по Мордовии.

Выращиванием картофеля и овощей занимается в основном население. На долю фермерских хозяйств приходится около 2% посевных площадей зерновых и кормовых культур. Сельскохозяйственные организации района занимаются выращиванием зерновых и зернобобовых культур (98% посевных площадей).

Динамика последних пяти лет (2005-2010 гг.) показывает линейное увеличение урожайности (на 22,5%)  и валового сбора (на 25,0 %) зерновых, в то же время произошло сокращение посевных площадей, что говорит об интенсификации отрасли.

Низко рентабельным для района в 2009 году было производство зерновых культур. В основном из-за диспаритета цен и неблагоприятной рыночной конъюнктуры.

Таблица 4.12

Показатели растениеводства колхозов и сельскохозяйственных организаций за 1990 и 2009 гг.

| Годы | Вся посевная площадь, га | Зерновые и зернобобовые культуры | Овощи открытого грунта | Картофель | Посевная площадь кормовых культур, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | посевная площадь, га | валовой сбор (в весе после доработки), ц | урожайность, (в весе после доработки) ц. с 1 га | посевная площадь га | валовой сбор, ц | урожайность ц. с 1 га | посевная площадь га | валовой сбор, ц | урожайность ц. с 1 га |  |
| 1990 | 60191 | 38120 | 662992 | 17,4 | 175,5 | 16932 | 96,5 | 1875 | 111279 | 59,3 | 19572 |
| 2009 | 54816 | 26060 | 637507 | 24,5 | 5,4 | 351,8 | 65,1 | 10,3 | 626,5 | 60,8 | 21508 |
| 2009/ 1990 (%) | 91,0 | 68,4 | 96,0 | 140,0 | 3,0 | 2,0 | 67,5 | 0,5 | 0,5 | 102,5 | 110,0 |

Таким образом, можно сделать вывод об интенсификации растениеводства и в то же время о падении посевных площадей, и особенно посевов зерновых культур. Последнее связано с резким падением поголовья скота в начале 90-х гг. в отечественном сельском хозяйстве. И именно эти виды культур представляются наиболее дефицитными в будущем при условии развития животноводства в районе.

В перспективе рост объемов производства продукции животноводства будет способствовать увеличению потребности в продукции растениеводства, используемой на корма животным. Развитие кормовой базы должно быть основано на производстве культур, обеспечивающих скот сбалансированными кормами с содержанием белка. С этой целью будет отдано предпочтение возделыванию многолетних бобовых трав, кукурузы с закладкой на сенаж.

Повышение эффективности отрасли растениеводства во многом связано с использованием качественного репродуктивного семенного материала, это обеспечит внедрение новых сортов, адаптированных к природно-климатическим условиям.

В районе разработана и реализуется программа «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы по Краснослободскому муниципальному району Республики Мордовия».

В целях развития отрасли растениеводства в программе предусмотрено:

-	размещение сельскохозяйственных культур с учетом их биологических требований к агрофизическим и агрохимическим свойствам почвы;

-	увеличение клина многолетних бобовых трав и уменьшение клина малоценных в кормовом отношении однолетних трав;

-	техническое и технологическое обновление парка сельскохозяйственной техники;

-	увеличение площади, засеваемой элитными семенами, до научно-обоснованной нормы исходя из расчета 12 процентов общей площади посевов;

-	обеспечение доступности приобретения элитных семян для производства качественного репродуктивного семенного материала;

-	увеличение посевных площадей (до 100 га в 2012 г) и валовых сборов семян рапса;

-	использование элитных семян сельскохозяйственных культур, в частности зерновых, зернобобовых, козлятника, клевера и люцерны;

-	использование средств химической защиты растений (протравители семян, гербициды, инсектициды);

-	в целях улучшение сортового состава вновь закладываемых насаждений в питомнике, требуется обновление маточных насаждений;

-	систематическое воспроизводство и повышение природного плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения;

-	защита земель от воздействия негативных техногенных факторов;

-	поддержание почвенного плодородия путем известкования, внесения органических удобрений;

-	проведение культуротехнической мелиорации;

-	организация мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и формирование информационной базы данных по плодородию почв.

Основными причинами относительно медленного развития отрасли сельского хозяйства в целом являются:

-	низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;

-	неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, прежде всего неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, готовой продукции;

-	финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, накопленной декапитализацией, недостаточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли, слабым развитием страхования при производстве сельскохозяйственной продукции; диспаритетом цен на продукцию сельского хозяйства и товары производственно-технического назначения и услуги для нужд сельского хозяйства.

В дальнейшем представляется вероятным укрупнение сельскохозяйственных предприятий, что повысит их конкурентоспособность и рентабельность, а также сохранение за ЛПХ значительной доли объёма агропромышленного производства района.

Кроме того, важнейшей задачей является повышение уровня оплаты труда работников, усиление материально–технической базы и привлечение трудовых ресурсов.

Природно-ресурсный потенциал района позволяет увеличить производство сельскохозяйственной продукции, а недостаточная материально-техническая база сдерживает процесс наращивания производства. Животноводческие помещения и их техническое оснащение, машинотракторный парк и токовое хозяйство требуют материальных вложений. Диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, постоянный рост цен на продукцию производственно – технического назначения усугубляет и так слабое финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий.

Сложные экономические условия в сельском хозяйстве, низкая заработная плата, старение и неудовлетворительное для современного технического уровня качество трудовых ресурсов, малопривлекательные для молодежи социально-бытовые условия – это основные факторы, осложняющие и в перспективе развитие агропромышленного комплекса района.

В целях более динамичного и эффективного развития агропромышленного комплекса настоящим проектом предлагается строительство на территории района следующих объектов:

Таблица 4.13

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположение объекта | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Свинокомплекс | с. Селищи | 2011-2020 г. | 12 тыс. гол |
| 2. | Убойный цех | с. Селищи | 2011-2020 г. |  |
| 3. | Мясоперерабатывающий цех | с. Селищи | 2011-2030 г. |  |
| 4. | Механизированый ток | с. Селищи | 2011-2020 г. |  |
| 5. | Животноводческий комплекс (КРС молоко) | с. Ефаево | 2011-2020 г. | 1000 голов |
| 6. | Животноводческая ферма (КРС) | с. Ефаево | 2011-2020 г. | 240 гол (телятник бесприв.содер.) |
| 7. | Животноводческая ферма (КРС) | с. Ефаево | 2011-2020 г. | 400 гол (телятник бесприв.содер.) |
| 8. | Механизированный ток | с. Ефаево | 2011-2020 г. |  |
| 9. | Животноводческий комплекс (КРС молоко) | с. Чукалы | 2011-2020 г. | 1000 гол |
| 10. | Зерносушильный комплекс | с. Чукалы | 2011-2020 г. |  |
| 11. | Овцеводческий комплекс | с. Колопино | 2011-2020 г. | 2000 гол |
| 12. | Рыбное хозяйство | с. Сивинь | 2011-2020 г. | Производство товарной форели |
| 13. | Питомник плодово-ягодных деревьев | с. Старо-Синдрово | 2011-2020 г. | цех для зимней прививки саженцев ГУП «Плодово-ягодный питомник» |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Животноводческая ферма (КРС) | с. Тенишево | 2011-2020 г. | 100 голов (родильное отделение для коров) |
| 15. | Животноводческая ферма (КРС) | с. Тенишево | 2011-2020 г. | 250 голов (телятник) |
| 16. | Миниферма (КРС молоко) | с. Селищи | 2011-2020 г. | 100 голов |
| 17. | Миниферма (КРС молоко) | с. Селищи | 2011-2020 г. | 100 голов |
| 18. | Миниферма (КРС молоко) | с. Селищи | 2011-2020 г. | 100 голов |
| 19. | Миниферма (свин. мясо) | с. Новая Карьга | 2011-2020 г. | 100 голов |
| 20. | Животноводческая ферма (КРС) | с. Новая Карьга | 2011-2020 г. | 200 голов |
| 21. | Животноводческая ферма (КРС молоко) | с. Красная Подгара | 2011-2020 г. | 400 голов |
| 22. | Животноводческая ферма (КРС молоко) | с. Куликово | 2011-2020 г. | 600 голов |
| 23. | Животноводческая ферма (КРС молоко) | с. Краснополье | 2011-2020 г. | 400 голов |
| 24. | Развитие рыбного хозяйства | руч. Лепьевский, р. Авгура, р. Парка, | 2011-2030 г. |  |

### 4.2.2. Промышленность

Промышленное производство развито значительно и носит региональный характер. В рейтинге районов Республики Мордовия по промышленному потенциалу развития  Краснослободский район занимает одно из первых  мест. Административный центр района является одним из промышленных центров Республики. В Схеме территориального планирования Республики Мордовия в территориальном разделении труда Краснослободский район определен как зона комплексного промышленного развития.

В промышленности работает около 400 человек или порядка 8% всех кадров, занятых в общественном производстве района.

Характерными особенностями развития промышленности в Краснослободском районе являются следующие:

-	территориальная концентрация промышленности в г. Краснослободск;

-	высокий удельный вес пищевого промышленного комплекса;

-	наличие технологических связей с предприятиями республиканского центра;

-	высокий физический и моральный износ основных производственных фондов и физическая нехватка инвестиционных ресурсов на их обновление;

-	наличие простаивающих неиспользуемых производственных мощностей;

-	предприятия района не имеют между собой технологических связей;

-	наличие небольших многопрофильных производственных предприятий.

Промышленное производство в районе невелико и составляет 0,35% от общереспубликанского.

##### Производство пищевых продуктов

В производственном комплексе района доминирует пищевая и перерабатывающая промышленность. Доля отраслевого производства составляет 33% промышленного производства района.

Основное промышленное предприятие пищевой и перерабатывающей отрасли – МП «Маслодельный завод «Краснослободский». Численность кадров – 87 чел.

МП «Маслодельный завод «Краснослободский» выпускает цельномолочную продукцию, масло животное, творог обезжиренный, сладкую творожную массу и казеин технический. Продукция завода составляет 12,8% и 0,6% от произведенного в республике масла животного и цельномолочной продукции соответственно. Маслодельный завод является основным покупателем молока у сельскохозяйственных организаций, КФХ и хозяйств населения района. В настоящее время наблюдается недостаток сырья для производства, вследствие этого происходит рост конкуренции за поставщиков, которую выигрывают крупные производители, что обостряет конкуренцию на этом товарном рынке.

Около 70 % произведенной цельномолочной продукции реализуется в пределах Республики Мордовия и только 30 % — за ее пределами

Порядка 19,5% отраслевого производства составляет продукция Хлебопекарных предприятий, расположенных в городе Краснослободск.

Численность работающих ООО «Хлебозавод» и Хлебокомбината составляет в совокупности 102 человека.

Продукция востребована в районе и за его пределами.

##### Машиностроиение и металлообработка

Представлена ОАО «Краснослободский радиозавод», предприятие функционирует с 1979 года и является Краснослободским филиалом Саранского телевизионного завода МПО «Темп». В настоящее время численность работающих - 188 чел.

ОАО «Краснослободский радиозавод» специализируется на производстве водосчетчиков, втулок, датчиков, дымовых оптических извещателей, электроизмерительного оборудования, электронного оборудования для автомобилей ВАЗ (иммобилайзеров, блоков управления блокировкой дверей и др.)

Потребителями продукции являются предприятия машиностроительной промышленности Поволжского и Центрального федеральных округов.

ОАО «Краснослободский завод «Промсвязь», действующий с 1962 г. До начала 200-х завод являлся основным градообразующим предприятием Краснослободского района. В настоящее время доля продукции завода составляет  9,5%  районного промышленного производства. Численность кадров -105 человек.

ОАО «Краснослободский завод «Промсвязь» выпускает светотехническую продукцию, двери для автомобилевозов, абонентские ящики, транзисторы, шкафы, универсальные контактные сети, преобразователи давления, устройства этажные распределительные, водно-распределительные устройства и др.

ОАО «Краснослободский завод «Промсвязь» был неоднократно награжден дипломами региональных и международных выставок.

Предприятие имеет технологические связи с ОАО «Рузхиммаш» (Рузаевка), ОАО «Инпром» (Саранск), а так же с предприятиями Нижнего Новгорода, Смоленска и Москвы.

На производственной площадке ОАО «Краснослободский завод «Промсвязь» расположены ЗАО «Конвентор», ЗАО «Завод ПромМетИзделий», ООО «Актив-Электро».

Основным направлением деятельности ЗАО «Завод ПромМетИзделий» является производство металлической мебели в сборно-разборном виде. На предприятии работает 37 человек. Торговая сеть, реализующая продукцию завода имеет свою клиентскую базу и развитую дилерскую сеть на территории РФ и СНГ.

ЗАО «Конвентор» функционирует с 2007 года, как заготовительное подразделение для головного производства, расположенного в г. Саранске. Численность кадров Краснослободского филиала – 55 человек.

Задачей предприятия является бесперебойный и ритмичный выпуск металлоконструкций и трансформаторных изделий.

ООО «Актив-Электро» производит комплектующие для сельскохозяйственной техники и электрощитового оборудования. Планируется выпуск комплектующих для вагоностроительных предприятий и светотехнической продукции.

Потенциальными потребителями продукции могут стать организации и предприятия Республики Мордовия.

##### Текстильная  промышленность

Текстильное производство района представлено прядильно-ткацкой фабрикой «Красная Слобода», расположенной в г. Краснослободск.

Численность сотрудников фабрики - 30  чел. Доля произведенных предприятием хлопчатобумажных тканей составляет 16,2% от производства Мордовии в 2009 году.

Предприятие работает на давальческом сырье, занимается выпуском следующих видов продукции: хлопчатобумажные ткани, ткани с применением химических волокон, шерстяная пряжа в мотках для ручного вязания, пряжа полиэфирная и др. Ведется разработка образцов ткани технической под основу брезента.

Продукция ООО «Красная Слобода» реализуется на территории Республики и Московского региона.

Прочие отрасли промышленности Краснослободского района, представлены следующими наиболее крупными предприятиями:

Энергетика: РЭС филиал «Мордовэнерго», МП «Теплосеть»;

Газо- и водоснабжение: Управление «Межрайгаз», ООО «Водоканалсервис»;

Коммунальная: МПП ЖКХ, МУП РТП - сервис;

Полиграфическая: ООО «Краснослободская типография»;

Транспорт: МП «Агрохимтранс»;

Анализируя, приведенные выше данные современного состояния промышленных предприятий района, в проекте даны следующие предложения:

##### Пищевая и перерабатывающая промышленность

Развитие отрасли в значительной степени связано с  дифференциацией товарных и географических рынков.

Основные направления развития молочного сегмента:

-	расширение ассортимента и брендовое продвижение продукции ПМ «Маслодельный завод «Краснослободский»;

-	расширение и модернизация существующих перерабатывающих производств;

-	реализация проектов по созданию современных молочных ферм;

-	установка охладительных установок у производителей первичной молочной продукции;

Основные направления развития мясного сектора:

-	развитие племенного выращивания крупного рогатого скота;

-	формирование современных комплексов по выращиванию крупного рогатого скота на базе существующих хозяйств;

- 	реализация инвестиционных проектов в сфере производства мяса и мясопереработки;

-	изменение производственно-технологической организации предприятий: формирование крупных комплексов по производству говядины, свинины;

-	увеличение перерабатывающих мощностей;

-	интегрированное объединение компаний, обеспечивающих полный цикл услуг на рынке мясной продукции – от забоя скота до поставки продукции конечным потребителям.

Район имеет потенциальную возможность для развития на его территории следующих производственных направлений:

Переработка картофеля, плодов и овощей

Принимая во внимание развитие картофелеводства, овощеводства, садоводства и огородничества на территории района, а так же наличие инфраструктурно-подготовленных промышленных площадей, в г. Краснослободск проектом предлагается размещение цехов по переработке плодоовощной продукции.

##### Машиностроение и металлообработка

В перспективе можно ожидать рост спроса на продукцию машиностроения, вне зависимости от цен на сырьё, и экспортной ценовой конъюнктуры. Кроме того, машиностроение достаточно наукоёмко и относительно экологически чистое производство.

Содержание предполагаемых мероприятий:

-	разработка и реализация мер, направленных на экономический рост комплекса;

-	реструктуризация производства, направленная на повышение качественных характеристик и конкурентоспособности продукции путем опережающего развития производства на основе НИОКР;

- обновление и ремонт оборудования ОАО «Краснослободский завод «Промсвязь», позволят снизить себестоимость и увеличить прибыль предприятия;

- техническое перевооружение ОАО «Краснослободский радиозавод» с целью обновления существующего парка оборудования, снижения затрат, связанных с его обслуживанием;

- освоение и производство новых видов продукции с целью повышения качества и товарного объема выпускаемых изделий;

- реализация активной маркетинговой политики;

- развитие предприятий поддерживающих отраслей (производство комплектующих, развитие дизайнерского направления и т.д.).

##### Текстильная промышленность

- повышение конкурентноспособности и рентабельности продукции за счет ресурсо- и трудосберегающих технологий;

- ремонт и замена изношенного оборудования

- расширение рынков сбыта, путем внедрения новых производственных разработок и дизайна продукции, согласно отечественным стандартам и мировым тенденциям  в текстильной промышленности;

- расширение ассортимента выпускаемой продукции:

- производство материалов для пошива национальных мордовских костюмов, приурочив их выпуск к ежегодным конгрессам мордовской национальности;

- пуск линии по производству нитей для вязания различной расцветки, нитей для пошивочных работ, тканей для декорирования помещений и обивочных тканей (как однотонных, так и с узорами);

- производство тканей для сельскохозяйственных нужд и пошива продукции из них (рукавицы, технические тенты под зерноуборочные машины и т. д.).

-	сотрудничество с  предприятиями легкой промышленности Республики Мордовия;

- брендовое продвижение продукции (участие в выставках, реклама в сети Интернет и т. д.)

Краснослободский район имеет потенциал для развития перспективных социально ориентированных отраслей.

##### Промышленность строительных материалов

Производство кирпича

Потребность строительного комплекса Центрального федерального округа в строительном кирпиче в настоящее время не полностью удовлетворяется существующими мощностями на действующих предприятиях.  Дефицит наблюдается в местах комплексного освоения территорий - Москва и Московская область, Самара, Казань, Нижний Новгород .

Учитывая имеющуюся сырьевую базу, свободные, инфраструктурно-подготовленные производственные площадки и выгодное расположение района, проектом предлагается строительство кирпичного завода в районе деревни  Желтоногово. Продукция завода предположительно будет востребована как на внутрирегиональном рынке, так и на растущих рынках ПФО и ЦФО. В районе имеется резерв для развития отрасли на основе малых предприятий.

В целях более эффективного развития отрасли необходима инвентаризация сырьевой базы и уточнение запасов, повышение эффективности использования сырьевой базы района:

- увеличение добычи и более полное использование естественных природных глинисто-суглинистых пород за счет совершенствования технологии добычи;

- применение новых технологий для обогащения строительных песков с целью более широких сфер их применения.

##### Деревообработка

Значительную часть территории района составляют эксплуатационные леса. В настоящее время лесозаготовки осуществляют индивидуальные предприниматели, реализующие древесное сырье на перерабатывающие предприятия за пределами района.

В целях рационального, комплексного использования древесного сырья целесообразно:

- проведение мероприятий по лесовосстановлению;

- проведение разведывательных работ по оценке запасов мореного дуба,  привлечение инвесторов на разработку запасов;

- создание производства по глубокой переработке древесины.

Возможно производство материалов для деревянного домостроения, мебели, сувенирной продукции и т. д., в том числе с использованием иностранных инвестиций.

Продукция предприятия будет востребована, учитывая активную реализацию на территории Республики Мордовия проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» и перспективное развитие туристическо-рекреационной сферы в Краснослободском районе.

##### Торфодобыча и торфопереработка

Учитывая значительные запасы торфа на территории района, целесообразно возобновить торфоразработку в районе с. Старое Синдровово;

Возможна организация небольшого производства по брикетированию торфа. Топочный торф является востребованным в личных хозяйствах населения.

Размещение промышленных объектов возможно на свободных, инфраструктурно подготовленных производственных площадках в черте г. Краснослободска.

Краснослободский район имеет кадровый, ресурсный и территориальный потенциал для развития вышеуказанных, и возможно иных перспективных отраслей промышленности, в том числе производств продукции с высокой добавленной стоимостью.

Развитие социально ориентированных и востребованных отраслей промышленности в районе возможно на основе малого предпринимательства. В этой связи на территории района необходимо предусмотреть:

- создание центров предпринимательства в администрации района;

- снижение административных барьеров (создание информационной системы о наличии производственных площадей, прозрачной системы оформления земельных участков и др.);

- информационное обеспечение малого бизнеса, а так же жителей региона, собирающихся организовать свой бизнес;

- развитие финансовой инфраструктуры поддержки малого бизнеса.

В целях более динамичного и эффективного развития промышленного комплекса проектом предлагается строительство на территории района следующих объектов:

Таблица 4.14

|  | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Место- положение объекта | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Деревообрабатывающее предприятие | г. Краснослободск | 2011-2030 г. |
| 2. | Кирпичный завод | д. Желтоногово | 2011-2030 г. |
| 3. | Пенькозавод | п. Пенькозавод | 2011-2030 г. |
| 4. | Торфопредприятие | с. Старое Синдрово | 2011-2030 г. |
| 5. | Цех по переработке фруктов и овощей | г. Краснослободск | 2011-2030 г. |
| 6. | Цех по переработке картофеля | г. Краснослободск | 2011-2030 г. |

Главная цель инвестиционной политики – привлечение в район максимального количества инвестиций в реальный сектор экономики для обеспечения устойчивых темпов экономического роста, эффективной занятости населения, укрепления налоговой базы для решения социальных проблем, развития малого бизнеса и инфраструктуры района.

5. Социальная  инфраструктура

5.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА РАЙОНА

На конец 2010 года жилищный фонд района составил 739,0 тыс. м2, в том числе 252,1 тыс. м2 в городской, 486,9 тыс. м2 в сельской местности.  Основную часть жилищного фонда района составляет малоэтажное  индивидуально-определенное жильё (93,5%).

Средняя обеспеченность жилищным фондом в расчете на одного постоянного жителя – 27,8 м2 на чел., что превышает республиканские показатели (22,9 м2 на чел.). Высокий уровень жилищной обеспеченности отчасти объясняется сокращением численности населения и наличием «умирающих» населенных пунктов на территории района.

Таблица 5.1

Благоустройство жилищного фонда, %

| Наименование | Удельный вес площади, оборудованной |
| --- | --- |
|  | водопро-водом | канали-зацией | центр. отопл. | ванными | газом | горячим водо-снабж. |
| По Республике, всего | 63,9 | 57,7 | 77,7 | 49,1 | 94,6 | 46,4 |
| Краснослободский район | 70,1 | 50,0 | 69,2 | 27,9 | 89,2 | 16,0 |
| В том числе | 70,1 | 13,9 | 14,1 | - |  | 0,0 |
| Городское поселение | 83,5 | 77,0 | 83,8 | 53,8 | 94,0 | 29,1 |
| В том числе централизованным | 83,5 | 40,7 | 41,3 | - | - | 0,0 |
| Сельские поселения | 63,1 | 36,0 | 61,6 | 14,5 | 86,8 | 9,3 |
| В том числе централизованным | 63,1 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |

Жилищный фонд Краснослободского района, за исключением обеспечения водопроводом, благоустроен хуже, чем в целом по Республике, общая площадь жилых помещений, оборудованных одновременно водопроводом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением и газом составляет всего лишь 15,0%  от жилищного фонда района.

Следует отметить существующие диспропорции благоустройства жилищного фонда городского и сельских поселений Краснослободского района. В сельской местности отсутствуют базовые условия социального комфорта, имеет место отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности.

В основной части сельского жилищного фонда нет элементарных коммунальных удобств. Водопроводом оборудовано 63% жилищного фонда сельской местности района, центральным отоплением 62%, канализацией 36%, и горячим водоснабжением  меньше 10% площади сельских жилых помещений.

Ветхое жильё составляет 18,1 тыс. м2 (2,4%) от общего жилищного фонда района. Подавляющая часть ветхого и аварийного жилья расположена в городе Краснослободск, в том числе 6,4 тыс. м2 ветхого и 9,7 тыс. м2 аварийного  жилищного фонда. В районе реализуется муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Краснослободском  муниципальном районе на 20011-2015 годы».

В таблице приводятся данные свидетельствующие о степени износа жилищного фонда района.

Таблица 5.2

Уровень технического состояния жилищного фонда района

| Уровень износа жилищного фонда | Краснослободский район | Городское поселение | Сельские поселения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс. м2 общей площади | % | Тыс. м2 общей площади | % | Тыс. м2 общей площади | % |
| от 0 до 30% | 464,4 | 62,8 | 222,4 | 88,2 | 242,0 | 50,0 |
| от 31 до 65% | 256,5 | 34,7 | 13,6 | 5,4 | 242,9 | 50,0 |
| от 66 до 70% | 8,4 | 1,1 | 6,4 | 2,5 | 2,0 | 0,0 |
| свыше 70% | 9,7 | 1,3 | 9,7 | 3,8 | - | - |
| Всего | 739,0 | 100,0 | 252,1 | 100,0 | 486,9 | 100,0 |

Ниже приводится характеристика жилищного фонда Краснослободского района в разрезе поселений, по материалам базы данных Федеральной службы государственной статистики на начало 2010 года

Таблица 5.3

| Наименование поселения | Общая площадь жилищного фонда | В том числе ветхий и аварийный | Обеспеченность, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс м2 | % | тыс м2 | % | м2/чел |
| Краснослободское | 249,2 | 34,0 | 14,1 | 84,4 | 24,2 |
| Гуменское | 34,0 | 4,6 | 0,3 | 1,8 | 26,5 |
| Ефаевское | 35,5 | 4,8 | - | - | 38,1 |
| Колопинское | 32,4 | 4,4 | - | - | 38,9 |
| Красноподгорное | 49,3 | 6,7 | - | - | 30,8 |
| Куликовское | 26,7 | 3,6 | - | - | 41,7 |
| Мордовско-Паркинское | 10,7 | 1,5 | - | - | 18,5 |
| Новокаргинское | 40,7 | 5,5 | 0,2 | 1,2 | 34,8 |
| Селищинское | 18,2 | 2,5 | 1,7 | 10,2 | 27,3 |
| Сивиньское | 24,2 | 3,3 | 0,4 | 2,4 | 45,9 |
| Слободско-Дубровское | 10,6 | 1,4 | - | - | 20,9 |
| Старогоряшинское | 44,1 | 6,0 | - | - | 31,5 |
| Старозубаревское | 53 | 7,2 | - | - | 16,7 |
| Старорябкинское | 22,4 | 3,1 | - | - | 32,0 |
| Старосиндровское | 55,5 | 7,5 | - | - | 40,9 |
| Чукальское | 11,5 | 1,6 | - | - | 22,8 |
| Шаверское | 15,6 | 2,1 | - | - | 27,0 |
| Всего по району | 733,6 | 100,0 | 16,7 | 100,0 | 27,4 |

Максимальная обеспеченность жилищным фондом (45,9 м2/чел) отмечается в Сивиньском сельском поселении, минимальная – в Старозубаревском (16,7 м2/чел) и Мордово-Паркинском (18,5 м2/чел)  сельских поселениях. Высокий уровень обеспеченности жилищным фондом в Сивиньском, Старосиндровском и Куликовском сельских поселениях связан  с уменьшением численности населения и выездом части населения за пределы района, часть жилого фонда не используется постоянно.  На территории Старосиндровского поселения, преимущественно в лесной части, имеются «умирающие» населенные пункты без населения.

В основном в районе ведется индивидуальное жилищное строительство, в том числе по программе «Жилище» на 2011-2015 гг. За четыре года реализации районной целевой программы в районе введено в эксплуатацию 34,9 тыс. м2 общей площади, 50 молодых семей смогли улучшить свои жилищные условия.

Таблица 5.4

Ввод жилищного фонда

|  | Ед. измер. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома всего по району, | т.кв. м | 8,0 | 7,9 | 10,2 | 8,6 | 8,0 |

Продолжение

| В том числе ИЖС | т.кв. м | 7,1 | 7,8 | 6,4 | 5,2 | 6,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома всего по городу Краснослободск | т.кв. м | 3,4 | 1,9 | 5,2 | 3,8 | 3,0 |
| В том числе ИЖС | т.кв. м | 2,5 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,8 |
| Жилые дома всего по сельской местности | т.кв. м | 4,6 | 6,0 | 5,0 | 4,8 | 5,0 |
| В том числе ИЖС | т.кв. м | 4,6 | 5,9 | 4,8 | 3,8 | 4,8 |

В сельской местности района ведется в основном индивидуальное жилищное строительство, муниципальная застройка идет преимущественно в городском поселении.

На диаграмме № 2 показан ввод жилья на территории Краснослободского района в период 2006-2010 гг. в разрезе поселений.

Диаграмма № 2

Объёмы жилищного строительства

м2

### Проектные предложения

Основные стратегические направления в жилищной политике района

- Замена ветхого и аварийного жилья

- Ревизия и составление реестра пустующих (заброшенных) домов;

- Переоценка технического состояния жилищного фонда;

- Обеспечение участков под жилищное строительство инженерной инфраструктурой;

- Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях;

- Развитие субсидиарных схем финансирования строительства жилья в рамках программ «Социальное развитие села до 2013 года» и «Обеспечение жильём молодых семей»;

- Развитие ипотечного жилищного кредитования;

- Доведение удельной общей площади жилищ до нормативного в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Мордовия»;

- Увеличение доли жилья, строящегося для молодых специалистов, мигрантов, работников социальной сферы и сельского хозяйства, многодетным семьям, инвалидам войны и труда и другим социально незащищенным группам населения;

- Резервирование прилегающих к населённым пунктам территорий под жилищное строительство (г. Краснослободск, с. Старые Горяши, д. Бобылевские Выселки, с. Селищи, с. Слободские Дубровки, с. Новое Зубарево, с. Новое Синдрово, с. Новая Карьга, с. Колопино).

Удовлетворение потребностей населения в жилье является приоритетным направлением социального развития и должно рассматриваться как один из рычагов подъема экономики района.

Настоящим проектом при рассмотрении вопросов, связанных с переходом к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, принимаются во внимание:

-	Основные положения приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

- 	Республиканские программы «Социальное развитие села» до 2013 г., «Комплексная и компактная застройка населённых пунктов», 	Программа развития строительного комплекса Республики Мордовия на 2007-2011 гг.

- 	Районная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 гг., в том числе подпрограммы: «Обеспечение жильем молодых семей», «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда», «Обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной и транспортной инфраструктурой».

Кроме того, в работе учитываются материалы схемы территориального планирования Республики Мордовия, выполненные ФГУП РосНИПИ Урбанистики (Санкт-Петербург, 2008 г.) и Генерального плана Краснослободского городского поселения, разработанным ОАО «Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования (Саранск, 2011 г.)

Сложившаяся динамика убыли населения, характерная в последние десятилетия как для Республики Мордовия в целом, так и для Краснослободского района в частности, продолжится и на расчетный срок.

Учитывая тенденцию к повышению урбанизации территории, следует предположить, что вымирание отдельных сельских населенных пунктов на территории района будет продолжаться.

По предварительной оценке, на расчётный срок возможно вымирание трех населённых пунктов района. Необходимо проведение ревизии и составление единого реестра пустующих (заброшенных) домов в разрезе каждого сельского поселения, каждого населённого пункта.

Проектом предлагается полная ликвидация существующего и ветхого жилья в размере 18,1 тыс. м2, а также учитывается дополнительное выбытие жилищного фонда в размере 34,2 тыс. м2, на первую очередь строительства. Общий объём убыли жилищного фонда в течение расчётного срока определен в размере 47,5 тыс. м2 общей площади.

Учитывая принятые в проекте тенденции демографического развития – снижение численности населения на первую очередь строительства и относительная стабилизация на планируемый период, предусматривается убыль жилищного фонда в связи с переучетом жилищного фонда, ставшего нежилым ввиду отсутствия жильцов на период расчётного срока.

Показатель убыли жилищного фонда будет уточняться при разработке генеральных планов, проектов застройки городских и сельских поселений.

В соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Мордовия», расчётная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений принята на уровне 25,6 м2/чел. - 30,0 м2/чел, в том числе в сельской местности – 26,7 м2/чел - 30,4 м2/чел.

При оценке потребности жилищного строительства по второму варианту, учитывались нормативы ввода жилья 0,4 и 0,5 м2 жилищной площади в среднем на одного человека, приняты в соответствии с проектом «Стратегии массового жилищного строительства в РФ».

При определении убыли и ввода жилищного фонда на территории Краснослободского района приняты во внимание расчетные показатели схемы территориального планирования Республики Мордовия.

Таблица 5.5

Потребность в жилищном фонде в Краснослободском районе (тыс. м2)

| № варианта | Средне годов. объем жилищстроит. (тыс.м2 общ. площ.) | Исходный год | 1 очередь (2011-2020 г). | Расчетный срок (2011-2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нас. тыс. чел. | жил. обес- печ. м2/чел | жил фонд тыс.м2 общ. пл. | нас. тыс. чел. | жил- обес печ. м2/чел | потре бный фонд тыс.м2 общ. пл. | сущ. сохр. тыс.м2 общ. пл. | новое стр. тыс. м2 общ. пл. (ок- руг- лен -но) | нас. тысчел | жил- обес- печ. м2/чел | потребный фонд тыс.м2 общей площ. | сущсохр тыс м2 общпл.. | нов. стр тыс. м2 общ. пл. (ок-руг-лен-но) |
| I | 8,6 | 26,6 | 27,8 | 739,0 | 25,7 | 30,4 | 781,3 | 704,8 | 76,5 | 26,9 | 33,7 | 908,1 | 691,5 | 216,6 |
| II | 8,6 | 26,6 | 27,8 | 739,0 | 25,7 | 31,3 | 804,7 | 704,8 | 99,9 | 26,9 | 38,0 | 1025,9 | 691,5 | 334,4 |

Таблица 5.6

Ввод жилья в Краснослободском районе

| № варианта | Наличие жилищного фонда | Общая площадь жилищного фонда | Ввод жилищного фонда | Среднегодовой ввод жилищного фонда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 г. | 2020 г. | 2030 г. | 2011-2020 | 2021-2030 | 2011-2030 | 2011-2020 | 2011-2030 |
| I | 739,0 | 781,3 | 908,1 | 76,5 | 140,1 | 216,6 | 8,5 | 11,4 |
| II | 739,0 | 804,7 | 1025,9 | 99,9 | 234,5 | 334,4 | 11,1 | 17,6 |

При развитии рыночных отношений, резком сокращении централизованных капитальных вложений в жилищное строительство, большое значение приобрело развитие индивидуального строительства.

Исходя из сложившихся тенденций, принятых федеральных и республиканских программ в сфере жилищного строительства, объем индивидуального строительства в городских поселениях 60-80%, в сельской местности – 100%.

Потребность в территориях для размещения нового жилищного фонда определяет в основном застройка усадебного типа. Средний размер индивидуального дома принят на уровне 100 м2, средний размер участка – 15-30 соток. При расчете приняты, так же показатели, приведенные в «Региональных нормативах градостроительного проектирования Республики Мордовия».

Таблица  5.7

Ориентировочная потребность в территориях для размещения

нового жилищного фонда (га)

| № вари-анта | Тип застройки | Ввод жилищного фонда, тыс. кв.м. | Ввод индивидуального жилищного фонда, количество домов | Площадь селитебной территории, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011-2020 | 2011-2030 | 2011-2020 | 2011-2030 | 2009-2015 | 2009-2030 |
| I | Индивидуальная | 69,0 | 195 | 690 | 1950 | 138 | 390 |
| II | Индивидуальная | 90,0 | 301,0 | 900 | 3010 | 180 | 602 |

Таким образом, на период расчетного срока потребность в резервируемых под жилищное строительство территориях колеблется от 400 до 600 га, в зависимости от варианта развития сферы жилищного строительства. Размещение новой застройки предполагается в основном в границах населенных пунктов, территорий прилегающим к городу Краснослободск, с. Старые Горяши, д. Бобылевские Выселки, с. Селищи, с. Слободские Дубровки, с. Новое Зубарево, с. Новое Синдрово, с. Новая Карьга, с. Колопино). При застройке территорий следует учитывать возможность присоединения объектов к сетям инженерного обеспечения, организации транспортных связей, в том числе с магистралями внешних сетей, обеспеченность учреждениями и предприятиями обслуживания.

Объемы нового жилищного строительства, структура жилья и размеры территорий для его размещения должны уточняться на стадиях разработки генпланов поселений.

5.2. СоциальнО-КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЙОНА

Обеспеченность населения района по составу и вместимости объектов большинства видов услуг приближается к региональным нормативам, хотя качество обслуживания в ряде случаев низкое, из-за слабо развитой технической базы, недостатка финансовых средств, а также малой заинтересованности работников в результатах труда.

Система центров обслуживания, созданная в районе, довольно развитая, охватывает всю территорию района и состоит из объектов трёх уровней обслуживания – локального, межселенного и районного. Объекты локального обслуживания расположены во всех центрах сельских поселений, объекты межселенного обслуживания расположены в наиболее крупных центрах сельских поселений (с. Селищи, с. Новая Карьга, с. Старое Синдрово, с. Колопино). Объекты районного обслуживания расположены в районном центре. Лишь несколько населённых пунктов укомплектованы всеми учреждениями повседневного и периодического пользования (школы, детские сады, ФАПЫ, клубы, библиотеки) – это центры сельских поселений.

Система социального обслуживания достаточно сбалансирована территориально – в отдалённых населённых пунктах в восточной и приграничных частях района (с. Селищи, с. Новая Карьга, с. Колопино, с. Старое Синдрово, с. Сивинь) имеются объекты периодического обслуживания.

Таким образом, зачастую объекты функционируют как межселенные, то есть обслуживают не только жителей данного населенного пункта, но и население в зоне своего влияния. При этом выполнение услуг, требующих высококвалифицированных кадров и сложного технологического оборудования (центральная больница, колледж), осуществляется в районном центре.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

Размещение, реорганизация и обеспеченность района учреждениями социальной сферы показана на схеме «Обеспеченность учреждениями социальной сферы. Современное состояние», разработанной в составе обосновывающих материалов проекта.

В настоящее время в районе функционируют:

- 4 учреждения начального профессионального образования (г. Краснослободск);

- 16 дневных общеобразовательных  школ, в том числе 1 многопрофильный лицей, 10 – средних, 5 – основных;

- 4 дошкольных учреждения (г. Краснослободск);

- Центральная районная больница (г. Краснослободск), участковая больница (с. Старое Синдрово), врачебные амбулатории (с. Колопино, с. Новая Карьга, с. Селищи), 33 фельдшерско-акушерских пункта;

- детская юношеская спортивная школа (г. Краснослободск);

- краеведческий музей (г. Краснослободск);

- районный дом культуры (г. Краснослободск), 26 сельских домов культуры;

- центральная районная и детская библиотеки (г. Краснослободск), 26 сельских библиотек;

- детский дом творчества и детская школа искусств (г. Краснослободск).

##### Образование

В настоящее время значительная часть учреждений образования является невостребованными, это связано в первую очередь с демографической ситуацией в районе – снижением рождаемости и численности населения.

Общая нормативная емкость общеобразовательных школ района 4557 мест, фактически в них обучается 1982 человека (на 100 мест приходится 43 ребенка). В четырех школах района численность учащихся меньше 35 человек.

По состоянию на 2010/2011 учебный год в районе функционирует 4 дошкольных образовательных учреждения общей вместимостью 355 мест.  Фактическая посещаемость учреждений превышает нормативную в среднем на 30%. Детские сады размещены в районном центре – г. Краснослободске.

На территории района функционирует детский дом творчества и детская школа искусств. Услуги по дополнительному образованию получают 92% детей, в возрасте от 5 до 18 лет (3165 детей).

В районном центре имеются 3 учреждения среднего профессионального образования: ФГОУ СПО «Краснослободский зооветеринарный техникум», ФГОУ СПО «Краснослободский аграрный колледж», ГОУ СПО «Краснослободское медицинское училище», а так же ГОУ НПО ПУ №28, ГУНПО ПЛ №18. В настоящее время в учреждениях обучается в общей сложности порядка 1,6 тыс. человек.

##### Здравоохранение

МУЗ «Краснослободская центральная районная больница» на 200 койко/мест расположена в г. Краснослободск. Районная станция скорой помощи обслуживает 7,9 тыс. вызовов в год.

В селе Старое Синдрово функционирует участковая больница (20 койко/мест). Врачебные амбулатории имеются в селах Колопино, Новая Карьга и Селищи, нормативная вместимость – 15 пос/сутки. Фельдшерско-акушерские пункты  расположены в 33 населенных пунктах района:  с. Ефаево, с. Зайцево, с. Шаверки, с. Тенишево, с. Плужное, с. Гумны, с. Пригородное, д. Старое Зубарево, пос. Преображенский, с. Заречное, с. Старые Горяши, с. Куликово, с. Слободские Дубровки, с. Чукалы, с. Черновские Выселки, с. Мордовские Парки, с. Краснополье, с. Потякши, с. Русское Маскино, д. Желтоногово, с. Новый Усад, д. Красная Подгора, с. Песочная, с. Мордовские Полянки, с. Старая Рябка, с. Сивинь, с. Старая Авгура, с. Каймар, с. Новое Зубарево, д. Старое Заберезово, с. Демина Поляна, с. Долговерясы, с. Новое Синдрово.

##### Физическая культура и спорт

Спортивные сооружения района представлены, стадионом (г. Краснослободск) и плоскостными спортивными устройствами при школах (с. Красная Подгора, с. Гумны, п. Преображенский, с. Старое Синдрово, с. Куликово).

В районе имеется детская юношеская спортивная школа, по данным на 1.01.2011 г. школу посещают 1023 ребенка, при нормативной емкости 964 места.

##### Учреждения культуры

Учреждения культуры периодического обслуживания сосредоточены в основном в г. Краснослободск: Районный дом культуры (450 мест), центральная районная  и центральная районная детская библиотеки. В сельской местности района имеется 26 сельских домов культуры, общей вместимостью 5,4 тыс. мест и сельские библиотеки: с. Краснополье, с. Куликово, с. Красная Подгора, с. Колопино, с. Плужное, с. Сивинь, с. Зайцево, с. Селищи, с. Старая Рябка, с. Новое Зубарево, с. Тенишево, с. Слободские Дубровки, с. Чукалы, с. Старые Авгуры, с. Шаверки, с. Старые Горяши, с. Русское Маскино, с. Ст. Заберезово, с. Новая Карьга, с. Старое Синдрово, с. Гумны, с. Ефаево, с. Желтоногово, с. Каймар, с. Мордовские Парки, с. Усть-Рахмановка.

Библиотеки расположены как в отдельностоящих зданиях, так и в помещениях сельских клубов, школ и администраций. Ряд зданий учреждений культуры находится в неудовлетворительном состоянии требует реконструкции и закрытия (Старорябкинский СДК, Старозаберезовский СДК).

##### Учреждения коммунально-бытового обслуживания, торговли и общественного питания

В районном центре довольно развита сеть учреждений торговли, общественного питания, платных услуг, включая бытовое обслуживание. В сельской местности сохраняется выездное обслуживание. Основная доля товарооборота приходится на субъекты малого предпринимательства.

В районном центре имеется гостиница, 1 баня (20 мест),  функционирует рынок, ярмарка выходного дня и т.д. На территории района располагается порядка 290 торговых точек, магазины имеются  в 15 сельских поселениях района. Общедоступные учреждения питания имеются г. Краснослободск (460 мест). Обеспеченность кладбищами соответствует нормативной (общая площадь – 53,2 га, в. т.ч. в районном центре 12 га).

Территорию района обслуживают 3 муниципальных – г. Краснослободск (4 машины), с. Старое Синдрово (1 машина), с. Красная Подгора (1 машина) и 2 ведомственных пожарных депо с. Новая Карьга (1 машина), с. Селищи (1 машина). Добровольная пожарная команда имеется в с. Ефаево (1 машина).

В целом обеспеченность учреждениями культурно-бытового обслуживания в районе соответствует нормативной, однако качественное состояние и вместимость отдельных объектов обслуживания не удовлетворяет современным стандартам. Материально-техническая база объектов социальной сферы требует обновления.

Значительной проблемой для обеспечения населения услугами периодического пользования является состояние дорожной сети. Получасовая изохронограмма не покрывает всех населённых пунктов района.

### Проектные предложения

Развитие социальной инфраструктуры предусматривается в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Мордовия», утверждёнными Постановлением Правительства РМ от 29 декабря 2008 года № 612.

При формировании системы обслуживания учитываются следующие уровни обеспеченности учреждениями и объектами:

- повседневного обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в неделю, или те, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения;

- периодического обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в месяц;

- эпизодического обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые населением реже одного раза в месяц (специализированные учебные заведения, больницы, универмаги, театры, концертные и выставочные залы и др.).

В сельской местности предусматриваются подразделение учреждений и предприятий обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте, начиная с 50 жителей, и базовые объекты более высокого уровня на сельское поселение, размещаемые в административном центре поселения.

Для организации обслуживания необходимо предусматривать, помимо стационарных зданий, передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

Обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости должно осуществляться в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2-2,5 км).

Размещение учреждений более высокого уровня обслуживания, в том числе периодического, предусматривается в границах поселения с пешеходно-транспортной доступностью не более 60 мин. или в центре муниципального района – основном центре концентрации учреждений и предприятий периодического обслуживания.

Радиус обслуживания районных центров принимается в пределах транспортной доступности не более 60 мин. При превышении указанного радиуса необходимо создание подрайонной системы по обслуживанию сельского населения необходимым по составу комплексом учреждений и предприятий периодического пользования в пределах транспортной доступности 30-45 мин.

Потребности населения в учреждениях и предприятиях обслуживания должны обеспечиваться путем нового строительства и реконструкции существующего фонда.

Нормативы по обслуживанию сельского населения предприятиями и учреждениями обслуживания, радиусы обслуживания, пешеходная и транспортная доступность определяются в соответствии с требованиями раздела «Учреждения и предприятия социальной инфраструктуры» в составе «Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Мордовия».

Таблица 5.8

Структура и типология общественных центров и объектов

|  | Объекты общественно-деловой зоны по видам общественных центров и видам обслуживания |
| --- | --- |
|  | периодического обслуживания | повседневного обслуживания |
|  | Центр муниципального района | Подцентр муниципального района | Центр сельского поселения (межселенный), средний сельский нас. пункта |
| Пешеходно-трансп. доступность | 60-мин. транспортная доступность | 30-45 мин. транспортная доступность | не > 30 мин. пешеходная доступность (2-2,5 км) |
|  | г. Краснослободск | с. Селищи, с. Новая Карьга, с. Колопино | с. Гумны, с. Ефаево, д. Красная Подгора, с. Куликово, с. Мордовские Парки, с. Сивинь, с. Слободские Дубровки, с. Старые Горяши, д. Старое Зубарево, с. Старая Рябка, с. Старое Синдрово, с. Чукалы, с. Шаверки |
| Ориентировочный набор учреждений обслуживания |
| Административно-деловые и хозяйст-венные учреждения | Администр-управленческ. организации, банки (филиалы), конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокура-тура, юридические и нотариальные конторы, проектное и конструкторс-кие бюро, жилищно-коммунальные службы | Административно-хозяйст венная служба, отделения связи, милиции, банков, юридические и нотариальные конторы, РЭУ | Административно- хозяйственное здание, отделение связи, банка, предприятия ЖКХ, опорный пункт охраны порядка |
| Учрежде-ния образо-вания | Специализиров.дошколь-ные и школьные образо-вательные учреждения, учреждения начального профессионального образ., средние специальные учеб. заведения, колледжи, лицеи, гимназии, центры, дома детского творчества, школы: музыкальные, художественные, хорео-графические и др.,стан-ции: технические, тур.-краеведческие, эколого-биологические и др. | Колледжи, лицеи, гимназии, детские школы искусств и творчества и др. | Дошкольные и школьные образовательные учреждения, детские школы творчества |
| Учрежде-ния культу-ры и искусства | Центры искусств, эстетического воспитания, многопрофильные центры, учреждения клубного типа, кинотеатры, музейно-выставочные залы, городские библи-отеки, залы аттракционов и игровых автоматов | Учреждения клубного типа, клубы по интересам, досуговые центры, библиотеки для взрослых и детей | Учреждения клубного типа с киноустановками, филиалы библиотек для взрослых и детей |
| Учрежде-ния здравоохранения и социаль-ного обеспече-ния | Центральная районная больница, многопрофильные и инфекционные больница, роддом, поликлиника для взрослых и детей, стоматологическая поли-клиника, диспансер, под-станции скорой помощи, аптеки, центр социальной помощи семье и детям, реабилитационный центр | Участковая больница, поликлиника, выдвижной пункт скорой медицинской помощи, аптека | ФАП, врачебная амбулатория, аптека |
| Физкультур-но-спор-тивные со-оружения | Спортивные центры, открытые и закрытые спортзалы, бассейны, детские спортивные школы, теннисные корты | Стадион, спортзалы, бассейн, детская спортивная школа | Стадион, спортзал, с бассейном совмещенный со школьным |
| Торговля и обществен-ное питание | Торговые центры, предприятия торговли, мелкооптовые и розничные рынки и базы, ярмарки, предприятия общественного питания | Магазины продовольст-венных и промышленных товаров, предприятия об-щественного питания | Магазины продовольст-венных и промышленных товаров повседневного спроса, пункты общественного питания |
| Учрежде-ния быто-вого и ком-мунального обслужи-вания | Специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики прачечные-химчистки, прачечные-химчистки самообслуживания, пожарные депо, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы, общественные туалеты | Предприятия бытового обслуживания, прачечные-химчистки самообслуживания, бани, пожарные депо, общественные туалеты | Предприятия бытового обслуживания, приемные пункты прачечных-химчисток, бани |

Потребность учреждений эпизодического и уникального обслуживания удовлетворяется за счет соответствующих учреждений г. Саранска.

При разработке раздела приняты во внимание основные положения Муниципальной целевой программы социально-экономического развития Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на период до 2010 г. и прогноза до 2020 г., реализуемой в настоящее время на территории района.

### Основные направления развития

##### Образование

- реструктуризация сети сельских общеобразовательных учреждений, в том числе реорганизация Ефаевской и Сивиньской средних общеобразовательных школ в основные;

- создание опорных школ, которые будут оснащены современным лабораторным оборудованием, компьютерной техникой, доступом к Интернету, квалифицированными педагогическими кадрами и др.;

- укрепление системы мобильности образования за счет расширения парка школьных автобусов и увеличения маршрутов, что позволит обеспечить подвоз из дальних сельских населенных пунктов в крупные опорные средние школы;

- развитие дополнительного образования в центрах детского и юношеского творчества, музыкальных, художественных и хореографических школах, школах искусств;

- проведение инвентаризации пустующих зданий школ с целью возможности их использования под размещение объектов рекреации и спорта, социальной инфраструктуры.

Здравоохранение

На ближайшую перспективу необходимо руководствоваться решениями по развитию масштабных национальных проектов, которые разрабатываются и внедряются в настоящее время. Одним из них является национальный проект «Здравоохранение», который будет финансироваться из средств федерального бюджета.

В целях дальнейшего развития материально-технической базы здравоохранения необходимо продолжить:

- дальнейшую оптимизацию стационаров и сокращение числа койко-мест, уделяя внимание качеству и доступности поликлинической помощи;

- строительство и реконструкцию имеющейся базы учреждений здравоохранения, оснащение их медицинской техникой;

- компьютеризацию системы здравоохранения;

- дальнейшее развитие единого информационного пространства здравоохранения путем интеграции информационных систем всех субъектов здравоохранения, обязательного медицинского страхования и социальной защиты населения в единую информационно-аналитическую систему.

Физическая культура и спорт

Конкретные мероприятия по расширению сети учреждений культуры и спорта должны решаться местными органами власти, с учетом складывающихся возможностей по финансированию этих мероприятий, как за счет муниципальных, так и за счет федеральных и республиканских бюджетных и внебюджетных ассигнований.

Учреждения культуры

Реформирование сферы в условиях ограниченности средств должно идти по следующим направлениям:

- закрепление минимума услуг учреждений культуры, которые должны предоставляться за счет средств местных бюджетов, на основе минимальных социальных стандартов;

- реорганизация учреждений для обеспечения их окупаемости, на основе увеличения услуг предоставляемых населению на платной основе, сверх социальных стандартов;

- развитие всех традиционных видов и новых направлений любительского искусства и народного творчества;

- восстановление и реставрация памятников истории и культуры и включение их в экскурсионный показ.

В области развития сельских культурно-досуговых учреждений необходимо предусмотреть:

- проведение инвентаризации, паспортизации и реструктуризации сельских учреждений культуры;

- завершение сооружения объектов культуры, числящихся в незавершенном строительстве, реконструкция и капитальный ремонт ветхого и аварийного фонда, ремонт отопительных систем и подключение к теплу всех без исключения сельских учреждений культуры;

- модернизация и техническое перевооружение сельских учреждений культуры, внедрение новых технологий деятельности;

- создание социокультурных учреждений (развлекательных центров), включающих в себя помещения досугового типа, спортивные и образовательные помещения, клубы-кафе и т.д.;

- развитие мобильных форм культурно-досугового обслуживания сельского населения на базе современных средств доставки в села из учреждений культуры республиканского центра лучших образцов культуры;

- обеспечение сельских учреждений культуры современными специальными автосредствами: автоклубами, передвижной системой кинообслуживания;

- привлечение и закрепление на селе специалистов отрасли культуры, улучшение их социального положения, повышение профессиональной квалификации;

- возрождение и развитие традиционных форм самодеятельного и художественного творчества, народных промыслов, ремесел, приобщение сельской молодежи к традициям народной культуры, выявление и поддержка индивидуальных талантов и дарований;

- сохранение историко-культурного наследия, национальных, местных обычаев, традиций, обрядов, фольклора;

- обеспечение сохранности книжного фонда сельских библиотек, приоритетное пополнение их фондов книгами и периодическими изданиями, повышение доступности к информационным ресурсам библиотек на основе использования электронных каталогов и других компьютерных технологий;

- оснащение кинопроката и кинопоказа сельского населения современными киноустановками или системами, обеспечение сельской киносети лучшими отечественными и зарубежными фильмами, в т.ч. на льготных условиях.

Прочие виды культурно-бытового обслуживания населения

Наиболее массовыми из этих видов обслуживания являются – торговля, общественное питание, платные услуги, включая бытовое обслуживания.

Предприятия торговли и общественного питания

Для увеличения сети торговли и общественного питания необходимо вести работу:

- по созданию торгово-заготовительных комплексов, перевода отдельных магазинов в режим работы магазин – заготовительный пункт, ориентированный на закупку у населения сельскохозяйственной продукции, лекарственно-технического сырья, изделий народных промыслов;

- по расширению оборота общественного питания на основе развития сети предприятий быстрого обслуживания, открытия кафетериев в предприятиях розничной торговли, сельских кафе на 20-30 мест, столовых и буфетов в сельских образовательных учреждениях.

Развитие сети придорожного сервиса является одним из условий, определяющих качество экономических, торговых и культурных связей между районом и другими районами Мордовии и регионами России. На автомобильных дорогах целесообразно размещение объектов придорожного сервиса.

В целях привлечения инвесторов для создания объектов придорожного сервиса в республике действует программа по поддержке малого предпринимательства, которая реализует политику льготного кредитования предприятий малого бизнеса.

Рынки остаются социально значимыми предприятиями для населения в приобретении товаров по доступным ценам и играют важную роль в предоставлении торговых мест сельхозпроизводителям, представителям крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств для реализации собственной продукции.

Основным направлением дальнейшего развития рынков является укрепление их материально-технической базы. Проводимые работы по строительству и реконструкции рынков должны быть направлены на создание максимально благоприятных условий для цивилизованной продажи товаров.

Размещение крупных рынков должно быть привязано к транспортной структуре района.

Бытовое обслуживание

Бытовое обслуживание населения призвано создать ему комфортные условия за счет рационализации домашнего труда и сокращения затрат времени на эти цели.

Основными перспективными направлениями развития отрасли являются те, которые зарождаются в настоящее время:

- растет востребованность услуг по ремонту и строительству жилья, дач и гаражей, по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей и мотоциклов;

- развивается «сетевой принцип», когда хозяйствующий субъект имеет несколько предприятий, в которых предоставляется один вид услуг;

- развитие современных технологий, в частности компьютерных, начинает оказывать влияние не только на стремительный рост новых видов услуг, но и на появление новых форм организации деятельности предприятий сервиса. Например, такой вид услуг, как установка, ремонт и обслуживание компьютерной техники сегодня востребован не только организациями, предприятиями, но и населением. В связи с этим наблюдается значительный рост числа людей, занимающихся данным видом деятельности по месту проживания потребителя.

Ниже приводится перечень объектов обслуживания, предлагаемых к размещению.

Таблица 5.9

Перечень объектов культурно-бытового обслуживания,

предлагаемых проектом к размещению

|  | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположение объекта | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Учреждения образования |
| 1. | Средняя общеобразовательная школа | г. Краснослободск | 2011-2020 гг. |
| 2. | Дошкольное образовательное учреждение | г. Краснослободск | 2011-2020 гг. |
| 3. | Дошкольное образовательное учреждение | п. Преображенский | 2011-2020 гг. |
| 4. | Дошкольное образовательное учреждение | с. Селищи | 2011-2020 гг. |
| 5. | Дошкольное образовательное учреждение | Рускомаскинская школа (реконструкция) | 2011-2020 гг. |
| 6. | Учреждение дополнительного образования детей | с. Старое Синдрово, с. Новая Карга | 2011-2030 гг. |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 7. | Диагностический центр (межрайонный) | г. Краснослободск | 2011-2020 гг. |
| 8. | Лечебный корпус (ЦРБ) | г. Краснослободск | 2011-2020 гг. |
| 9. | Детская поликлиника | г. Краснослободск | 2011-2020 гг. |
| 10. | ФАП | с. Старые Горяши, с. Старое Зубарево, с. Гумны, с. Пригородное, с. Заречное, п. Преображенский, с. Куликово, с. Чукалы, с. Новый Усад, с. Новое Зубарево | 2011-2020 гг. |
| Учреждения культуры и искусства |
| 12. | Дом культуры | с. Куликово | 2011-2020 гг. |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 13. | Бассейн | г. Краснослободск | 2011-2020 гг. |
| 14. | Спортивные площадки | с. Гумны, д. Красная Подгора, с. Куликово, с. Н. Карьга, с. Ст. Зубарево, с. Селищи | 2011-2020 гг. |
| 15. | Конно-спортивный центр | там где ООО «Подкова» | 2011-2020 гг. |
| 16. | Ледовый дворец | г. Краснослободск | 2011-2030 гг. |
| 17. | Велотрек | г. Краснослободск | 2011-2030 гг. |
| 18. | Биатлонный центр | пригород Краснослободска | 2011-2030 гг. |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения рекреации |
| 19. | Базы отдыха | д. Ст. Зубарево | 2011-2020 гг. |
| 20. | Охотничьи и туристические базы |  | 2011-2030 гг. |
| Учреждения торговли и бытового обслуживания |
| 21. | Рынок | г. Краснослободск | 2011-2020 гг. |
| 22. | Гостиница | г. Краснослободск | 2011-2030 гг. |

Конкретный расчет необходимого уровня обеспеченности учреждениями и предприятиями обслуживания, уровня охвата по категориям населения и размеры земельных участков выполняется на последующих стадиях проектирования при получении подробных инвентаризационных данных по всем видам существующих объектов обслуживания, а также необходимой информации по демографическим и социальным показателям.

##### Пожарная безопасность

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

Проектом предлагается создание пожарных депо в населенных пунктах района с учетом ст. 76 Федерального закона №123 от 22.07.2008, а также с учетом данных по районной плотности населения. Перечень пожарных депо района представлен в таблице.

Таблица 5.10

Перечень существующих и планируемых

к размещению пожарных депо

| Населенный пункт | Количество автомобилей пожарного депо, шт |
| --- | --- |
| Населенные пункты, в которых по состоянию на 01.01.11. размещаются муниципальные пожарные депо |
| г. Краснослободск | 4 |
| с. Старое Синдрово | 1 |
| с. Красная Подгора | 1 |
| Населенные пункты, в которых по состоянию на 01.01.11. размещаются ведомственные пожарные депо |
| с. Новая Карга (СХПК «Новокаргинский») | 1 |
| с. Селищи (ООО «Селищенское) | 1 |

Продолжение

| Населенные пункты, в которых по состоянию на 01.01.11. размещаются добровольные пожарные команды |
| --- |
| с. Ефаево | 1 |
| Населенные пункты, в которых планируется размещение новых пожарных депо |
| с. Селищи | 1 |
| с. Новая Карга | 1 |
| Населенные пункты, в которых планируется размещение новых пожарных команд |
| с. Колопино | 1 |

В удаленных населенных пунктах, с малой численностью населения, оказывающихся за двадцатиминутным временным радиусом выезда, проектом предлагается организация добровольных пожарных дружин и снабжение их необходимыми техническими средствами тушения пожаров.

Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.

На объектах должна предусматриваться система пожарной безопасности, направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

Согласование отступлений от требований пожарной безопасности проводится в соответствии с требованиями приказа МЧС России «Об утверждении инструкции о порядке согласования отступлений от требований пожарной безопасности, а также не установленных нормативными документами дополнительных требований пожарной безопасности» от 16.03.2007 г. № 141 по конкретному объекту в обоснованных случаях при наличии дополнительных требований пожарной безопасности, не установленных нормативными документами и отражающих специфику противопожарной защиты конкретного объекта, и осуществляется органами Государственного пожарного надзора (подробнее о мероприятиях, обеспечивающих пожарную безопасность, см. раздел «Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

6. зоны с особыми условиями

использования территории

В графических материалах схемы территориального планирования («Схема ограничений») в качестве планировочных ограничений, во многом определяющих возможности пространственного развития, градостроительного, хозяйственного и рекреационного использования территории муниципального района, выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

-	особо охраняемые природные территории;

- 	водоохранные зоны;

-	1-й пояс зон санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения;

-	санитарный разрыв автодорог;

-	санитарный разрыв от отвода магистрального газопровода;

-	санитарный разрыв воздушных линий электропередачи;

-	санитарно-защитные зоны электроподстанций;

-	санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов;

-	санитарно-защитные зоны животноводческих объектов;

-	санитарно-защитные зоны скотомогильников;

-	санитарно-защитные зоны биотермических ям (планируемый срок);

-	санитарно-защитные зоны кладбищ;

-	санитарно-защитные зоны карьеров.

-	затопление паводками 1%-й обеспеченности;

-	подтопление грунтовыми водами;

-	оврагообразование;

-	оползнеобразование;

-	зона заболоченных территорий;

-	эрозионные процессы;

Границы и режимы зон с особыми условиями использования территории положены в основу комплексной оценки территории.

7. Комплексная оценка территории

Комплексная оценка, являясь важным элементом анализа территории, выявляет территориальные и природные ресурсы для развития основных видов хозяйственного использования территории: сельского хозяйства, промышленного и гражданского строительства, рекреационной и природоохранной деятельности.

В основу комплексной оценки положена система зон с особыми условиями использования территории, обусловленных экологическими, санитарно-гигиеническими, природно-техногенными (гидрологическими, гидрогеологическими, инженерно-геологическими и пр.) ограничениями, а также степенью градостроительной и хозяйственной освоенности территории, представляющих определённые препятствия к осуществлению тех или иных функций и определяющих режимы и возможности их градостроительного использования.

Комплексная оценка проведена на основе анализа:

-	природных факторов;

-	ресурсно-сырьевого потенциала;

-	экологического состояния окружающей среды;

-	транспортной обеспеченности территории;

-	планировочных условий;

-	градостроительной освоенности территории;

Главная задача комплексной оценки территории – показать, в первую очередь, определенные ограничения для градостроительного и сельскохозяйственного освоения, во вторую очередь – выявить благоприятные условия и предпосылки для того или иного вида градостроительного и сельскохозяйственного освоения территории.

Одновременно стояла задача восстановления и рационального использования основного ресурса района – ценных сельскохозяйственных угодий.

Выбор территории для того или иного вида деятельности определялся потребностями района в целом, экономико-географическим положением, его хозяйственными особенностями, природными условиями, ресурсами и возможностями их освоения.

Для каждого вида территориальных ресурсов сделан анализ планировочных ограничений, в результате которого выделены территории с неблагоприятными, относительно благоприятными и благоприятными условиями для различных видов хозяйственной деятельности.

7.1.  Оценка территории  по  природно-ресурсному  потенциалу

Оценка территории по природно-ресурсному потенциалу выявила территории наиболее благоприятные для развития различных форм деятельности и в особенности сельского хозяйства.

Для прогнозирования перспективы развития сельского хозяйства важнейшими являются природные предпосылки данной территории, от которых во многом зависят эффективность земледелия и животноводства.

Природные факторы обуславливают территориальную дифференциацию сельского хозяйства. С этой целью выделяются территории с определенным сочетанием природных факторов, оказывающих наибольшее влияние на приоритетность развития определённого вида сельского хозяйства (растениеводство, животноводство), состав возделываемых культур и их урожайность, вид и направление животноводства.

К этим факторам относятся: состав почв, рельеф поверхности, климатические условия.

7.2. Оценка градостроительного потенциала по экологическим  и  санитарно-гигиеническим  факторам

Оценка градостроительного потенциала территории Краснослободского района произведена на основании планировочных ограничений, во многом определяющих возможности пространственного развития, градостроительного, хозяйственного и рекреационного использования территории муниципального района.

Выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

-	памятники природы регионального и местного значения. В том числе предлагаемые к организации;

-	ключевые орнитологические территории;

-	водоохранные зоны;

-	зоны формирования и питания местного поверхностного стока;

-	1-й-3-й пояс зон санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения;

-	санитарные разрывы автодорог, магистральных газопроводов, воздушных линий электропередачи;

-	санитарно-защитные зоны электроподстанций, производственных и коммунальных объектов, животноводческих объектов, скотомогильников, кладбищ.

Результатом анализа зон с особыми условиями использования территорий, формируемых экологическими и санитарно-гигиеническими факторами, стала оценка градостроительного потенциала территории района и рекомендуемые функции и режимы использования территории (подробнее см. раздел «Охрана природы»).

Таблица 7.1

Оценка градостроительного потенциала территорий

c учетом зон с особыми условиями использования, формируемых экологическими и санитарно-гигиеническими факторами

| Градострои-тельный потенциал | Зоны с особыми условиями использования территории | Рекомендуемые функции и режимы использования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| отсутствует | 1-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения | запрещены все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, доступ граждан; соблюдение требований СанПиН 2.1.4.1110-02 |
|  | Особо охраняемые природные территории | природоохранные, научно-просветительские, туристско-рекреационные функции |
| низкий | Ядра, площадные элементы природно-экологического каркаса территории, защитные леса | средообразующие, природоохранные, туристско-рекреационные функции, охота и рыболовство, лесохозяйственное использование; градостроительные функции – в особых случаях по специальному согласованию |
|  | территории кладбищ и полигона ТБО, санитарно-защитные зоны скотомогильников | запрет всех видов градостроительного использования до конца планируемого срока СТП, рекультивация, благоустройство и озеленение нарушенных территорий и СЗЗ |
|  | санитарно-защитные зоны производственных, сельскохозяйственных и коммунальных объектов | запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; допускается промышленное строительство (с соблюдением требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), размещение общественно-деловых объектов, выращивание технических культур |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | санитарные разрывы ВЛЭП и магистральных газопроводов | запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; промышленное строительство, размещение общественно-деловых объектов |
|  | 2-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения | запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 |
|  | линейные элементы природно-экологического каркаса территории - леса, расположенные вдоль ж/д и автодорог, линий электропередачи и др. инженерных коммуникаций | преимущественно природоохранные, защитные функции; градостроительное использование – в особых случаях с обеспечением компенсационных мер |
| пониженный | 3-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения | размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля |
|  | санитарные разрывы железной дороги и автомобильных дорог | запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; допускается строительство объектов железнодорожного (автомобильного) транспорта и его обслуживания (с соблюдением требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), выращивание тех. культур |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | водоохранные зоны | запрещено использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды |
|  | территории, подверженные эпизодическим проявлениям конфликтных экологических ситуаций (загрязнению атмосферного воздуха, акустический дискомфорт и т. п.) | строительство жилья, объектов здравоохранения, рекреационных объектов допускается при условии проведения природоохранных мероприятий на источниках загрязнения, направленных на устранение конфликтных экологических ситуаций |
| высокий | экологически чистые территории, свободные от зон с особыми условиями использования | в соответствии с градостроительным, санитарным и природоохранным законодательством |

В зону отсутствия градостроительного потенциала отнесены: 1-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения, ООПТ (памятники природы).

В зону с низким градостроительным потенциалом отнесены: леса, санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы, 2-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения.

В зону с пониженным градостроительным потенциалом отнесены: 3-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения, водоохранные зоны, территории, подверженные эпизодическим проявлениям конфликтных экологических ситуаций.

В зону с высоким градостроительным потенциалом отнесены экологически чистые территории, свободные от зон с особыми условиями использования.

7.3.  Оценка  территории  по  планировочным  факторам

Цель оценки территории по планировочным факторам - выявление проблем и особенностей сложившейся структуры расселения, инженерно-транспортной инфраструктуры, природно-экологического каркаса территории.

Современное состояние системы расселения Краснослободского района характеризуется концентрацией основного населения в районе городского поселения, где сосредоточены основные производственные объекты района, объекты обслуживания, культуры, спорта.

Автотранспортная сеть района достаточно развита. Транспортный каркас района дает возможность развивать транспортную инфраструктуру района с учетом реконструкции автомагистралей:

- Федерального значения  Рязань – Краснослободск – Саранск -Ульяновск;

- Регионального значения Арзамас-Первомайск-Краснослободск-Ковылкино-Нижний Ломов;

Развитие федеральной и региональной автомагистралей дает возможность улучшить связь района с соседними областями, прилегающими районами и республиканским центром Саранском.

Краснослободский район обеспечен электроснабжением и газом. Развито культурно-бытовое обслуживание.

Для улучшения транспортных связей со смежными районами необходимо строительство отдельных участков автодорог местного значения.

Район  благодаря спокойному рельефу имеет возможность развития сельскохозяйственной, производственной деятельности и благоприятные условия проживания населения.

Вместе с тем ряд территорий, занятых оврагами, карстовыми породами, санитарно-защитными зонами от предприятий, карьерами, скотомогильниками создают неблагоприятные условия для строительства, размещения объектов отдыха.

7.4.  Выводы  комплексной  оценки

В результате комплексного анализа территории Краснослободского района, с учетом ограничений при осуществлении градостроительной деятельности в СТП района выделены следующие территории:

-	благоприятные и ограниченно благоприятные для всех видов капитального строительства;

-	благоприятные и ограниченно благоприятные для развития АПК;

-	благоприятные для развития рекреации и туризма;

-	зоны с особыми условиями использования (в т.ч. памятники природы).

Кроме того, по результатам анализа комплексного развития:

-	даны предложения по возможным направлениям развития района и определены «точки экономического роста»;

-	определены факторы возникновения риска при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Результаты комплексной оценки являются основой для определения функционального зонирования и создания планировочной структуры планируемой территории Краснослободского района.

Результаты комплексной оценки представлены на схеме «Комплексная оценка территории» (М 1:25000) и учтены в проектных решениях Схемы территориального планирования.

8. Градостроительная организация территории

8.1  ЗАДАЧИ  пространственного  развития  территории

«Схема территориального планирования Краснослободского муниципального района» является стратегическим градостроительным документом, определяющим территориальное развитие Краснослободского  района.

Главная градостроительная идея СТП – улучшение градостроительной ситуации, оптимизация планировочной структуры и функционального зонирования, совершенствование системы расселения, а также территорий сельскохозяйственного назначения и рекреационных зон, улучшение экологической ситуации и совершенствование природно-экологического каркаса территории.

Задачами пространственного развития Краснослободского  района являются:

- обеспечение средствами территориального планирования целостности муниципального образования;

- использование транспортного потенциала района по обслуживанию транзитных грузоперевозок через существующую региональную трассу  с севера на юг и вновь проектируемую федеральную трассу с запада на восток района;

- функциональное  зонирование  территории;

- развитие инженерно-транспортной инфраструктуры;

- развитие и совершенствование природно-экологического каркаса;

- развитие и упорядочение жилой застройки, производственных и многофункциональных территорий;

- резервирование территорий необходимых для развития всех видов строительства;

- определение иерархии центров обслуживания;

- организация рекреационной структуры;

- учет мероприятий, принятых в СТП Республики Мордовия и касающихся территорий Краснослободского района;

- усиление взаимосвязи мест приложения труда с жилыми территориями.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующей задачи -	разработка оптимальной функционально-планировочной структуры Краснослободского муниципального района, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития его территории, для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки.

8.2. пространственная организация территории района

В качестве ведущего стратегического положения рассматривается максимальное использование сложившегося потенциала и всех видов местных ресурсов.

Краснослободский  район имеет определенный потенциал для развития:

-	достаточно развитая транспортная инфраструктура;

-	существенные по площади рекреационные ресурсы;

-	сельскохозяйственные угодья, расположенные в относительно благоприятных  агроклиматических условиях;

-	Краснослободский район, в соответствии предложениями Схемы территориального планирования Республики Мордовия является центром туристического развития;

Основываясь на имеющихся ресурсах, можно выделить несколько направлений развития района.

Таким образом, основными направлениями развития района будут уже существующие АПК, перерабатывающая и пищевая промышленность.

Новые направления:

- отрасль строительных материалов;

- деревообрабатывающая отрасль;

- рекреация и туризм.

Основываясь на имеющихся ресурсах, можно выделить несколько направлений развития района.

##### Промышленное направление развития

Промышленный потенциал района определяется наличием крупных производственных предприятий и их ресурсной базы. Основным направлением развития в данной области является дифференциация производства – развитие переработки сельскохозяйственного сырья, строительной и деревообрабатывающей отрасли.

##### Агропромышленное направление развития

Природно-ресурсный потенциал позволяет  увеличить производство сельскохозяйственной продукции. Приоритетными направлениями рассматриваются овощеводство и животноводство. Данный вид деятельности  территориально уместен в западной части района так как здесь преобладают почвы с высоким бонитетом (черноземы оподзоленные, черноземы выщелоченные и темно-серые лесные почвы). Также предлагается развитие рыболовного хозяйства с рекреационными возможностями в восточной части района. Положение района и транспортная инфраструктура дает возможность кооперации сырьевых и производственных связей с районами республики Мордовия других областей.

##### Рекреационное направление развития

Краснослободский район обладает  высоким потенциалом для развития туризма. Здесь возможно развитие следующих направлений: культурно-познавательный, экологический, паломнический, лечебно-оздоровительный  виды  туризма.

Базой для развития рекреационного направления является развитие инфраструктуры и материально-технической базы.

Специфические геологические, гидрологические условия, значительный срок окупаемости объектов рекреации создают предпосылки для выделения территорий наиболее благоприятных для развития рекреационных функций – опорных точек рекреационного каркаса района. Такие опорные точки являют собой опустевшие деревни, расположенные в зоне рекреационного потенциала и достаточно обеспеченные инфраструктурой.

При основной ориентации рекреационной зоны на отдыхающих Краснослободского района, необходимо организовывать места отдыха местного населения – базы кратковременного отдыха, лечебно-оздоровительные  санатории и т.д.

Учитывая то, что на пойменной территории реки Мокша, которая является основным каркасом рекреационного потенциала и попадает в зону 1%  паводка, запрещено создание капитальных объектов туризма или объектов долгосрочного отдыха, представляется актуальным развитие всех возможных видов инфраструктуры и объектов туристско-просветительского характера. Это повысит привлекательность данного объекта и увеличит поток посетителей.

Важным аспектом является взаимное стимулирование развития агропромышленного и рекреационного направлений района. Возможно развитие сельскохозяйственных предприятий, ориентированных на потребности отдыхающих (агропродукция для туристов). Вместе с тем, возможна организация экологического туризма с размещением отдыхающих в гостевых домах местных жителей на территории деревень.

Перспективным направлением развития рекреационного развития  может считаться кооперация с рекреационными ресурсами соседних районов. Такая кооперация возможна как в виде совместной разработки экскурсионных маршрутов, так и в виде организации в Краснослободском районе организованного отдыха для детей и взрослых из прилегающих районов.

##### Другие направления развития

В среднесрочной перспективе приоритетными направлениями развития района рассматриваются: дорожное строительство, техническое переоснащение и модернизация агропромышленного комплекса, жилищно-коммунальное строительство.

Экологизация всех видов жизнедеятельности на территории района может способствовать сохранению и улучшению благоприятной среды обитания ныне живущих и будущих поколений.

8.3. Функционально-планировочная организация территории.

### 8.3.1. Современное состояние территории

Наиболее существенными характеристиками района являются дифференциация территории по степени освоенности, кустовая система размещения населённых пунктов, ярко выраженная роль автодорог и местоположение центров сельских поселений в планировочной структуре территории.

В связи с относительно большой территорией имеют место различия в степени освоенности восточной части района. Центральная часть района освоена наиболее интенсивно.

Определяющими структурообразующими элементами территории являются автомобильные дороги. Краснослободск является узловым пересечением федеральной и региональной автомагистралей. Важную роль в размещении других населенных пунктов играет балочно-овражная сеть, объединяющая их, а также довольно развитая автодорожная сеть, соединяющая населенные пункты между собой и с районным центром. Транспортная сеть района нуждается в реконструкции, а именно строительстве обходов населенных пунктов. При этом необходимо улучшить транспортные связи с прилегающими районами.

Часть объектов производственной сферы во многих населенных пунктах соседствуют с жилыми территориями, которые находятся в границах СЗЗ от производственных территорий.

Довольно значительные территории  находятся  в  СЗЗ  скотомогильников, что ограничивает возможности использования этих территорий.

Южнее Краснослободска по внутренней стороне региональной трассы отведена территория для полигона ТБО взамен существующего, который будет закрыт.

### 8.3.2. Проектные предложения.

Планировочная организация

Схемой территориального планирования территории Краснослободского района предусматривается:

-	реорганизация среды обитания в районе, повышение ее качества;

-	усиление взаимосвязи мест приложения труда и мест проживания;

-	размещение новых производственных объектов на вновь образовавшихся примагистральных территориях, также  на уже сформировавшихся площадках за счет упорядочения территорий и интенсификации их использования;

-	максимальный учет природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений, создание на основе существующих лесных массивов с ценными породами деревьев, памятников природы;

-	создание максимально компактных жилых образований, в существующих границах населенных пунктов;

-	развитие природно-экологического каркаса и инженерно-транспортной инфраструктуры района;

-	размещение многофункциональных объектов вдоль основных транспортных артерий района.

Территорию района можно разделить на несколько планировочных зон:

Западная, юго-западная части района – в основном сельскохозяйственная с отдельными населенными пунктами;

центральная часть – в основном производственно-жилая;

По направлению от центральной части на восток – в основном залесенная с организацией памятников природы и объектов рекреации.

Основой планировочной структуры района является транспортный каркас и, прежде всего, пересечение автотранспортных осей федеральной, региональной автомагистралей с проектной железнодорожной, что способствует организации мощного градостроительного узла.

Также проектом предусмотрена реконструкция автодорог федерального и магистрального назначения, строительство обходов населенных пунктов.

##### Функциональное зонирование

При территориальном планировании района можно выделить ряд функциональных зон:

- Общественные и общественно-деловые зоны – в г. Краснослободск, а также в центрах сельских поселений.

- Многофункциональные зоны – вдоль основных автомагистралей, предполагают строительство рекреационных, складских, торговых объектов.

- Жилые зоны – в существующих границах населенных пунктов, а также в качестве резервов вне этих границ.

- Производственно-коммунальные зоны – пересечение основных магистралей в центре района. Сельскохозяйственные зоны – на основе пахотных земель с высоким бонитетом занимают в основном северо-западную, северо-восточную и центральную часть района и исключаются из застройки.

- Рыборазводная зона –восточная часть района.

- Рекреационные зоны – в местах, примыкающих к лесным массивам и водным объектам, памятникам природы.

8.4. РАССЕЛЕНИЕ

На территории Краснослободского района (1 379,26 км2) в 74-х населенных пунктах проживает  около 26,5  тыс. чел. Плотность населения района составляет 19,2 чел/км2 (в Республике Мордовия – 32,2 чел/км2).

По состоянию на 1.01.2011 г. административно территориальное деление Краснослободского района представлено 1 городским и 16 сельскими поселениями. Городское поселение составляет собственно город Краснослободск с численностью населения 10,2 тыс. чел.

Наиболее крупные сельские населенные пункты района – с. Новая Карга (1057 чел.), с. Старое Синдрово (1052 чел.), с. Старые Горяши (895 чел.), с. Гумны (763 чел.). Средний размер сельского населенного пункта в Краснослободском районе составляет – 224 чел. (в Республике Мордовия – 268 чел).

Согласно классификации, принятой в «Региональных нормативах градостроительного проектирования Республики Мордовия». В Краснослобоском районе 1 малое городское поселение, 2 - больших, 26- средних и  45 малых сельских населенных пунктов, в том числе - 9 населенных пунктов с численностью населения меньше 10 человек и 5 населенных пунктов без населения.

Структура сети населенных мест района представлена в нижеследующей таблице.

Таблица 8.1

Структура населенных пунктов района

| Общее число | в том числе с числом жителей, чел | Число насел. пункт. без насел. |
| --- | --- | --- |
|  | Больше 10 000 | 1000-1500 | 500-1000 | 100-500 | 10-100 | меньше 10 |  |
|  | насел. пунк-тов | в них населе-ния | насел. пунк-тов | в них населе-ния | насел. пунк-тов | в них населе-ния | насел. пунк-тов | в них населе-ния | насел. пунк-тов | в них населе-ния | насел. пунк-тов | в них населе-ния |  |
| 74 | 1 | 10210 | 2 | 2109 | 10 | 6671 | 24 | 6539 | 23 | 988 | 9 | 46 | 5 |
| Уд. вес в общем показателе по району | 1,4 | 38,4 | 2,7 | 8,0 | 13,5 | 25,1 | 32,4 | 24,6 | 31,0 | 3,7 | 12,2 | 0,2 | 6,8 |

Как видно из таблицы, количественно наиболее значимы средние и малые населенные пункты с численностью жителей от 100 до 500 и от 10 до 100  человек. Однако в них проживает соответственно 24,6% и 3,7% населения района, что свидетельствует о мелкопоселковом характере сложившегося сельского расселения.

Около 40% населения района сосредоточено в районном центре – городе Краснослободск. Порядка 60% населения проживает в сельской местности. Плотность населения в городском поселении составляет  более 950 чел/км2, наиболее высокие по плотности  Старогоряшинское и Старозубаревское сельские поселения граничат с административным районным центром, плотность населения в них составляет соответственно 25 чел/км и 34,5 чел/км2. Наболее малозаселенные поселения занимают периферийное приграничное положение – Селищинское, Слободско-Дубровское, Шаверское, Колопинское, Сивиньское и Старосиндровское (менее 10 чел/км2). В остальных поселениях района плотность населения колеблется от 11,5 до 16,4 чел/км2.

Таблица 8.2

Динамика численности населения в разрезе населенных пунктов

за 2002 – 2011 гг.

| Сельское поселение | Населенный пункт | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2002 г. | 2008 г. | 2011 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Гуменское | с. | Гумны | 760 | 762 | 763 |
|  | с. | Кользиваново | 68 | 37 | 30 |
|  | с. | Плужное | 532 | 512 | 481 |
|  |  |  | 1360 | 1311 | 1274 |
| Ефаевская | с. | Ефаево | 856 | 786 | 750 |
|  | д. | Старое Лепьево | 61 | 45 | 32 |
|  |  |  | 917 | 831 |  |
| Зайцевское1 | с. | Зайцево | 174 | 161 | 134 |
|  | д. | Старая Потьма | 36 | 29 | 25 |
|  |  |  | 210 | 190 |  |
|  |  |  |  |  | 941 |
| Колопинское | с. | Колопино | 552 | 578 | 559 |
|  | с. | Новая Авгура | 46 | 25 | 20 |
|  |  |  | 598 | 603 | - |
| Новосиндровское2 | с. | Новое Синдрово | 158 | 121 | 126 |
|  |  |  | 158 | 121 | - |
| Староавгурская2 | с. | Старая Авгура | 121 | 101 | 92 |
|  | д. | Новая Рябка | 15 | 5 | 5 |
|  | д. | Новое Шенино | 6 | 3 | 3 |
|  | д. | Патра | 0 | 0 | -* |
|  | с. | Усть-Рахмановка | 38 | 35 | 29 |
|  |  |  | 180 | 144 |  |
|  |  |  |  |  | 834 |
| Красноподгорное | д. | Красная Подгора | 240 | 233 | 248 |
|  | д. | Желтоногово | 441 | 406 | 445 |
|  | д. | Красная Волна | 63 | 48 | 36 |
|  | д. | Мордовское Маскино | 58 | 54 | 46 |
|  | с. | Новый Усад | 498 | 458 | 446 |
|  | с. | Потякши | 71 | 45 | 39 |
|  | с. | Русское Маскино | 381 | 354 | 344 |
|  | д. | Тустатово | 26 | 18 | 9 |
|  |  |  | 1778 | 1616 | 1613 |
| Куликовское | с. | Куликово | 464 | 490 | 494 |

Продолжение

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. | Беликовские Выселки | 5 | 4 | 1 |
|  | с. | Заберезово | 133 | 113 | 112 |
|  | д. | Синяково | 32 | 25 | 24 |
|  |  |  | 634 | 632 | 631 |
| Мордовско-Паркинская | с. | Мордовские Парки | 306 | 310 | 299 |
|  | д. | Зиновские Выселки | 57 | 56 | 52 |
|  | с. | Краснополье | 247 | 231 | 229 |
|  |  |  | 610 | 597 | 580 |
| Новокарьгинское | с. | Новая Карьга | 1122 | 1093 | 1057 |
|  | д. | Заречная Лосевка | 53 | 40 | 43 |
|  | п. | Красный Городок | 0 | 0 | -* |
|  | с. | Песочная Лосевка | 79 | 54 | 53 |
|  |  |  | 1254 | 1187 | 1153 |
| Селищинское | с. | Селищи | 718 | 665 | 670 |
|  | д. | Новая Горяша | 5 | 3 | 0 |
|  | д. | Тройни | 7 | 3 | 0 |
|  |  |  | 730 | 671 | 670 |
| Сивиньское | с. | Сивинь | 599 | 501 | 518 |
|  | д. | Среднее Поле | 33 | 21 | 19 |
|  |  |  | 632 | 522 | 537 |
| Слободско-Дубровское | с. | Слободские Дубровки | 562 | 524 | 518 |
|  |  |  | 562 | 524 | 518 |
| Старогоряшинское | с. | Старые Горяши | 865 | 863 | 895 |
|  | д. | Барановка | 5 | 4 | 4 |
|  | д. | Бобылевские Выселки | 230 | 270 | 330 |
|  | д. | Грачевник | 113 | 111 | 109 |
|  | д. | Лаушки | 70 | 62 | 65 |
|  |  |  | 1283 | 1310 | 1403 |
| Старозубаревское | д. | Старое Зубарево | 545 | 521 | 506 |
|  | с. | Заречное | 679 | 631 | 654 |
|  | д. | Литва | 248 | 255 | 257 |
|  | п. | Пенькозавод | 198 | 195 | 184 |
|  | с. | Пригородное | 465 | 473 | 490 |
|  | д. | Русские Полянки | 219 | 207 | 217 |
|  | п. | Преображенский | 985 | 905 | 838 |
|  |  |  | 3339 | 3187 | 3146 |
| Старорябкинское | с. | Старая Рябка | 243 | 227 | 223 |
|  | с. | Мордовские Полянки | 115 | 114 | 108 |
|  | д. | Нагорное Шенино | 17 | 9 | 11 |
|  | д. | Шапкино | 153 | 157 | 139 |
|  |  |  | 528 | 507 | - |

Продолжение

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новозубаревское3 | с. | Новое Зубарево | 219 | 184 | 182 |
|  |  |  | 219 | 184 | - |
|  |  |  |  |  | 663 |
| Старосиндровское | с. | Старое Синдрово | 1179 | 1016 | 1052 |
|  | п. | Большевик | 19 | 5 | 12 |
|  | п. | Приволье | 41 | 22 | 23 |
|  | д. | Старые Буты | 13 | 8 | 7 |
|  |  |  | 1252 | 1051 |  |
| Каймарское4 | с. | Каймар | 82 | 72 | 64 |
|  | д. | Новая Саловка | 18 | 5 | 5 |
|  | д. | Пушкино | 2 | 0 | 0 |
|  | п. | Семеновский | 6 | 0 | 0 |
|  |  |  | 108 | 77 | - |
| Долговерясское4 | с. | Долговерясы | 122 | 96 | 72 |
|  | с. | Дёмина Поляна | 108 | 96 | 76 |
|  | д. | Мироновка | 5 | 2 | 2 |
|  | д. | Новые Буты | 7 | 1 | 0 |
|  | д. | Новое Заберезово | 35 | 12 | 10 |
|  |  |  | 277 | 207 | - |
|  |  |  |  |  | 1323 |
| Чукальское | с. | Чукалы | 415 | 380 | 376 |
|  | д. | Русско-Полянские Выселки | 69 | 62 | 62 |
|  | с. | Черновские Выселки | 62 | 61 | 63 |
|  |  |  | 546 | 503 | 501 |
| Шаверское | с. | Шаверки | 380 | 350 | 314 |
|  | с. | Тенишево | 305 | 260 | 252 |
|  |  |  | 685 | 610 | 566 |
| Всего по сельским поселениям |  |  | 17860 | 16585 | 16353 |
| г. Краснослободск |  |  |  | 10549 | 10210 |
| Всего по району |  |  |  | 27134 | 26563 |

Примечание: В период  2008-2011 г. произошло объединение следующих поселений:

1 Зайцевское в Ефаевское;

2 Новосиндровское и Староавгурское в Колопинское;

3 Новозубаревское в Старорябкинское;

4 Каймарское и Долговерясское в Старосиндровское

* Ликвидированные населенные пункты по состоянию на 1.01.2011

Система расселения, динамика численности  населения и  плотность населения на территории Краснослободского района показаны на схеме «Расселение», разработанной в составе проекта.

В течение последних трех лет произошло объединение шести сельских поселений - Каймарского и Долговеряского в Старосиндровское, Новосиндровского и Староавгурского в Колопинское, Зайцевского в Ефаевское, Новозубаревского в Старорябкинское. Объединение поселений способствовало улучшению территориальной организации района. Тем не менее, существующее административно-территориальное деление неравномерно по площади и плотности,  в частности площадь Старосиндровского и  Колопинского поселений составляет соответственно 297 га (4,5 чел/км2) и 146,5 га (5,7 чел/км2). Плотность населения в Старозубаревском поселении порядка 35 чел/км2.

В системе расселения Краснослободского района преобладает линейный принцип размещения населенных мест. Отмечается неравномерное заселение территории района. Население сосредоточено в основном на территориях прилегающих к районному центру и главным транспортным магистралям.

На территории района количественно преобладают населенные пункты с численностью населения от 100-500 человек. В районе имеются населенные пункты без населения – 5 единиц ( по состоянию на 1.01.2011 г.).

### Проектные предложения

Проектом предлагается совершенствование и развитие районной системы расселения путем дальнейшего формирования опорной сети поселений, повышения уровня урбанизации, улучшения среды обитания. Совершенствование транспортной сети, за счет реконструкции и строительства автомобильных дорог, связывающих отдаленные населенные пункты района.

В отношении мелких населенных пунктов с численностью населения меньше 15 человек, проектом предлагается следующая классификация:

Таблица 8.3

| Наименование поселения | Населенные пункты, предусмотренные к ликвидации | Населенные пункты, преимущественно сезонного проживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Селищинское |  | д. Новая Горяша, д. Тройни |
| Старосиндровское | д. Пушкино, п. Семеновский, д. Новые Буты | п. Большевик, д. Старые Буты, д. Новая Саловка, д. Мироновка |
| Колопинское | - | д. Новая Рябка, д. Новое Шенино |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Красноподгорное | - | д. Тустатово |
| Куликовское | - | с. Беликовские Выселки |
| Старогоряшинское | - | д. Барановка |
| Старорябкинское | - | д. Нагорное Шенино |

Роль промышленного и социально-культурного центра района сохранится за районным центром – городом Краснослободском.

В перспективе в черту города Краснослободск будут включены 8 прилегающих населенных пунктов. В результате вышесказанных административно-территориальных преобразований фактически ликвидируется Старогоряшинское сельское поселение и сокращается численность населения в Старорябкинском сельском поселении.

С учетом имеющегося хозяйственного, производственного, социально-культурного потенциала, а так же наличия условий для развития проектом определены наиболее перспективные населенные пункты Краснослободского района.

В нижеследующей таблице проектом обозначена основная предполагаемая специализация перспективных населенных пунктов Краснослободского района.

Таблица 8.4

Предполагаемая экономическая специализация населенных пунктов

| Населенный пункт | Виды экономической деятельности |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| г. Краснослободск | - один из центров Краснослободско-Темниковской ГСНМ - административный районный центр - районный центр социально-культурного обслуживания - дальнейшее развитие электротехнической и пищевой промышленности - деревообрабатывающая промышленность - логистическая промышленность - центр развития социально ориентированных отраслей промышленности -центр Примокшанского туристического района - исторический город, центр развития культурно-познавательного туризма - развитие малого предпринимательства - жилищное строительство |
| д. Желтоногово | - промышленность строительных материалов |
| п. Пенькозавод | - легкая промышленность |
| с. Старые Горяши | - административный центр сельского поселения - социальная функция - жилищное строительство - обслуживание туристов |
| с. Гумны | - административный центр сельского поселения - социальная функция - жилищное строительство - развитие логистической и производственно коммунальной сферы |
| с. Куликово | - административный центр сельского поселения - социальная функция - развитие агропромышленного производства - развитие логистической и производственно коммунальной сферы |
| с. Селищи | - административный центр сельского поселения - социальная функция - жилищное строительство - развитие агропромышленного производства |
| с. Чукалы | - административный центр сельского поселения - социальная функция - развитие агропромышленного производства |
| с. Ефаево | - административный центр сельского поселения - развитие агропромышленного производства |
| с. Новая Карьга | - административный центр сельского поселения - социальная функция - жилищное строительство - развитие агропромышленного производства |
| с. Колопино | - административный центр сельского поселения - жилищное строительство - фермерское хозяйство |
| с. Старое Синдрово | - административный центр сельского поселения - социальная функция - торфопереработка - развитие агропромышленного производства |
| с. Новое Синдрово | - жилищное строительство |
| с. Сивинь | - туристический центр - рекреационная - дачное строительство - рыбное хозяйство |
| с. Старая Авгура | - рекреационная - дачное строительство - рыбное хозяйство |

9. Инженерно-транспортная инфраструктура. Современное состояние и перспективы развития

9.1. транспортная инфраструктура

Краснослободский район расположен в северо-западной части Республики Мордовия. Входит в Краснослободско-Темниковскою групповую систему населенных мест.

Железнодорожный и воздушный транспорт в районе отсутствует. Ближайшая железнодорожная станция расположена в 53км (Ковылкино) от районного центра, аэропорт в 107км (г. Саранск).

Автомобильные дороги

По территории района проходит одна из основных автодорог ПФО автодорога федерального значения Торбеево – Краснослободск – Саранск, которая является ответвлением от международного транспортного коридора «Север – Юг» (М-5 «Урал»). Кроме вышеназванного участка федеральной автодороги, опорную транспортную сеть района формируют дороги регионального (межмуниципального) и местного значения.

Характеристика федеральных, региональных (межмуниципальных) дорог представлена в нижеследующей таблице.

Таблица 9.1

| №/№ | Наименование дорог | Протяженность в границах поселения, км | Тип покрытия | Техническая категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок федеральной автодороги («М-5» - Торбеево – Краснослободск – Саранск) | 61,5 | асфальт | II |
| 2 | Участок региональной автодороги «Ковылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск» | 33,2 | асфальт | III |
| 3 | Участок региональной автодороги «Краснослободск – Темников» | 15,8 | асфальт | III |
| Всего | 110,5 | - | - |

Характеристика основных местных автодорог Краснослободского района приводится в таблице.

Таблица 9.2

| № | Наименование дорог | Протяженность, км | Тип покрытия | Техническая категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подъезд к д. Бобылевские Выселки от а/д «Ковылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск» | 1,6 | асфальт | IV |
| 2 | Подъезд к с.Чукалы от а/д«Ковылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск» | 5,7 | асфальт | IV |
| 3 | а/д«Чукалы – Черновские Выселки» | 3,8 | асфальт | IV |
| 4 | Подъезд к с.Черновские Выселки от а/д «Краснослободск – Темников» | 3,1 | грунт |  |
| 5 | а/д «Черновские Выселки – Русско-Полянские Выселки». | 2,3 | асфальт | IV |
| 6 | Подъезд к д. Красная Подгора от а/д «Ковылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск» | 5,2 | асфальт | IV |
| 7 | а/д «Красная Подгора – Русское Маскино» | 2.7 | асфальт | IV |
| 8 | а/д «Русское Маскино – Потякши» | 2,6 | асфальт | IV |
| 9 | Подъезд к с. Старые Горяши от а/д «Кавылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск» | 1,0 | асфальт | IV |
| 10 | Подъезд к д. Желтоногово от а/д «Ковылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск» | 0,4 | асфальт | IV |
| 11 | Подъезд к с. Новый Усад от а/д «Кавылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск» | 1,5 | асфальт | IV |
| 12 | Подъезд к с. Гумны от а/д «Ковылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск» | 1,5 | асфальт | IV |
| 13 | Подъезд к с. Кользиваново от а/д «Ковылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск» | 7,0 | асфальт | IV |
| 14 | Подъезд к с. Шаверки от а/д «Ковылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск» | 3,7 | асфальт | IV |
| 15 | а/д «Гумны – Плужное – Тенищево – Шаверки» | 8,8 | асфальт | IV |
| 16 | а/д «с. Зайцево – д. Старая Потьма» от а/д «Ковылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск» | 6,7 | асфальт | IV |
| 17 | Подъезд к с. Старое Лепьево от а/д «Ковылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск» | 5,6 | асфальт | IV |
| 18 | Подъезд к с. Ефаево от а/д «Ковылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск» | 4,0 | асфальт | IV |
| 19 | Подъезд к с. Пригородное от а/д «Ковылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск» | 4,0 | асфальт | IV |
| 20 | Подъезд к с. Литва от а/д «Ковылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск» | 1,1 | асфальт | IV |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Подъезд к с. Селищи от а/д «Краснослободск – Темников» | 1,9 | асфальт | IV |
| 22 | Подъезд к д. Зиновские Выселки – Краснополье, Мордовские парки от а/д «Краснослободск – Темников | 2,3 | асфальт | IV |
| 23 | Подъезд к с. Сивинь от а/д «(М-5) – Торбеево – Краснослободск – Саранск» | 3,9 | асфальт | IV |
| 24 | Подъезд к с. Стар. Синдрово от а/д «с. Ельники – Краснофлотец» | 11,5/в том числе грунт3,2 | Асфальт/ грунт |  |
| 25 | а/д «Долговерясы – Старое Синдрово» | 5,2 | грунт |  |
| 26 | а/д «Демина Поляна – Старое Синдрово» | 2,6 | грунт |  |
| 27 | Подъезд к с. Старая Авгура от а/д «(М-5) - Торбеево – Краснослободск – Саранск» | 5,3 | асфальт | IV |
| 28 | Подъезд к с. Новое Синдрово от а/д «(М-5) – Торбеево – Краснослободск – Саранск» | 1,3 | асфальт | IV |
| 29 | Подъезд к с. Мордовские Полянки от а/д «(М-5) – Торбеево – Краснослободск – Саранск» | 2,1 | асфальт | IV |
| 30 | а/д «Мордовские Полянки – Шапкино» | 2,5 | Грунт |  |
| 31 | Подъезд к с. Новое Зубарево от а/д(М-5) – Торбеево – Краснослободск – Саранск» | 2,6 | асфальт | IV |
| 32 | Подъезд к п. Молодежный от а/д «(М-5) – Торбеево – Краснослободск – Саранск» | 0,8 | асфальт | IV |
| 33 | Подъезд к с. Краснослободское ДРСУ от а/д «(М-5) – Торбеево – Краснослободск – Саранск» | 0,8 | асфальт |  |
| 34 | Подъезд к п. Пеньково от а/д «(М-5) – Торбеево – Краснослободск – Саранск» | 0,7 | асфальт | IV |
| 35 | а/д « Краснослободск – ДРСУ – Заречное». | 2,6 | асфальт | IV |
| 36 | Подъезд к с. Заберезово от а/д «(М-5) – Торбеево – Краснослободск – Саранск» | 1,5 | асфальт | IV |
| 37 | Подъезд к д. Синяково от а/д «(М-5) – Торбеево – Краснослободск – Саранск» | 1,1 | асфальт | IV |
| 38 | Подъезд к с. Колопино от а/д «(М-5) – Торбеево – Краснослободск – Саранск» | 4,6 | асфальт | IV |
| 39 | Подъезд к с. Куликово от а/д «(М-5) – Торбеево – Краснослободск – Саранск» | 1,7 | асфальт | IV |
| 40 | Подъезд к с. Слободские Дубровки от а/д «(М-5) – Торбеево – Краснослободск – Саранск» | 1,9 | асфальт | IV |
| 41 | а/д« Новое Зубарево - Новая Карьга» | 7,0 | асфальт | IV |
| 42 | а/д «Заречное – Песочная Лосевка» | 2,3 | грунт |  |
| 43 | Подъезд к с. Старая Рябка от а/д «(М-5) – Торбеево – Краснослободск – Саранск» | 4.7 | асфальт | IV |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | а/д «Старая Рябка – Самозлейка» | 2,1 | асфальт | IV |
| 45 | Подъезд к д. Лаушки от а/д «(М-5) – Торбеево – Краснослободск – Саранск» | 1,9 | асфальт | IV |
| 46 | Подъезд к д. Грачевник от а/д «(М-5) – Торбеево – Краснослободск – Саранск» | 1,9 | асфальт | IV |
| 47 | Подъезд к с. Заберезово от а/д «(М-5) – Торбеево – Краснослободск – Саранск» | 3,9 | асфальт | IV |
| 48 | а/д «Селище – Тройня» | 1,5 | грунт |  |
| 49 | а/д «Лаушки – Грачевник» | 0,8 | грунт |  |
| 50 | а/д «Старое Синдрово – Приволье» | 1,7 | грунт |  |
| 51 | Подъезд к д. Черновские Выселки от а/д «Краснослободск – Темников» | 4,0 | грунт |  |
| 52 | а/д «Старое Синдрово – Каймар» | 9,5 | грунт |  |
| 53 | а/д «Старая Авгура – Новая Рябка – Усть-Рахмановка». | 8,0 | грунт |  |
| 54 | а/д «Слободские Дубровки – Краснополье» | 3,3 | грунт |  |
| 55 | Подъезд к с. Бобылевские Выселки от а/д «Ковылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск» | 1,6 | грунт |  |
| Всего | 183,4 |  |  |

Приведенные данные показывают, что всего 26,9% дорог района не имеют твердого покрытия.

Плотность дорог общего пользования с твердым покрытием в составляет 251,0 км на 1000 км2 территории.

Плотность сети дорог, общего пользования района выше средней по Республике на 46,7 %. Средний коэффициент не прямолинейности связей поселений района с районным центром – 1,1.

Параметры дорог:

- дороги III категории имеют: ширина проезжей части – 7 м, ширина обочины – 2,5 м, укрепленная полоса обочина – 0,5 м;

- дороги IV категории имеют: ширина проезжей части – 6 м, ширина обочины – 2,0 м, укрепленная полоса обочина – 0,5 м.

Параметры элементов дорог соответствуют их категориям, однако покрытие дорог требует ремонта.

Анализ транспортной доступности поселений района

Таблица 9.3

Транспортная доступность поселений*

| №№ | Наименование региональных центров и центров поселений | Население в 30мин. доступности, чел.* | Население в 60мин. доступности, чел. * | Население в 90мин. доступности, чел. * | Население в 120мин. доступности, чел. * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Краснослободск | 23445 | 3689 | - | - |
| 2 | г. Саранск | - | - | - | 27134 |
| 3 | г. Темников | - | - | 27134 | - |

Примечание: * в таблице дана вероятная транспортная доступность, однако, необходимо иметь в виду, что фактическое время доступности зависит от многих факторов (качество дорог, техническое состояние подвижного состава, расписание движения автобусов, удобные подходы к остановочным пунктам и т.д.), и в силу этого может отличаться от представленной на схеме «Планируемое развитие инженерно-транспортной инфраструктуры».

Анализ таблицы № 9.3 показывает, что 13,6% населения района не попадает в зону 30-ти минутной доступности районного центра.

Недостатки автодорожной сети Краснослободского района:

1. Отсутствие обходных дорог федерального и регионального значения в населенных пунктах;

2. Низкое качество дорожного покрытия;

3. Недостаточное количество дорожной инфраструктуры (информационных табло, дорожных знаков, объектов дорожного сервиса).

Автомобилизация района

Таблица 9.4

Количество автотранспортных средств Краснослободского района

на 01.01.2008 г.

| №№ | Вид транспорта | Состоит на учете |
| --- | --- | --- |
|  |  | Физические лица | Юридические лица |
| 1 | Легковые автомобили | 4513 | 62 |
| 2 | Грузовые автомобили | 497 | 774 |
| 3 | Автобусы | 3 | 130 |
| Итого | 5013 | 966 |

Существующий уровень автомобилизации населения района составляет: индивидуальных автомобилей на 1000 жителей – 184,7 ед, что выше средней по Республиканской на 29,5%. Общий уровень автомобилизации района – 220,1 ед. на 1000 жителей.

Существующая интенсивность движения на основных автомагистралях района составляет от 2000 до 6000 автомобилей в сутки, рост автомобилизации населения до 400 авто на 1000 жителей потребует реконструкции автомобильных дорог района.

Проектные предложения

Исходя из анализа транспортной системы Краснослободского района и выявленных проблем, проектом предлагается развитие транспорта и организация транспортных связей, направленных на создание транспортной сети способной обеспечить как внутрирайонные, так и внутриреспубликанские связи в пределах заданных параметров транспортной доступности мест приложения труда и культурно-бытового обслуживания.

В связи с этим основными задачами развития транспортной инфраструктуры является:

- сохранение существующей сети дорог общего пользования и увеличение количества дорог с твердым покрытием;

- приведение технического состояния дорог и искусственных сооружений в соответствие с категорийностью дорог, путем изменения плана, профиля, уширения проезжих частей на особо опасных участках дорог с целью обеспечения безопасного скоростного пропуска автомобильного транспорта;

- повышение сервисного обслуживания пользователей дорог;

- обеспечение надежных связей населенных пунктов с районным  центром и опорной сетью дорог района.

В соответствии с Республиканской целевой программой «Совершенствование и развитие дорожной сети РМ» и проектом «Схема территориального планирования РМ» настоящим проектом предлагается сформировать единую взаимосвязанную сеть автодорог федерального, регионального и местного значения (см. схему «Планируемое развитие инженерной и транспортной инфраструктуры»).

1. Для развития сети федеральных дорог в границах Краснослободского района необходимо реконструировать (обустроить) федеральную автодорогу (Саранск – Краснослободск – Торбеево), проходящую по территории района и в соответствии с подпрограммой «Автомобильные дороги» в составе ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 годы)», являющуюся участком нового направления федеральной автодороги Москва – Саранск – Ульяновск.

Для уменьшения отрицательного влияния федеральной трассы на территорию г. Краснослободска в соответствии с Республиканской целевой программой «Совершенствование и развитие дорожной сети РМ», необходимо построить юго-западный обход города.

Новое направление позволит создать дублёр федеральной автодороги М-5, что будет способствовать снижению транспортной нагрузки на существующую федеральную трассу.

2. Для развития сети региональных дорог в границах Краснослободского района необходимо реконструировать:

- участок региональной автодороги «Краснослободск – Темников»;

- участок региональной автодороги «Ковылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск» со строительством западного обхода г. Краснослободска.

Таблица 9.5

Характеристика планируемого участка магистрали федерального значения, проходящей по территории Краснослободского района

| №/№ | Наименование дороги/ участка | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Строительство/реконструкция | Длина дороги в границах поселения | Категория | Число полос движения | Ширина полосы отвода | Придорожная полоса |
| 1 | Участок федеральной автодороги «(М-5) - Торбеево – Краснослободск – Саранск», включая юго-западный обход г. Краснослободска | Р/С | 43,7/13,5 | ii | 4 | 46 | 75 |
| итого | Р | 43,7 |  |  |  |  |
| итого | С | 13,5 |  |  |  |  |

Примечание: С – строительство, Р – ремонт (реконструкция)

На расчетный срок на территории Краснослободского района предусматривается строительство и реконструкция дорог регионального (межмуниципального) значения.

Таблица 9.6

Характеристика планируемых участков автодороги регионального значения, проходящей по территории Краснослободского района

| №/№ | Наименование дороги/ участка | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Строительство/реконструкция | Длина дороги в границах поселения | Категория | Число полос движения | Ширина полосы отвода | Придорожная полоса |
| 1 | Участок региональной автодороги «Ковылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск», включая западный обход г. Краснослободска. | C/Р | 13,1/13,8 | III | 2 | 40 | 50 |
| 2 | Участок региональной автодороги «Краснослободск – Темников» | Р | 15,8 | III | 2 | 40 | 50 |
| итого | С | 13,1 |  |  |  |  |
| итого | Р | 29,6 |  |  |  |  |

Примечание: С – строительство, Р – ремонт (реконструкция)

Таблица 9.7

Планируемые характеристики основных автомобильных дорог местного значения, проходящих по территории Краснослободского района

| №/№ | Наименование дороги/участка | Показатели | Зоны планируемого размещения линейных объектов автомобильного транспорта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительство/ реконструкция0 | Длина участка в границах поселения .км | Категория | Число полос движения | Ширина полосы отвода, м |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ширина, м | площадь, га |
| 1 | Подъезд к д. Бобылевские Выселки от а/д «Ковылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск» | Р | 1,6 | IV | 2 | 24 | 40 | 6,2 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Подъезд к с.Чукалы от а/д «Ковылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск» | Р | 5,7 | IV | 2 | 24 | 40 | 22,8 |
| 3 | а/д «Чукалы – Черновские Выселки» | Р | 3,8 | IV | 2 | 24 | 40 | 15,2 |
| 4 | Подъезд к с.Черновские Выселки от а/д «Краснослободск – Темников» | С | 3,1 | IV | 2 | 24 | 40 | 12,4 |
| 5 | а/д «Черновские Выселки – Русско–Полянские Выселки» | Р | 2,3 | IV | 2 | 24 | 40 | 9,2 |
| 6 | Подъезд к д. Красная Подгора от а/д «Ковылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск» | Р | 5,2 | IV | 2 | 24 | 40 | 20,8, |
| 7 | а/д «Красная Подгора – Русское Маскино» | Р | 2.7 | IV | 2 | 24 | 40 | 10,8 |
| 8 | а/д «Русское Маскино – Потякши» | Р | 2,6 | IV | 2 | 24 | 40 | 10,4 |
| 9 | Подъезд к с. Старые Горяши от а/д «Ковылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск» | Р | 1,0 | IV | 2 | 24 | 40 | 4,0 |
| 10 | Подъезд к д. Желтоногово от а/д «Ковылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск» | Р | 0,4 | IV | 2 | 24 | 40 | 1,6 |
| 11 | Подъезд к с. Новый Усад от а/д «Кавылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск» | Р | 1,5 | IV | 2 | 24 | 40 | 6,0 |
| 12 | Подъезд к с. Гумны от а/д«Ковылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск» | Р | 1,5 | IV | 2 | 24 | 40 | 6,0 |
| 13 | Подъезд к с. Кользиваново от а/д «Ковылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск» | Р | 7,0 | IV | 2 | 24 | 40 | 28,0 |
| 14 | Подъезд к с. Шаверки от а/д «Ковылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск» | Р | 3,7 | IV | 2 | 24 | 40 | 14,8 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | а/д «Гумны – Плужное – Тенешево – Шаверки». | Р | 8,8 | IV | 2 | 24 | 40 | 35,2 |
| 16 | а/д «с. Зайцево – д. Старая Потьма» от а/д «Ковылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск» | Р | 6,7 | IV | 2 | 24 | 40 | 26,8 |
| 17 | Подъезд к с. Старое Лепьево от а/д «Ковылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск» | Р | 5,6 | IV | 2 | 24 | 40 | 22,4 |
| 18 | Подъезд к с. Ефаево от а/д «Кавылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск» | Р | 4,0 | IV | 2 | 24 | 40 | 16,0 |
| 19 | Подъезд к с. Пригородное от а/д «Ковылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск» | Р | 4,0 | IV | 2 | 24 | 40 | 16,0 |
| 20 | Подъезд к с. Литва от а/д «Ковылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск» | Р | 1,1 | IV | 2 | 24 | 40 | 4,4 |
| 21 | Подъезд к с. Селищи от а/д «Краснослободск – Темников» | Р | 1,9 | IV | 2 | 24 | 40 | 7,6 |
| 22 | Подъезд к д. Зиновские Выселки, - Краснополье, Мордовские парки от а/д «Краснослободск – Темников | Р | 2,3 | IV | 2 | 24 | 40 | 9,2 |
| 23 | Подъезд к с. Сивинь от а/д «(М-5) - Торбеево – Краснослободск – Саранск» | Р | 3,9 | IV | 2 | 24 | 40 | 15,6 |
| 24 | Подъезд к с. Стар. Синдрово от а/д «с. Ельники – Краснофлотец» | Р/С. | 11,5/в том числе грунт3,2 | IV | 2 | 24 | 40 | 46,0 |
| 25 | а/д «Долговерясы – Старое Синдрово». | С. | 5,2 | IV | 2 | 24 | 40 | 20,8 |
| 26 | а/д «Демина Поляна – Старое Синдрово». | С. | 2,6 | IV | 2 | 24 | 40 | 10,4 |
| 27 | Подъезд к с. Старая Авгура от а/д «(М-5) – Торбеево – Краснослободск – Саранск» | Р | 5,3 | IV | 2 | 24 | 40 | 21,2 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Подъезд к с. Новое Синдрово от а/д «(М-5) – Торбеево – Краснослободск – Саранск» | Р | 1,3 | IV | 2 | 24 | 40 | 5,2 |
| 29 | Подъезд к с. Мордовские Полянки от а/д «(М-5) - Торбеево – Краснослободск – Саранск» | Р | 2,1 | IV | 2 | 24 | 40 | 8,4 |
| 30 | а/д «Мордовские Полянки – Шапкино» | С. | 2,5 | IV | 2 | 24 | 40 | 10,0 |
| 31 | Подъезд к с. Новое Зубарево от а/д (М-5) - Торбеево – Краснослободск – Саранск» | Р | 2,6 | IV | 2 | 24 | 40 | 10,4 |
| 32 | Подъезд к п. Молодежный от а/д «(М-5) - Торбеево – Краснослободск – Саранск» | Р | 0,8 | IV | 2 | 24 | 40 | 3,2 |
| 33 | Подъезд к с. Краснослободское ДРСУ от а/д «(М-5) - Торбеево – Краснослободск – Саранск» | Р | 0,8 | IV | 2 | 24 | 40 | 3,2 |
| 34 | Подъезд к п. Пеньково от а/д «(М-5) - Торбеево – Краснослободск – Саранск» | Р | 0,7 | IV | 2 | 24 | 40 | 2,8 |
| 35 | а/д « Краснослободское ДРСУ – Заречное». | Р | 2,6 | IV | 2 | 24 | 40 | 10,4 |
| 36 | Подъезд к с. Заберезово от а/д «(М-5) - Торбеево – Краснослободск – Саранск» | Р | 1,5 | IV | 2 | 24 | 40 | 6,0 |
| 37 | Подъезд к д. Синяково от а/д «(М-5) - Торбеево – Краснослободск – Саранск» | Р | 1,1 | IV | 2 | 24 | 40 | 4,4 |
| 38 | Подъезд к с. Колопино от а/д «(М-5) - Торбеево – Краснослободск – Саранск» | Р | 4,6 | IV | 2 | 24 | 40 | 18,4 |
| 39 | Подъезд к с. Куликово от а/д «(М-5) - Торбеево – Краснослободск – Саранск» | Р | 1,7 | IV | 2 | 24 | 40 | 6,8 |
| 40 | Подъезд к с. Слободские Дубровки от а/д «(М-5) - Торбеево – Краснослободск – Саранск» | Р | 1,9 | IV | 2 | 24 | 40 | 7,6 |
| 41 | а/д « Новое Зуборево - Новая Карьга | Р | 7,0 | IV | 2 | 24 | 40 | 28,0 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | а/д «Заречное – Песочная Лосевка». | С | 2,3 | IV | 2 | 24 | 40 | 9,2 |
| 43 | Подъезд к с. Старая Рябка от а/д «(М-5) – Торбеево – Краснослободск – Саранск» | Р | 4.7 | IV | 2 | 24 | 40 | 18,8 |
| 44 | а/д «Старая Рябка – Самозлейка» | Р | 2,1 | IV | 2 | 24 | 40 | 8,4 |
| 45 | Подъезд к д. Лаушки от а/д «(М-5) – Торбеево – Краснослободск – Саранск» | Р | 1,9 | IV | 2 | 24 | 40 | 7,6 |
| 46 | Подъезд к д. Грачевник от а/д «(М-5) – Торбеево – Краснослободск – Саранск» | Р | 1,9 | IV | 2 | 24 | 40 | 7,6 |
| 47 | Подъезд к с. Заберезово от а/д «(М-5) – Торбеево – Краснослободск – Саранск» | Р | 3,9 | IV | 2 | 24 | 40 | 15,6 |
| 48 | а/д «Селище – Тройня» | С | 1,5 | IV | 2 | 24 | 40 | 6,0 |
| 49 | а/д «Лаушки – Грачевник» |  | 0,8 | IV | 2 | 24 | 40 | 3,2 |
| 50 | а/д «Старое Синдрово – Приволье» | С | 1,7 | IV | 2 | 24 | 40 | 6,8 |
| 51 | Подъезд к д. Черновские Выселки от а/д«Краснослободск – Темников» | С | 4,0 | IV | 2 | 24 | 40 | 16,0 |
| 52 | а/д «Старое Синдрово – Каймар» | С | 9,5 | IV | 2 | 24 | 40 | 38,0 |
| 53 | а/д «Старая Авгура – Новая Рябка – Усть-Рахмановка». | С | 8,0 | IV | 2 | 24 | 40 | 32,0 |
| 54 | а/д «Слободские Дубровки – Краснополье» | С | 3,3 | IV | 2 | 24 | 40 | 13,2 |
| 55 | Подъезд к с. Бобылевские Выселки от а/д «Ковылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск» | С | 1,6 | IV | 2 | 24 | 40 | 6,4 |
| Итого: | С | 49,3 |  |  |  |  |  |
| Итого: | Р | 134,1 |  |  |  |  |  |

Примечание: С – строительство, Р – ремонт (реконструкция)

Массовый пассажирский транспорт

В настоящее время система массового пассажирского транспорта (МПТ) района представлена автобусным и таксомоторным транспортом. Автобусные перевозки района осуществляет ООО «Краснослободская автоколонна» которая сталкивается с рядом проблем, ставящих под угрозу существование данного предприятия, а именно:

- неотлаженный механизм компенсации автотранспортным организациям расходов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан (субвенция на компенсацию расходов, связанных с представлением мер социальной поддержки по проезду для студентов, аспирантов и других категорий граждан (только за последние пять лет убытки от пассажирских перевозок составили более 12,0 мил. руб.);

- отсутствие правовых основ транспортного обслуживания населения частными перевозчиками, что обуславливает их неупорядоченное движение и осуществление перевозок лишь на наиболее прибыльных маршрутах, которые охватывают исключительно г. Краснослободск, и часть прилегающих к нему населенных пунктов.

Транзитные автобусные перевозки осуществляет ГУП РМ «Объединение АВ и АС». Через автостанцию (вместимостью 100 пасс. в час) г. Краснослободска проходит 14 межреспубликанских автобусных маршрутов.

Объем пассажирских перевозок района составляет порядка 230,0 тыс. пас в год. Протяженность автобусных линий – 146,0 км Автобусным сообщением охвачено 59 из 73 населенных пунктов, или 80,8%, находящихся на автодорожных направлениях г. Крснослободска: Новая Карьга, Русское Маскино, Старое Синдрово, Селищи, Чукалы, Слободские Дубровки, Зайцево, Ковылкино.

К недостаткам обслуживания населения района пассажирскими перевозками необходимо отнести:

– отсутствие автобусных маршрутов, между населенными пунктами района минуя г. Краснослободск;

- наличие относительно большого количества частных перевозчиков, вследствие чего город лишается части доходов от выполненных, но неучтенных объёмов перевозок.

Проектные предложения

В соответствии со «Стратегией развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 г.» по территории Краснослободского района пройдет железная дорога Нижний Новгород – Первомайск – Ельники – Краснослободск – Ковылкино – Нижний Ломов – Ртищево. Предлагаемый проектом участок железной дороги явится дублёром существующего направления «Арзамас – Саранск», который снимет часть вагонопотока с существующего направления и улучшит транспортное обслуживание, прилегающих территорий.

Анализ системы массового пассажирского транспорта (МПТ) района показал, что наиболее вероятным сценарием его развития является:

- создание на территории г. Краснослободска автотранспортного предприятия с производственной базой мощность, которой удовлетворяла бы потребностям населения района в перевозках;

- совершенствование нормативной базы и правовых основ транспортного обслуживания населения района;

- для внутрирайонных перевозок возможна организация заказной или иных форм обслуживания, это могут быть заказные автобусы, такси, маршрутные такси. В этой связи, на проектный срок, можно рекомендовать создание на территории района предприятия, объединяющего частных перевозчиков с целью создания цивилизованного рынка транспортных услуг.

В соответствии с ФЦП «Модернизация транспортной системы России», 2009 г. в Республике Мордовия до 2030 г. намечен к строительству участок железной дороги.

Здания и сооружения дорожной и автотранспортной служб

Для ремонта, содержания, обслуживания грузовых и пассажирских перевозок на автомобильных дорогах должны находиться соответствующие здания и сооружения. В настоящее время в Краснослободском районе имеется пять АЗС (одна из них газовая).

В соответствии СНиП 2.05.02 – 85 через каждые 25- 35 км на дорогах III категории должны располагаться АЗС, СТО и стоянки для отдыха, при этом вместимость площадок должна быть на 10-15 машиномест.

Проектом предлагается построить два придорожных сервисных центра, включающих: мотель, площадки для кратковременной остановки автомобилей, пункты питания и торговли, автозаправочную станцию (АЗС), станцию технического обслуживания (СТО), пункт мойки автомобилей, устройства аварийно-вызывной службы. Первый – на пересечении старого направления федеральной автодороги «Торбеево – Краснослободск – Саранск» и нового направления автодороги «Ковылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск»; второй –  на пересечении автодорожного подъезда к с. Колопино и федеральной автодороги «Торбеево – Краснослободск – Саранск». А также разместить АЗС (с газовой и бензиновой колонками) на автодорожных  подъездах к с. Силищи и Слободские Дубровки.

9.2. Водоснабжение, водоотведение, санитарная очистка

В качестве исходных данных при разработке разделов были использованы:

- материалы по современному состоянию систем водоснабжения, водоотведения и санитарной очистки, предоставленные коммунальными службами района;

- материалы проекта «Схема территориального планирования Республики Мордовия», выполненного ФГУП РосНИПИ Урбанистики (2007 г);

- материалы генерального плана Краснослободского городского поселения Республики Мордовия, выполненного Мордовским институтом инженерных изысканий и проектирования (2010 г);

- материалы федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года";

- материалы Региональной целевой программы «Обеспечение населения Республики Мордовия питьевой водой на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением Правительства РМ от 30 августа 2010 г. N 347;

- материалы Республиканской целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на 2011-2015 гг», утвержденной постановлением Правительства РМ от 29 ноября 2010 г. № 459;

- материалы «Муниципальной целевой программы социально-экономического развития Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на период до 2010 г. и прогноза до 2020 г.».

А также данные,  предоставленные:

- Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Краснослободском, Атюрьевском, Ельниковском, Темниковском и Теньгушевском районах;

- ФГУ «ТФИ МПР России по Приволжскому ФО»;

- Верхне-Волжским бассейновым водным управлением по Республике Мордовия;

- Республиканской ветеринарной службой Республики Мордовия и ветеринарной службой Краснослободского района.

### 9.2.1. Водоснабжение

Территория Краснослободского района расположена в пределах Волго-Сурского артезианского бассейна.

На территории района (в 4,5 км севернее г. Краснослободск) расположен Желтоноговский участок Саранского месторождения подземных вод с утвержденными запасами 15,0 тыс. м3/сут. Разведка подземных вод проводилась в 1981-1988 гг. В настоящее время месторождение не эксплуатируется. Также частично, в районе с. Сивинь, на территорию района попадает Сивиньский участок Саранского месторождения подземных вод с утвержденными запасами 60,0 тыс. м3/сут, разведанный для перспективного водоснабжения г. Саранска.

Согласно информационному бюллетеню геологической среды на территории Республики Мордовия прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод на территории Краснослободского района составляют 126,0 тыс. м3/сут. Средний модуль прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод – 1,06 л/с*км2. Район относится к обеспеченным водой территориям и обладает достаточными ресурсами подземных вод для обеспечения населенных пунктов  централизованным водоснабжением.

Согласно данных отчетной формы 2ТП «Водхоз» объем воды, забранной из подземных источников на территории Краснослободского района, за истекший год составил – 1,4 млн. м3.

Большинство населенных пунктов района обеспечены централизованным водоснабжением из подземных источников, в малых сельских населенных пунктах население (более 2 300  чел) использует для водоснабжения децентрализованные источники водоснабжения – колодцы и родники.

По данным Территориального отдела Роспотребнадзора в Краснослободском, Атюрьевском, Ельниковском, Темниковском и Теньгушевском районах в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов и отдельных объектов имеется 87 артезианских скважин. Все скважины, за исключением восьми, имеют организованные ЗСО.

Качество питьевой воды в источниках централизованного водоснабжения по санитарно-микробиологическим показателям соответствует гигиеническим нормативам, по санитарно-химическим показателям наблюдается превышение нормативов СанПиН по следующим показателям: содержание фтора (повсеместно) и содержание железа (п. Преображенский и с. Краснополье). Сооружений по водоподготовке в районе нет.

Водоснабжение г. Краснослободск осуществляется от семи артезианских скважин проектной производительностью 1200 м3/сут, эксплуатационная производительность скважин составляет 3000 м3/сут. В качестве напорно-регулирующей емкости используются водонапорные башни. Общая протяженность водопроводной сети – 60,0 км, износ водопровода – 80%. Водозаборные сооружения и водопровод г. Краснослободска эксплуатирует ООО «Краснослободскводоканалсервис».

Кроме ООО «Краснослободскводоканалсервис» локальные водозаборы хозяйственно-питьевого назначения имеют: МП Маслодельный завод «Краснослободский», производительность водозабора – 19 тыс. м3/год; ОАО «Краснослободский текстиль», производительность водозабора – 0,8 тыс. м3/год; ФГОУ СПО «Краснослободский аграрный колледж», производительность водозабора – 156,7 тыс. м3/год.

Удельное водопотребление по району колеблется от 70 л/сут на человека (сельские населенные пункты) до 100 л/сут на человека (г. Краснослободск). Удельный вес жилой площади, оборудованной водопроводом по району – 69%. Протяженность водопроводных сетей по району порядка 200 км, более 70% сетей нуждаются в замене.

Сельскохозяйственные предприятия Краснослободского района, обеспечиваются водой от собственных водозаборных узлов, в состав которых входят артезианские скважины и водонапорные башни.

В последние годы из-за частых преобразований сельскохозяйственных объектов в различные формы собственности часть артезианских скважин оказались бесхозными или заброшенными.

##### Выводы:

Для обеспечения населения питьевой водой в необходимом количестве и требуемого качества необходимо выполнить значительный объем работ по ремонту и реконструкции водопроводных сетей и сооружений, строительству новых сетей и сооружений, в том числе станций водоподготовки.

##### Проектное решение

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Нормы водопотребления на хозяйственно–питьевые нужды населения принимаются по СНиП 2.04.02-84* (таблица 11.2) в зависимости от степени благоустройства жилого фонда.

Принимаем следующие нормы водопотребления:

- г. Краснослободск – 200 л/сут на одного жителя на первую очередь и 250 л/сут на одного жителя на расчетный срок;

- сельские населенные пункты – 100 л/сут на одного жителя на первую очередь и 150 л/сут на одного жителя на расчетный срок;

Удельное водопотребление включает расходы воды на нужды населения, общественных и коммунальных предприятий, нужды домашних животных.

Коэффициент суточной неравномерности учтен в нормах водопотребления.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку принимается равным 70 л/сут на одного жителя в соответствии с  примечанием 1 к таблице 3 СНиП 2.04.02-84*.

Для экономии воды питьевого качества проектом предлагается  её использование только для полива нормативных территорий – школы, больницы, детские сады и т.д., что составляет порядка 13% от расчётного объёма. Остальное количество воды на полив намечается брать из открытых водоемов.

Потребность в воде предприятий местной промышленности и неучтенные расходы принимается в размере 20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды в соответствии с примечанием 4 к таблице 1 СНиП 2.04.02-84*.

Водоснабжение промышленных предприятий и объектов агропромышленного производства, размещение которых планируется в Краснослободском районе, предполагается осуществлять от локальных источников водоснабжения, поэтому в настоящих расчетах они не учитываются.

Водопотребление населенных пунктов Краснослободского района на первую очередь и расчетный срок приводится в таблице

Таблица 9.8

| Наименование потребителей | Норма водопотребления, л/сут первая очередь/расчетный срок | Население, тыс. чел. первая очередь/расчетный срок | Расход, тыс. м3/сут первая очередь/расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Г. Краснослободск |
| Население** | 200/250 | 12,9/13,6 | 2,6/3,4 |
| Местная промышленность и неучтенные расходы – 20% | 0,5/0,7 |
| Итого | 3,1/4,1 |
| Сельские населенные пункты |
| Население | 100/150 | 12,8/13,3 | 1,3/2,0 |
| Местная промышленность и неучтенные расходы – 20% | 0,3/0,4 |
| Итого | 1,6/2,4 |
| Полив улиц и зеленых насаждений (13%) | 70 | 25,7/26,9 | 0,2/0,2 |
| Всего по Краснослободскому району* | 4,9/6,7 |

* Расходы воды подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

** Население по г. Краснослободску принимается с учетом прилегающих к городу сельских населенных пунктов.

##### Расход воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного хозяйственно-питьевого водопровода. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*, исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП).

Город Краснослободск на первую очередь, с учетом прилегающих к городу сельских населенных пунктов, будет иметь население 12,9  тыс. чел; на расчетный срок  – 13,6  тыс. чел.

На первую очередь и расчетный срок в городе принимается два пожара в застройке, с расходом воды на наружное пожаротушение 10 л/сек и один пожар на промышленном предприятии с расходом воды на наружное пожаротушение 10 л/сек. Расход воды на внутреннее пожаротушение  –  2х2,5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (40 х 3600 х 3) ( 1000 ( 432 м3.

Для населенных пунктов: Новая Карьга и Старое Синдрово, имеющих население от 1,0 до 5,0 тыс. чел:

На первую очередь и расчетный срок принимается один пожар, с расходом воды на наружное пожаротушение 10 л/сек. Расход воды на внутреннее пожаротушение  –  2х2,5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (15 х 3600 х 3) ( 1000 ( 162 м3.

Для остальных населенных пунктов Краснослободского района, имеющих население до 1,0 тыс. чел, на первую очередь и расчетный срок принимается один пожар, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек. Расход воды на внутреннее пожаротушение  –  2х2,5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит – (10 х 3 х 3600) ( 1000 ( 108 м3.

На первую очередь и расчетный срок условно принимается шесть одновременных пожаров в Краснослободском районе:  два пожара в г. Краснослободске с общим расходом воды 20 л/сек; два пожара в сельских населенных пунктах с общим расходом воды 20 л/сек и два пожара в сельских населенных пунктах с общим расходом воды 10 л/сек. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается 5 л/сек на один пожар. Суммарный расход воды, исходя из времени тушения пожара 3 часа, составит – 864 м3.

Вода для тушения пожара хранится в баках водонапорных башен и в противопожарных водоемах.

В населенных пунктах, имеющих централизованную систему водоснабжения, на водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м.

В населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов.

Во всех случаях необходимо устройство подъездов к искусственным водоемам и естественным водотокам для забора воды на пожаротушение. В составе мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, настоящим проектом предусматривается строительство оборудованных пирсов для забора воды пожарными машинами.

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия, имеющие ведомственные водопроводы, должны обеспечивать пожаротушение из собственных систем водоснабжения.

##### Мероприятия по развитию водоснабжения

Проектный объем воды для хозяйственно-питьевых нужд населения, местной промышленности и сельскохозяйственных предприятий предполагается покрывать за счет подземных вод, ресурсы которых на территории Краснослободского района являются весьма значительными.

На первую очередь и расчетный срок на территории района предусматривается строительство новых и развитие существующих животноводческих комплексов, строительство предприятий по переработке сельхозпродукции, строительство промышленных предприятий, развитие и обустройство рекреационных зон, что потребует строительства новых, а также реконструкции и модернизации действующих систем водоснабжения.

С учетом мероприятий, предусмотренных «Муниципальной целевой программой социально-экономического развития Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на период до 2010 г. и прогноза до 2020 г», настоящим проектом предлагаются следующие мероприятия по развитию систем водоснабжения населенных пунктов Краснослободского района:

- реконструкция водозаборного узла г. Краснослободск (ремонт артезианских скважин, капитальный ремонт (замена) водонапорной башни в микрорайоне №1, строительство водонапорной башни в микрорайоне №3, оборудование водозабора станцией водоподготовки). Станция водоподготовки должна обеспечить обесфторивание, умягчение и обезжелезивание питьевой воды;

- капитальный ремонт водозаборных узлов (артезианских скважин) в населенных пунктах: Ефаево, Слободские Дубровки, Старые Горяши, Бобылевские Выселки, Старая Рябка, Мордовские Полянки, Шапкино, Шаверки, Старое Лепьево, Чукалы, Черновские Выселки, Мордовские Полянки, Новое Зубарево и Грачевник. На сегодняшний день требуют капитального ремонта 24 артезианские скважины;

- оборудование артезианских скважин приборами автоматического управления и водоучета;

- замена водонапорных башен в сельских населенных пунктах. Всего требуют замены или капитального ремонта 12 водонапорных башен;

- ввиду того, что качество подаваемой потребителям воды почти повсеместно не соответствует нормативным требованиям по содержанию фтора, все водозаборы сельских населенных пунктов необходимо оборудовать установками по обесфториванию воды. Водозаборы населенных пунктов: Преображенский и Краснополье дополнительно должны быть оборудованы установками по обезжелезиванию воды;

- реконструкция и замена существующих сетей водоснабжения, включая подающие водоводы, с применением труб ПВХ в населенных пунктах района. Всего на сегодняшний день капитального ремонта требуют порядка 80 км водопроводных сетей, из них 44 км в г. Краснослободске. На «Схеме планируемого развития инженерной инфраструктуры» мероприятия по замене водопроводных сетей включены в реконструкцию системы водоснабжения населенного пункта;

- ремонт, замена и строительство водоразборных колонок на водопроводных сетях;

- строительство новых водопроводных сетей с применением труб ПВХ. Всего на сегодняшний день требуется строительство порядка 120,0 км водопроводных сетей, из них 50 км в г. Краснослободске. Эти цифры подлежат корректировке;

- развитие централизованного водоснабжения на проектируемые площадки индивидуальной жилой застройки, располагаемые вблизи сельских населенных пунктов, имеющих централизованное водоснабжение, что потребует увеличения производительности водозаборных сооружений и строительства новых водопроводных сетей. Объекты, располагаемые в одной планировочной зоне, объединяются в единые системы с общим водозаборным узлом. Настоящим проектом предлагается развитие нового жилищного строительства и создание многофункциональных объектов в г. Краснослободск, включая прилегающие к городу сельские населенные  пункты, и в  населенных  пунктах: Слободские Дубровки, Селищи, Гумны, Плужное, Новое Зубарево, Новая Карьга, Новое Синдрово и Колопино;

- разработка проектов, организация и обустройство зон санитарной охраны на всех источниках хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с  требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Всего на сегодняшний день требуется организация ЗСО для 69 водозаборных скважин;

- ликвидационный тампонаж бездействующих по различным причинам скважин, часть из которых не подлежит восстановлению. Бездействующие скважины могут служить проводниками загрязнения подземных вод. Однако следует рассмотреть возможность использования бездействующих артезианских скважин для водоснабжения новых животноводческих комплексов и производственных объектов;

- водоснабжение отдельно расположенных сельских населённых пунктов с малой численностью населения (менее 200 человек), не имеющих централизованного водоснабжения будет осуществляться от общественных колодцев шахтного типа, а также личных колодцев и артезианских скважин. Общественные колодцы шахтного типа размещаются вдоль улицы из условия прохода к нему от домов не более 100 м в одну сторону. При расстоянии между домами более 100 м необходимо строительство индивидуальных колодцев. Для исключения загрязнения воды в колодце, а также для возможности установки насоса над колодцем необходимо строительство кирпичного павильона. Строительство данных колодцев возможно только при наличии условий, соответствующих требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Учитывая специфику сельскохозяйственного района, сельхозпроизводство, размещаемое в населенных пунктах, должно иметь самостоятельную систему водоснабжения. Водоснабжение планируемых к размещению животноводческих комплексов и ферм КРС планируется осуществлять от локальных водозаборных узлов хозяйственно-питьевого назначения в составе артезианских скважин и водонапорных башен. В качестве источников водоснабжения предлагается рассмотреть возможность использования бездействующих артезианских скважин.

Следует отметить, что водоснабжение животноводческих ферм, возможно и от системы водоснабжения близлежащего населенного пункта при соблюдении нормативов взаимного расположения фермы и водозаборного узла.

Предлагается: создание единого водозаборного узла для животноводческих комплексов (свинокомплекс и три минифермы КРС) и производств по переработке продукции животноводства, размещаемых в районе с. Селищи, а также строительство водозаборных узлов для планируемых к строительству животноводческих комплексов в районе населенных пунктов: Новая Карьга, Колопино, Шаверки, Ефаево, Куликово, Краснополье, Чукалы, Тенищево, Красная Подгора.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение производственных объектов, возможно как от собственных локальных водозаборов питьевого назначения, так и от системы водоснабжения населенного пункта. Решение по данному вопросу принимается отдельно в каждом конкретном случае, исходя из специфики производства, местоположения объекта и объема потребляемой воды.

Для производственного водоснабжения планируемых к строительству на расчетный срок кирпичного завода (д. Желтоногово) и пенькозавода (п. Пенькозавод) считаем целесообразным создание водозаборов технического назначения. Питьевое водоснабжение предприятий может осуществляться от системы водоснабжения населенного пункта или привозной водой.

Вопрос организации водоснабжения объектов рекреации (базы отдыха, оздоровительные детские лагеря, туристические и охотничьи базы и др.) решается комплексно исходя из их взаимного размещения с населенным пунктом, имеющим централизованное водоснабжение, и степени благоустройства объекта.

Водоснабжение объектов рекреации, расположенных вне населенных пунктов, в случае размещения на них объектов капитального строительства, необходимо осуществлять от собственных водозаборов с обязательным их оборудованием установками по водоподготовке.

Строительство новых водозаборных узлов питьевого назначения будет возможно только после получения гидрогеологических заключений на возможность отбора требуемого количества воды и оформления лицензии на пользование подземными недрами. Выбор площадок под новые водозаборные сооружения производится с учетом  соблюдения зоны санитарной охраны 1 пояса.

Разрешение на бурение артезианских скважин и лицензию на отбор артезианской воды необходимо оформить в установленном порядке до начала проектирования. Местоположение новых водозаборных узлов и площадок под развитие существующих водозаборов, согласовывается с природоохранными и санитарными органами.

##### Первоочередные мероприятия

В качестве первоочередных мероприятий реализации СТП по обеспечению населения Краснослободского района питьевой водой, предусматривается:

- постепенная реконструкция водопроводных сетей и сооружений населенных пунктов;

- строительство станции водоподготовки в г. Краснослободск;

- развитие централизованного водоснабжения на площадки индивидуальной жилой застройки первоочередного строительства;

- строительство отдельных водозаборных узлов для животноводческих комплексов первоочередного строительства;

- организация и обустройство зон санитарной охраны на источниках хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- ликвидационный тампонаж бездействующих скважин.

Мероприятия по реконструкции и развитию систем хозяйственно-питьевого водоснабжения Краснослободского района показаны на «Схеме планируемого развития инженерной инфраструктуры».

### 9.2.2. Водоотведение

В настоящее время централизованной системой водоотведения бытовых стоков частично охвачены г. Краснослободск и п. Преображенский.

В системе водоотведения г. Краснослободск действуют очистные сооружения механической и биологической очистки производительностью 10000 м3/сут, фактически суточное поступление составляет от 700 до 800 м3 стоков.  Недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в р. Мокша. Сооружения требуют реконструкции. Общая протяженность канализационных коллекторов порядка 7,0 км, износ – более 70%. Процент охвата населения централизованной канализацией составляет 60%.

В п. Преображенский очистные сооружения канализации отсутствуют. Сброс сточных вод осуществляется на рельеф, в отстойник открытого типа без обваловки, расположенный в 7-10 м от уреза воды р. Мокша. Сведений по объему сбрасываемых стоков и их качественному составу нет.

Обслуживание и текущий ремонт канализационных сетей и сооружений осуществляет ООО «Краснослободскводоканалсервис».

Жилая застройка остальных населенных пунктов района оборудована выносными туалетами с выгребными ямами.

Согласно данных отчетной формы 2ТП «Водхоз» объем сточных вод от Краснослободского района за 2010 г. составил 1300,0 тыс. м3. Удельный вес жилой площади, оборудованной канализацией – 48,4 %.

##### Выводы:

Для того чтобы обеспечить экологическую безопасность в районе уже на первую очередь требуется строительство новых очистных сооружений канализации в п. Преображенский и реконструкция очистных сооружений г. Краснослободска.

##### Проектное решение

Расчетные расходы сточных вод

Объем сточных вод от жилой застройки населенных пунктов, в которых имеется централизованная система канализации или предусматривается ее строительство (г. Краснослободск с прилегающими населенными пунктами и п. Преображенский – на первую очередь и с. Новая Карьга, с. Старое Синдрово и с. Сивинь – на расчетный срок), принимается равным объёму водопотребления без учета расхода воды на полив. Условно принимаем, что на первую очередь централизованной канализацией будет охвачено порядка 75% населения, на расчетный срок – 100%.

Объем сточных вод от предприятий местной промышленности принимается в размере 5% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды в соответствии с п. 2.5 СНиП 2.04.03-85*, неучтенные расходы – 10%.

Объем сточных вод от населенных пунктов, не  имеющих централизованной канализации, определен по норме водоотведения 25 л/сут на одного жителя.

Объем бытовых сточных вод от Краснослободского района на первую очередь и расчетный срок приводится в таблице № 9.9.

Таблица 9.9

| Наименование потребителей | Норма водоотведения, л/сут первая очередь/расчетный срок | Население, тыс. чел. первая очередь/расчетный срок | Расход, тыс. м3/сут первая очередь/ расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Население, обеспеченное централизованной системой канализации** | 200/250 | 9,6/16,2 | 1,9/4,1 |
| Местная промышленность – 5% |  |
| Население, обеспеченное децентрализованной системой канализации | 25 | 16,1/10,7 | 0,4/0,3 |
| Итого | 2,3/4,4 |
| Неучтенные расходы – 10% | 0,2/0,4 |
| Всего ** | 2,5/4,8 |

* Расходы сточных вод подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

** Население по г. Краснослободску принимается с учетом прилегающих к городу сельских населенных пунктов, за исключением с. Заречное и д. Русские Полянки.

##### Мероприятия по развитию систем бытовой канализации

С учетом мероприятий, предусмотренных «Муниципальной целевой программой социально-экономического развития Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на период до 2010 г. и прогноза до 2020 г» и Генеральным планом Краснослободского городского поселения, для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков от населенных пунктов и отдельных объектов, предлагаются следующие мероприятия на первую очередь и расчетный срок:

1. Сохранение и развитие существующей централизованной системы канализации г. Краснослободска, предусматривается:

- капитальный ремонт и реконструкция очистных сооружений г. Краснослободска с учетом перспективного развития города и приема стоков от близлежащих населенных пунктов;

- строительство новых самотечных коллекторов по ул. Кирова, Калинина, К. Маркса, Севостьянова и двух перекачивающих КНС с напорными коллекторами;

- замена изношенных самотечных канализационных коллекторов;

- увеличение процента охвата населения централизованной канализацией за счет строительства новых самотечных коллекторов;

- строительство системы централизованной канализации в прилегающих к г. Краснослободску населенных пунктах: Грачевник, Лаушки, Старые Горяши, Бабылевские Выселки, Литва и Пригородное;

- ввиду сложного рельефа городской территории, для очистки сточных вод от д. Литва и с. Пригородное, а также юго-западного и частично центрального районов города, предлагается строительство двух очистных сооружений малой производительности. Как вариант можно предложить строительство очистных сооружений модульного типа заводского изготовления.

На реконструкцию системы канализации г. Краснослободска, включая очистные сооружения, должен быть разработан специализированный рабочий проект.

2. Реконструкция существующей централизованной системы канализации пос. Преображенский, предусматривается:

- строительство очистных сооружений полной биологической очистки ориентировочной проектной производительностью 300 м3/сут;

- строительство перекачивающей КНС с напорными коллекторами и системы самотечных коллекторов.

3. Строительство на расчетный срок централизованной системы канализации с очистными сооружениями полной биологической очистки в селах: Новая Карьга, Старое Синдрово и Сивинь. Ориентировочная проектная производительность очистных сооружений составит 300 м3/сут.

Предложения по строительству систем централизованной канализации в с.  Новая Карьга и с. Старое Синдрово вызвано значительной численностью проживающего там населения (более 1000 чел) и перспективным развитием.  Необходимость строительства системы централизованной канализации в с.  Сивинь обусловлено тем, что этот населенный пункт находится в зоне санитарной охраны Сивиньского участка Саранского месторождения подземных вод – перспективного источника водоснабжения г. Саранска.

4. За расчетный срок строительство централизованных систем водоотведения с очисткой бытовых стоков на очистных сооружениях предлагается во всех населенных пунктах района, имеющих население более 500 чел:  Гумны, Ефаево, Колопино, Селищи, Слободские Дубровки, Старые Горяши и Старое Зубарево.

Планируемые очистные сооружения предусматриваются с полной биологической очисткой на новых технологиях с системой двойной доочистки и блоком механического обезвоживания осадка. Сточные воды на выходе в водный объект подлежат обеззараживанию.

Для очистки сточных вод от населенных пунктов предлагается строительство очистных сооружений модульного типа заводского изготовления. Новейшие сооружения для очистки сточных вод – это небольшие и компактные сооружения. Благодаря разработанным блочным конструкциям есть возможность неограниченного увеличения производительности по очистке для решения любых задач (подключение дополнительных блоков по мере увеличения численности жителей населенного пункта или изменения производительности объекта).

Точный выбор площадки под размещение очистных сооружений, их состав и производительность, а также место выпуска очищенных сточных вод  будут определяться в соответствии с нормативными требованиями при разработке специализированного проекта. При выборе площадок под размещение новых сооружений необходимо учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков.

5. Развитие централизованного водоотведения бытовых стоков на площадки индивидуальной жилой застройки, располагаемые вблизи с сельскими населенными пунктами, имеющими централизованную канализацию, а также создание единых систем  водоотведения с населенными пунктами, где запланировано строительство канализации с очистными сооружениями. Объекты, располагаемые в одной планировочной зоне, объединяются в единые системы с общими очистными сооружениями.

6. Ликвидация полей фильтрации, являющихся источниками загрязнения. В частности подлежат рекультивации поля фильтрации бывшего консервного завода, расположенного в северо-западной части г. Краснослободска.

Строительство централизованных систем канализации в малых населенных пунктах и отдельно расположенных коттеджных и дачных поселках экономически не выгодно. В этом случае для отдельных групп домов рекомендуется применять автономные системы канализации заводского изготовления. Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды могут использоваться для полива территории индивидуального домовладения или отводиться в водоток, а активный ил и осадок подлежит компостированию, с последующим внесением в почву в качестве удобрения.

Для отдельных домовладений могут применяться канализационные насосные установки с отводом сточных вод в септики или водонепроницаемые выгреба, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом.

Самое простое сооружение канализации для домов с минимальным расходом воды –  выгребная яма.

Жидкие отходы от индивидуальной не канализованной застройки предусматривается вывозить ассенизационными машинами на существующие и проектируемые очистные сооружения, для чего на магистральных подающих коллекторах необходимо оборудовать сливные колодцы.

Выбор типа сооружений для отвода сточных вод производится на последующей стадии проектирования при проведении соответствующих расчетов и разработок для каждого населенного пункта.

Водоотведение бытовых стоков от объектов рекреации (базы отдыха, оздоровительные детские лагеря, туристические и охотничьи базы и др.), в зависимости от местоположения объекта и степени его благоустройства, может решаться как централизованно, в систему канализации ближайшего населенного пункта, так и локально на собственные очистные сооружения или на выгреб.

Отвод бытовых стоков от планируемых промышленных объектов может осуществляться как по локальной схеме, с очисткой стоков на собственных очистных сооружениях, так и в систему канализации населенного пункта. Перед сбросом в систему канализации населенного пункта загрязненные производственные сточные воды должны пройти локальную очистку. Для производственных объектов необходимо предусматривать максимально возможное повторное использование очищенных стоков в технологических процессах.

Для свинокомплекса на 12000 голов (с. Селищи) предлагается строительство локальных очистных сооружений сточных вод в составе: приемный резервуар навозных стоков, здание станции сепарации навозных стоков, бетонированные площадки дегельминтизации и компостирования твердой фракции навоза, система специальных прудов (лагун), гидроизолированных геомембраной на основе полиэтилена высокой плотности. Аналогичными очистными сооружениями возможно оборудовать все крупные комплексы КРС, предлагаемые к строительству на территории Краснослободского района.

В составе первоочередных мероприятий реализации СТП по развитию и строительству систем водоотведения в Краснослободском районе предусматривается:

- разработка проектной документации на реконструкцию централизованной системы водоотведения, включая очистные сооружения, в г. Краснослободск и пос. Преображенский;

- реконструкция очистных сооружений в г. Краснослободск;

- реконструкция существующих и строительство новых самотечных коллекторов, строительство КНС с напорными коллекторами в г. Краснослободск;

- строительство очистных сооружений и КНС в пос. Преображенский;

- развитие системы централизованного водоотведения на проектируемые площадки жилищного строительства первоочередной застройки (г. Краснослободск);

- ликвидация выпусков неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты, ликвидация полей фильтрации;

- оборудование индивидуального жилья автономной канализацией, что значительно улучшит санитарное состояние населенных пунктов и предотвратит загрязнение грунтовых вод.

Предложения по развитию систем водоотведения и размещению очистных сооружений в Краснослободском районе показаны на схеме «Схема планируемого развития инженерной инфраструктуры».

### 9.2.3. Санитарная очистка

##### Современное состояние

Утилизация ТБО

В Краснослободском районе планово-регулярным вывозом ТБО охвачены следующие населенные пункты: Краснослободск, Сивинь, Преображенский, Гумны, Красная Подгора, Селищи, Слободские Дубровки, Старое Синдрово и Новая Карьга. В этих населенных пунктах осуществляется контейнерный сбор ТБО. Норма накопления ТБО утверждена и составляет для городского населения – 0,1 м3/год на одного человека.

В настоящее время утилизация отходов методом захоронения ведется на отведенном под полигон ТБО участке, расположенном в 1,4 км  к северу от с. Гумны. Под складирование ТБО отведено 3,5 га земли. На сегодняшний день полигон не отвечает нормативным требованиям к местам складирования ТБО и не имеет лицензии.

Прежнее место складирования ТБО – свалка в Суподольном овраге «Студеный рекультивирована.

Большинство населенных пунктов не имеет регулярной санитарной очистки. Компостируемая часть ТБО перерабатывается на приусадебных участках, а неутилизируемая часть вывозится на несанкционированные свалки, которые имеются рядом с каждым населенным пунктом.

С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа, несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Захоронения трупов животных

В соответствии с данными ветеринарной службы Краснослободского района на его территории имеется 21 скотомогильник.

По данным последнего освидетельствования только восемь захоронений соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям.

На графических материалах настоящего проекта показаны только 17 мест захоронения трупов животных, так как местоположение четырех объектов во время последнего   освидетельствования не было определено.

##### Проектное решение

Утилизация ТБО

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» территории муниципальных образований подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями. Организацию деятельности в области обращения с отходами на территориях муниципальных образований осуществляют органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящим проектом на расчетный срок в Краснослободском районе предлагается осуществить полный охват населенных пунктов контейнерной системой очистки с оборудованием контейнерных площадок с твердым покрытием для временного хранения ТБО и применением стандартных герметических  мусоросборников.

В соответствии с проектными решениями численность населения Краснослободского района на первую очередь составит 25,7 тыс. человек, а на расчетный срок – 26,9 тыс. человек.

Норма ТБО принимается в соответствии с приложением 11 СНиП 2.07.01-89* и “Сборником удельных показателей образования отходов производства и потребления” М, 1999 г. – 1,5 м3/год на одного человека.

Учитывая специфический характер сельской местности, количество ТБО, подлежащее утилизации от населенных пунктов Краснослободского района, принимается в размере 70 % от их расчетного количества, что составит на первую очередь – 27,0 тыс. м3 в год, на расчетный срок – 28,2 тыс. м3 в год.

В соответствии с СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» рекомендуется создание централизованных полигонов для групп населенных пунктов.

На первую очередь предполагается оборудование усовершенствованного полигона ТБО для обслуживания всего Краснослободского района на отведенной территории площадью 3,5 га севернее с. Гумны. На территории полигона предлагается разместить установку по брикетированию отходов.

В соответствии с концепцией управления бытовыми отходами, предложенной в проекте «Схема территориального планирования Республики Мордовия», на расчетный срок на территории Краснослободского района предлагается строительство централизованного полигона ТБО в комплексе с мусороперерабатывающим предприятием с технологией «Сортировка с прессованием и захоронением неиспользуемого остатка» для охвата Темниковского, Ельниковского, Атюрьевского и Краснослободского районов. Суммарное количество образующихся отходов от четырех районов ориентировочно составит 12 тыс. тонн/год.

Размещение комплекса предлагается в районе нового полигона ТБО Краснослободского района. Площадь и мощность объекта будет определяться в процессе проектирования.

Реализация этого проекта позволит создать современную комплексную систему обращения с твердыми бытовыми отходами в Республике Мордовия. В районах будут организованы места временного хранения ТБО (мусоронакопительные пункты), откуда спецмашины будут доставлять отходы на мусороперерабатывающее предприятие, где после сортировки и частичной переработки, ТБО будут брикетироваться и складироваться на новом полигоне.

Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

В соответствии со схемой территориального планирования Республики Мордовия в Краснослободском районе разместятся пункт селективного сбора мусора и установка по сортировке отходов. Завод по переработке вторсырья намечено разместить в Рузаевском районе.

Для извлечения вторичного сырья, на первую очередь, предлагается организовать пункты приема утильсырья (стеклотара, бумага) от населения, с последующей передачей его специализированным организациям для дальнейшей переработки и использования. Также рекомендуется организовать пункты  сбора  отработанных ртутьсодержащих ламп, с последующей их передачей специализированным организациям на обезвреживание.

Развитие системы селективного сбора ТБО как в городе Саранске, так и распространение этого опыта на всю Республику, может дать не только прибыль от реализации вторсырья, но и уменьшить территории, занимаемые под свалки и полигоны и продлить срок их существования.

Органам коммунального хозяйства необходимо разработать систему жесткого контроля над несанкционированными свалками, и создать условия, исключающие возможность их появления, а также установить оптимальные тарифы на переработку ТБО, обеспечивающие экономически оправданное функционирование предприятий.

Все несанкционированные свалки на территории района подлежат ликвидации.

Для вывоза расчётного объёма ТБО потребуется приобретение достаточного количества современного спецтранспорта. Мощность автотранспортных предприятий будет определяться органами коммунального хозяйства с учетом фактического развития жилищного фонда, исправности автотранспорта и других местных условий.

Захоронения трупов животных

Все скотомогильники на территории района должны быть учтены ветеринарной службой. Ответственность за соблюдением санитарных норм и требований возлагается на собственника земли, на которой они находятся.

Настоящим проектом предусматривается постепенная консервация всех скотомогильников, расположенных на территории района.

В дальнейшем для утилизации и уничтожения биологических отходов необходимо использовать только биотермические ямы. Выбор и отвод земельного участка для строительства биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора.

На расчетный срок утилизацию биологических отходов предлагается проводить на Ветеринарно-санитарном утилизационном заводе г. Саранска.

На первую очередь реализации СТП для сокращения дальности перевозок трупов животных предлагается строительство биотермической ямы рядом с проектируемой площадкой свинокомплекса на 12000 голов ЗАО «Агро-Ардатов» (с. Селищи). На территории полигона ТБО рекомендуется предусмотреть участок под размещение установки для сжигания биологических отходов. Трупосжигательные печи (крематоры) могут устанавливаться на животноводческих фермах, мясоперерабатывающих предприятиях, в ветеринарных учреждениях и сельских поселениях.

9.3. ЭнергоСНАБЖЕНИЕ

### 9.3.1. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории  Краснослободского района осуществляется от центров питания энергосистемы ОАО «Мордовэнерго».

Собственных генерирующих источников в районе нет.

Электроснабжение потребителей  Краснослободского района осуществляется от четырех центров питания напряжением 110/10 кВ и двух центров питания напряжением 35/10 кВ

Таблица 9.10

Характеристики центров питания

| №№ п/п | Наименование ПС | Напряже ние, кВ | Кол-во и мощность установленных трансформаторов, Шт, МВА | Всего, МВА | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС «Краснослободская» | 110/10 | 15+10 | 25 | 1967 |
| 2. | ПС «Селищи» | 110/10 | 6,3 | 6,3 | 1975 |
| 3. | ПС «Н. Зубарево» | 110/10 | 2,5 | 2,5 | 1978 |
| 4. | ПС «Тенишево» | 35/10 | 6,3 | 6,3 | 1985 |
| 5. | ПС «Сивинь» | 35/10 | 2х1,6 | 3,2 | 1982 |
| 6. | ПС «Ст. Синдрово» | 35/10 | 1,8+1,6 | 3,4 | 1961 |

Основными распределительными сетями ОАО «Мордовэнерго» в районе являются сети напряжением 110 – 35 кВ,  выполненные  на металлических и железобетонных опорах.

Электрические сети и трансформаторные подстанции находятся на балансе Краснослободского РЭС.

Техническое состояние сельских электрических сетей района удовлетворительное. В аварийном состоянии находятся ВЛ-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в с. Куликово.

Уровень обеспеченности централизованным электроснабжением населения района удовлетворительный. Энергодефицитных территорий в районе нет.

Суммарная электрическая нагрузка составляет 6250 кВт, потребление электроэнергии в год – 50 млн.кВт.ч.

##### Выводы:

- Схема питания потребителей Краснослободского района соответствует принципу обеспечения надежности электроснабжения.

- Электрические сети и ПС находятся в неудовлетворительном состоянии (срок службы превышает 20 лет).

##### Проектное решение

На планируемый срок электроснабжение потребителей в границах  Краснослободского  района намечается от существующих понизительных подстанций 35 кВ и выше с присоединением к ним новых нагрузок.

Суммарные  электрические нагрузки потребителей района на жилищно-коммунальные нужды составят ориентировочно:

- на расчетный срок 8,1 МВт, с учетом неучтенных расходов электроэнергии 8,9 МВт.

- в т.ч. на I очередь 5,1 МВт, с учетом неучтенных расходов электроэнергии 5,7 МВт.

Возрастание нагрузки связано со строительством целого ряда сельскохозяйственных и производственных предприятий. Их мощности и электрические нагрузки должны быть определены на последующих стадиях проектирования специализированными организациями.

В районах новой жилой застройки и к объектам, предлагаемым к размещению в данном проекте,  необходимо строительство электросетей 10 кВ и трансформаторных подстанций.

На планируемый срок проектом предлагается применение альтернативных источников электроэнергии. Целесообразно широкомасштабное использование гелиоресурсов, при современном уровне развития оборудования по выработке электроэнергии из солнечной радиации, ввиду большой солнечной активности в республике Мордовия. Наращивание мощностей солнечных электростанций в районе, создание энергетической базы для развития экономики и комфортных условий проживания  могут стать важным фактором роста промышленного потенциала района, привлечения населения и дальнейшего освоения его территории.

Помимо этого, в качестве альтернативных источников  электрообеспечения малых населенных пунктов предлагается использование:

-  Для малых населенных пунктов, где присутствует относительно стабильная на протяжении года мощность ветряного потока - ветроэнергоустановки малой мощности – 10 кВт;

-  Биогаз,  получаемый с помощью переработки бытовых и сельскохозяйственных отходов сельхозпредприятий, индивидуальных фермерских хозяйств и животноводческих комплексов. Один кубометр такого биогаза примерно эквивалентен 0,6 кубометрам природного газа, 0,7 литрам мазута или 3,5 килограммам дров.

Важное значение имеет также реализация закона Республики Мордовии об энергосбережении. Настоящий Закон устанавливает правовые, экономические и организационные основы государственной политики в области  энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов на территории Республики Мордовия.

Энергосберегающая политика реализуется  на следующих принципах:

- приоритета повышения эффективности использования энергетических ресурсов над увеличением объемов их производства и потребления;

- рационального, эффективного использования энергоресурсов;

- обеспечения безопасности жизни и здоровья человека, социально-бытовых условий его жизни;

- сочетания интересов потребителей и поставщиков энергетических ресурсов в их эффективном использовании;

- государственной финансовой поддержки  целевых  программ  и   проектов повышения эффективности использования энергоресурсов в реальном секторе экономики и социальной сфере;

- эффективного применения органами государственной власти экономических мер воздействия на повышение уровня  энергоэффективности хозяйственного комплекса Республики Мордовия;

- совершенствования систем учета потребления энергетических ресурсов, включая разработку топливно-энергетических балансов и энергетических паспортов;

- ответственности за нерациональное использование энергетических ресурсов;

- гласности и доступности информации о методах повышения эффективности использования энергетических ресурсов в реальном секторе экономики и социальной сфере.

Для надежного электроснабжения потребителей  района необходимо выполнить следующие мероприятия:

на планируемый срок:

-  капитальный ремонт ПС с модернизацией  трансформаторами большей мощности;

- в районах новой жилой застройки необходимо строительство электросетей 6-10 кВ и трансформаторных подстанций;

- ремонт и реконструкция ТП 10/0,4 кВ в селах района;

- реконструкция ВЛ-0,4 кВ проводом СИП в селах района;

- строительство мини-ТЭЦ для обеспечения теплом многофункциональных объектов, логистических центров, деревообрабатывающего производства, кирпичного завода, расположенных в районе г. Краснослободск;

- строительство электросетей 6-10 кВ и трансформаторной подстанции к свинокомплексу и миниферме в с. Селище;

- строительство электросетей 6-10 кВ и трансформаторной подстанции к агропромышленным площадкам в с. Ефаево;

- строительство электросетей 6-10 кВ и трансформаторной подстанции к агропромышленным площадкам в с. Чукалы;

- строительство электросетей 6-10 кВ и трансформаторной подстанции к овцеводческому комплексу на 2000 голов в с. Колопино;

- строительство электросетей 6-10 кВ и трансформаторной подстанции к кирпичному заводу в д. Желтоногово;

- строительство электросетей 6-10 кВ и трансформаторной подстанции к пенькозаводу в п. Пенькозавод;

- строительство электросетей 6-10 кВ и трансформаторной подстанции к производственной площадке по торфопереработке в с. Старое Синдрово;

- применение альтернативных источников электроэнергии;

- применение принципа энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов.

- в том числе на первую очередь:

- ремонт и реконструкция ТП 10/0,4 кВ в селах района;

- реконструкция ВЛ-0,4 кВ проводом СИП в селах района;

- строительство электросетей 6-10 кВ и трансформаторной подстанции к свинокомплексу и миниферме в с. Селище;

- строительство электросетей 6-10 кВ и трансформаторной подстанции к агропромышленным площадкам в с. Ефаево;

- строительство электросетей 6-10 кВ и трансформаторной подстанции к агропромышленным площадкам в с. Чукалы;

- строительство электросетей 6-10 кВ и трансформаторной подстанции к овцеводческому комплексу на 2000 голов в с. Колопино;

- применение принципа энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов.

- применение принципа энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов

### 9.3.2. Теплоснабжение

Жилищно-коммунальное хозяйство г. Краснослободск является одним из основных потребителей тепловой энергии. На балансе предприятия МП «Краснослободскэлектросеть» находятся шесть котельных (таблица 1).

Все котельные предприятия работают на газообразном топливе.

Максимальная часовая нагрузка по котельным предприятия составляет 7,626 Гкал/час, в том числе:

- на жилищно-коммунальные нужды – 4,564 Гкал/час;

- прочие потребители – 3,062 Гкал/час.

Суммарная протяженность магистральных и внутриквартальных тепловых сетей (водяных) составляет 4,263 км.

Таблица 9.11

Основные характеристики источников теплоснабжения

| Наименование котельной | Тип установленных котлов | Установленная мощность котлов, Гкал/час | Количество котлов | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральная | КВГМ-10 | 10,0 | 3 | 1986 |
| Котельная Юго-Запад | КВА-1,0 | 1,0 | 2 | 1995 |
| Котельная МСО | ИШМА-100 КВГ-0,13 | 0,086 0,043 | 2 1 | 2003 1998 |
| Котельная Красноармейская, 43Б | КВА-0,1 Гн | 0,095 | 3 | 2004 |
| Котельная Школьная, 21 | ИШМА-100 КЧМ-5 | 0,086 0,043 | 1 1 | 2004 2001 |
| Котельная Ленина, 3 | КЧМ-3 АТГВ-20 | 0,023 0,022 | 1 1 | 1998 1998 |

В Краснослободском районе также действуют 188 локальных маломощных котельных, находящихся на балансе различных ведомств и организаций.

Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ. Часть населенных пунктов района (малые,  ≈20 населенных пунктов),  не имеющих природного газа, используют для отопления жилых домов твердое (уголь, дрова) и жидкое топливо.

Используемые газовые теплогенераторы могут быть одноконтурные – только для отопления помещений и двухконтурные – для отопления и приготовления горячей воды.

##### Выводы:

- Централизованное теплоснабжение существует только в г. Краснослободск.

- Высокий износ основных фондов - потери тепловой энергии в тепловых сетях.

- На источниках тепла отсутствуют коммерческие приборы учета     отпущенной  теплоэнергии.

##### Проектное решение

Проектом предлагается новое строительство малоэтажной (2-х этажной)  с приусадебными земельными участками и индивидуальной застройки.

На жилищное строительство расход тепла составит 123,1 Гкал/час (новое строительство 40,1 Гкал/час), из них на I очередь – 96,6 Гкал/час (новое строительство 11,9 Гкал/час).

Теплоснабжение новой жилой застройки предусматривается осуществлять от индивидуальных источников тепла - автономных теплогенераторов, использующих в качестве топлива природный газ. Теплоснабжение предполагается децентрализованным. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.

Помимо жилой застройки в районе предполагается строительство целого ряда сельскохозяйственных и производственных предприятий. Теплоснабжение этих предприятий предлагается от собственных источников тепла. Мощность и тип устанавливаемого в котельных оборудования будет уточняться на последующих стадиях проектирования.

Мероприятия по теплоснабжению района на планируемый срок:

- Реконструкция котельной Центральная г. Краснослободск (срок эксплуатации более 25 лет).

- Строительство мини-ТЭС для обеспечения теплом многофункциональных объектов, логистических центров, деревоперерабатывающего производства, кирпичного завода расположенных в районе г. Краснослободск.

- Строительство котельной для агропромышленных предприятий в с. Селищи.

- Строительство котельной для агропромышленных предприятий в с. Ефаево.

- Строительство котельной для агропромышленных предприятий в с. Новое Синдрово.

- Строительство котельной для агропромышленных предприятий в с. Новая Карга.

- Строительство котельной для агропромышленных предприятий в с.Тенишево.

В том числе на первую очередь:

- Строительство котельной для агропромышленных предприятий в с. Селищи.

- Строительство котельной для агропромышленных предприятий в с. Ефаево.

- Строительство котельной для агропромышленных предприятий в с. Новое Синдрово.

- Строительство котельной для агропромышленных предприятий в с. Новая Карга.

5. Строительство котельной для агропромышленных предприятий в с.Тенишево

### 9.3.3. Газоснабжение

Источником  газоснабжения Краснослободского района является участок магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород, диаметром 1420 мм Р ≤ 7,5 МПа.

От магистрального газопровода Уренгой- Помары-Ужгород  в северной части района проложены газопроводы-отводы на АГРС «Краснослободск» и АГРС «Старое Синдрово», диаметром 159 мм, давлением 7,5 МПа.

От АГРС по распределительным газопроводам высокого (1,2 – 0,6 МПа)  давления  газ поступает на ГРП (ГРПШ) населенных пунктов.

Из 71 населенного пункта района газифицировано 51 (71,8%), из них крупных населенных пунктов - 46 (93,9%).  Общий процент газификации района составляет 85,37%.

Уровень газификации населения:

- сетевым газом – 74,13%;

- сжиженным – 11,25%.

Потребителями природного газа в районе являются:

-  население,  использующее природный газ для приготовления пищи, горячей воды и нужд отопления;

- коммунально-бытовые предприятия.

Газовые сети Краснослободского  района  эксплуатируют следующие организации:

- ОАО «Газпромтрансгаз» - магистральный газопровод «Уренгой – Помары - Ужгород»)  Д = 1420 мм Р ≤ 7,5 МПа;

-  ОАО «Мордовгазификация» и ОАО «Мордовгаз»- распределительные сети высокого (1,2 – 0,6 МПа) давления;

- Управление «Краснослободскмежрайгаз».

В газифицированных домах установлены индивидуальные газовые водонагреватели различной производительности (в зависимости от площади отапливаемого помещения).

Согласно данных управления «Краснослободскмежрайгаз»,  суммарный расход природного газа составляет 38,1 млн. м3, в том числе:

- населением – 26,3 млн. м3 (68,5%);

- промышленностью - 4,3 млн. м3 (11,2%);

- стройиндустрией - 0,8 млн. м3 (0,2%);

- сельским хозяйством - 2,2 млн. м3 (5,7%);

- прочими потребителями - 4,5 млн. м3 (11,7%).

Жители населенных пунктов, в которые природный газ не поступает, используют сжиженный газ для приготовления пищи и горячей воды, а также для отопления жилых домов. Сжиженный газ поставляется с Саранской

##### Выводы:

- Межпоселковые газопроводы высокого давления не закольцованы, что снижает надежность в газоснабжении населенных пунктов.

- Население района обеспечено природным газом на 85,37%, при этом  жители крупных населенных пунктов газифицированы на 93,9%.

- Жители малых населенных пунктов, для хозяйственных нужд,  используют сжиженный газ.

##### Проектное решение

Система газоснабжения района остается неизменной – от магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород». Потребители района будут получать газ по газопроводам высокого  Р ≤ 1,2 МПа и  Р ≤ 0,6МПа, а также среднего  Р ≤ 0,3 МПа   и низкого давления через соответствующие ГРП и ГРПШ.

Подача природного газа в районе предусматривается для целей отопления, приготовления пищи и горячей воды в жилой застройке.

На территории района намечается новое жилищное строительство индивидуальных жилых домов, а также производственных и сельскохозяйственных предприятий.

Ожидаемый расход природного газа по району на расчетный срок составит  17850 м3/час  или  53550 тыс.м3/год,  в том числе на I очередь – 14000 м3/час  или 42000 тыс.м3/год.

Из них потребность в газе на новое жилищное строительство составит:

на расчетный срок 5800 м3/час  или  17500 тыс.м3/год,

в т.ч. на I очередь – 1700 м3/час  или 5000 тыс.м3/год.

На перспективу  ожидается увеличение расхода природного газа. Это произойдет в основном за счет обеспечения газом новой жилой застройки, а также строительства мини-ТЭС и новых производственных котельных различной мощности.

Проектом предусмотрено сооружение газопровода высокого (среднего) давления к проектируемым мини-ТЭС, котельным, а также к ГРП (ГРПШ) располагаемым на площадках нового жилищного строительства.

Новое жилищное строительство, в основном, предусматривается в населенных пунктах:  Краснослободск, Гумны, Колпино, Новая Карга, Селищи, Слободские Дубровки, Старые Горяши, Новое Зубарево, Новое Синдрово.

Основные мероприятия по газоснабжению района на планируемый срок:

- Вынос АГРС «Краснослободск» за черту города.

- Прокладка газопровода с сооружением ГРП к площадкам нового жилищного строительства.

- Прокладка газопровода к мини-ТЭС в районе г. Краснослободск.

- Прокладка газопровода к котельной для агропромышленных предприятий в с. Селищи.

- Прокладка газопровода к котельной для агропромышленных предприятий в с. Ефаево.

- Прокладка газопровода к котельной для агропромышленных предприятий в с. Чукалы.

- Прокладка газопровода к котельной для агропромышленных предприятий в с. Новая Карга.

- Прокладка газопровода к котельной для агропромышленных предприятий в с.Тенишево.

В том числе на первую очередь:

- Прокладка газопровода к котельной для агропромышленных предприятий в с. Селищи.

- Прокладка газопровода к котельной для агропромышленных предприятий в с. Ефаево.

- Прокладка газопровода к котельной для агропромышленных предприятий в с. Чукалы.

- Прокладка газопровода к котельной для агропромышленных предприятий в с. Новая Карга.

- Прокладка газопровода к котельной для агропромышленных предприятий в с.Тенишево.

9.4. Средства связи

### 9.4.1. Телефонизация

Телефонная сеть Краснослободского района эксплуатируется оператором сети электросвязи – Краснослободским районным узлом связи (РУС), входящим в состав филиала    ОАО  «ВолгаТелеком»  Республики Мордовия.

Телефонизация сельского населения района осуществляется от 2 –х автоматических  телефонных станций (АТС), расположенных  в районном центре г. Краснослободск с населением 10,55 тыс. человек  и 18 сельских населенных пунктах – центрах сельских администраций.

По состоянию на 01.01.2009 г. суммарная монтированная емкость телефонов общего пользования в районе  составляет 8090 номеров (№№). Задействованная  телефонная емкость в районе – 7364 №№.

Действующие АТС в районе оснащены оборудованием типа  Si-2000, Elta,  «Элком», Исток.

В качестве соединительных линий внутризоновой сети  (между действующими АТС района и населенными  пунктами) используется, в основном,  медный кабель.

Протяженность кабельных линий связи –1678 км.

Междугородная связь организована по трассе Краснослободск – Ст. Шайгово - Саранск,  между АТС в г. Краснослободск и   междугородной АТС в  г.Саранске  с помощью ВОЛП, что обеспечивает возможность автоматического выхода на междугородную связь с любым населенным пунктом РФ и  стран ближнего и дальнего зарубежья.

Сеть волоконно – оптических линий передачи (ВОЛП) соединяет все районные центры со столицей республики г. Саранск.

В соответствие с программой «Универсальная услуга связи» в  населенных пунктах района  установлены  80 таксофонов  и оборудовано несколько пунктов коллективного доступа в сеть  Интернет  (ПКД) в общеобразовательных и административных учреждениях.

По состоянию на начало 2009 г.  практически все   сельские населенные пункты Краснослободского  района, в которых проживает свыше 16,6 тыс. жителей, обеспечены телефонной связью.

Количество телефонных аппаратов общего пользования на 100  жителей Краснослободского  района  (телефонная плотность) включая городское население Краснослободска составляет 27,8 номеров, что соответствует  показателю в целом по республике Мордовия – 28,4 номеров. Телефонная плотность сельских населенных пунктов составляет – 11,4 номера.

При этом, показатели  по сельскому населению ниже показателей, заложенных в программе «Развитие средств телефонной связи в сельской местности Республики Мордовия в 2002- 2006 годы»  на уровне 14 телефонов на 100 сельских  жителей республики.

Сети сотовой подвижной связи  в районе, как и во всей Республике,  активно развиваются, представляя абонентам местную, междугородную и международную связь (роуминг). Основные операторы сотовой связи, работающие в Республике: «Билайн GSM», «MTC GSM», «Мегафон GSM».

Следует отметит, что потребность сельского населения Краснослободского района, как и  всего сельского населения Республики Мордовия  в телефонной связи и различных информационных услугах, включая возможность доступа во  всемирную сеть Интернет, в значительной мере удовлетворена.

Дальнейшее развитие сельской телефонной связи района связано с полной заменой координатных АТС и  оснащением сети современным цифровым электронным оборудованием (ЭАТС), обеспечивающим наилучшие условия эксплуатации и возможности расширения  действующих АТС для увеличения номерной емкости в целях удовлетворения возникающих заявок населения.

В Республике с использованием ВОЛП создана развитая телекоммуникационная инфраструктура, на базе которой организованы   различные корпоративные сети, в том числе Министерства образования для подключения школ и других учебных заведений к сети Интернет, а также  различных государственных учреждений и предприятий социальной сферы.

Провайдером, оказывающих  населению и предприятиям услуги по представлению доступа в Интернет, IP-телефонии, передачи данных, видеоконференции   и др. является ОАО «ВолгаТелеком»

### 9.4.2. Радиофикация

В настоящее время  сеть проводного вещания  в районе отсутствует.

Для восстановления радиофикации  в районе  осуществляется установка передатчика ОВЧ ЧМ вещания и, соответственно,  для приема программы распределение населению на определенных условиях  приемников  с фиксированной частотой. Количество потенциальных  радиоточек радиотрансляционной сети  составляет порядка  4,0 –4,5 тыс.  шт.

### 9.4.3. Телевидение

В Республике создана  региональная сеть цифрового эфирно –кабельного телевидения  с использованием стандарта цифрового эфирного вещания DVB-T. В качестве транспортной сети используется зоновая  волоконно- оптическая сеть  ОАО «ВолгаТелеком».

Сеть цифрового телевидения  имеет ряд преимуществ перед аналоговыми сетями как по количеству передаваемых программ (не менее 10),так и по качеству передачи изображения и звука и  приему  ТВ сигналов, позволяет осуществлять прием не менее 10 программ на одну дециметровую антенну, использовать передатчики меньшей мощности по сравнению с аналоговыми передатчиками,   а также обеспечивает  возможность сопряжения сетей телевещания с компьютерными сетями.

В рамках этого проекта в районном центре -г. Краснослободск  установлены  2 цифровых передатчика мощностью 100 Вт, обеспечивающие  возможность приема 12 ТВ и 4 ЗВ программ на абонентские приставки (STB), приобретаемые населением на определенных условиях  с учетом их платежеспособности.

Наряду с цифровым телевидением население района имеет возможность приема аналогового телевидения. Краснослободский район находится в зоне уверенного приема  действующей радиотелевизионной передающей станции  (РПС) с  мачтой 235 м, находящейся на балансе ОАО  ФГУП «РТРС». НА ТВ станции  установлены ТВ передатчики, транслирующие общероссийские  программы «Россия», «Первый канал».

9.5. Инженерная защита территории от опасных природных процессов

На территории Краснослободского района отмечен целый ряд физико-геологических процессов и явлений, отрицательно влияющих на нормальную жизнедеятельность территории.

Среди них: затопление паводками редкой повторяемости, подтопление грунтовыми водами и наличие заболоченных территорий, неорганизованный сток поверхностных вод и сброс их в водоемы без очистки, оврагообразование, речная эрозия, наличие слабых и просадочных грунтов.

Развитие экзогенных геологических процессов обусловлено особенностями геоморфологического и геологического строения территории.

Экзогенные геологические процессы наносят значительный ущерб народному хозяйству, в ряде случаев приводят к разрушительным последствиям. Вследствие активизации оползней, затопления, подтопления, боковой речной эрозии разрушены или находятся под угрозой разрушения жилые здания и прочие объекты некоторых населенных пунктах.

Для ликвидации отрицательных факторов природных условий и в целях повышения общего благоустройства территории предусмотрен комплекс мероприятий по инженерной защите и подготовке территории:

- мероприятия по защите от затопления;

- понижение уровня грунтовых вод и ликвидация заболоченностей;

- регулирование русел рек и водотоков;

- противоэрозионные мероприятия (благоустройство овражных территорий, строительство берегоукрепительных и противооползневых сооружений);

- организация поверхностного стока и строительство очистных сооружений ливневой канализации.

### Защита от затопления

Особенно опасным из перечисленных природных процессов является затопление паводком 1% обеспеченности.

Территория района ежегодно подвергается воздействию весеннего половодья в большей или меньшей степени, в зависимости от ряда природных факторов, влияющих на интенсивность притока талых вод и их объём. К таким факторам относятся: запас воды в снежном покрове перед началом снеготаяния, атмосферные осадки в период весеннего таяния и половодья, глубина промерзания почвы и пр.

В период половодья возможно затопление пойменных территорий населенных пунктов, сельскохозяйственных полей и угодий, автомобильных дорог, повреждение промышленных, сельскохозяйственных и транспортных объектов.

Незначительному затоплению паводковыми водами 1% обеспеченности подвергаются территории нескольких населенных пунктов, расположенных на пойменных территориях реки Мокши и её притоков.

В зону затопления паводком 1 % обеспеченности в той или иной степени попадают: с. Старое Синдрово, с. Колопино, с. Сивинь, с. Новая Карьга, г. Краснослободск, с. Заречное, с. Русские Полянки, д. Лаушки, д. Грачевник, п. Преображенский, д. Пенькозавод, с. Тенишево.

Степень затопления населенных пунктов различна, как по площади, так и по величине слоя затопления.

Согласно СНиП 2.07.01-89* территории поселений, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами 1% обеспеченности.

Способы защиты затапливаемых территорий населенных пунктов зависят от высоты расчетного горизонта высоких вод и площади территории, подверженной затоплению, особенностей использования данной территории, ценности защищаемого жилищного фонда и промышленных предприятий, инженерного городского хозяйства и природных особенностей территории.

Для защиты затапливаемых территорий перечисленных населенных пунктов от затопления паводком 1% обеспеченности необходимо проведение комплекса мероприятий по инженерной защите. В состав этих мероприятий входит: строительство дамбы обвалования с креплением напорного откоса и строительством придамбового дренажа, понижение уровня грунтовых вод, вертикальная планировка и организация поверхностного стока на всей защищаемой территории. Защита затапливаемых территорий сплошной подсыпкой может быть осуществлена только на новых площадках.

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления кроме обвалования или искусственного повышения территории возможно предусмотреть регулирование русла водотока в составе расчистки (с целью увеличения пропускной способности).

В случае расположения населённого пункта на малом водотоке регулирование русла водотока может быть достаточным средством инженерной защиты от затопления.

Перечисленный комплекс мероприятий по защите трудоёмок и требует больших капитальных вложений. Срок окупаемости мероприятий по инженерной защите довольно большой. Кроме того, не всегда возможно выполнить строительство защитной  дамбы по техническим причинам (отсутствие территорий для строительства дамбы или невозможность сопряжения дамбы с высокими отметками коренного берега).

Поэтому проектом предлагается единственно возможный вариант защиты населения, проживающего на затапливаемых территориях, которые практически невозможно защитить от затопления паводками, это заблаговременное предупреждение и эвакуация  населения в случае возникновения опасности затопления паводками.

На период пока не будет осуществлено строительство дамбы обвалования, проектом предлагается единственно возможный вариант защиты населения, проживающего на затапливаемых территориях, это заблаговременное предупреждение и эвакуация населения в случае возникновения опасности затопления паводками.

Кроме того, необходимо отметить, что на затапливаемых территориях   не должно осуществляться нового строительства без проведения предварительной инженерной подготовки затапливаемых участков, т. е.  только после проведения подсыпки,  укрепления отсыпанной территории и организации поверхностного стока.

Сплошную подсыпку необходимо осуществлять на новых территориях, подлежащих застройке жилыми, общественными, промышленными зданиями и сооружениями, т. е. освоению под градостроительную функцию.

Конкретные мероприятия по инженерной защите от затопления паводками 1% обеспеченности должны быть разработаны на стадии генерального плана населенного пункта.

### Защита от подтопления

Подтоплению грунтовыми водами основного горизонта или грунтовыми водами типа «верховодки» полностью подвергаются территории населенных пунктов, расположенных на поймах рек; частичному подтоплению подвергаются практически все населенные пункты, расположенные на надпойменных террасах и водоразделах. Кроме того, практически все территории поселений можно отнести к потенциально подтопляемым. Это связано с техногенными факторами. Ведущую роль среди которых представляет неорганизованный сток поверхностных вод, как на территории населённого пункта, так и на прилегающих территориях, способствующий инфильтрации поверхностных вод в грунт, утечки из водонесущих коммуникаций и сооружений.

К таким населённым пунктам относятся: с. Старое Синдрово, с. Колопино, с. Сивинь, с. Новая Карьга, г. Краснослободск, с. Заречное, с. Русские Полянки, д. Лаушки, д. Грачевник, п. Преображенский, д. Пенькозавод, с. Ефаево, с. Слободские Дубровки, п. Большевик, с. Тенишево, с. Селище.

Подтоплению грунтовыми водами в той или иной мере также подвергаются земли сельскохозяйственного назначения.

Инженерные мероприятия по защите от подтопления практически не проводились. Были построены осушительные системы на территории пастбищ и сенокосов. К настоящему времени эти системы находятся в большинстве случаев в неудовлетворительном состоянии.

В целях борьбы с подтоплением грунтовыми водами необходимо максимальное сохранение элементов естественного ландшафта, в том числе сохранение всех ручьев, тальвегов, логов, являющимися для всей территории естественным дренами, по которым осуществляется водоотвод поверхностных и грунтовых вод со всего бассейна водосбора.

Инженерные мероприятия по защите от подтопления на территории населенных пунктов не проводились. Были построены осушительные системы на территории пастбищ и сенокосов. К настоящему времени эти системы находятся в большинстве случаев в неудовлетворительном состоянии.

Для защиты от подтопления предусматривается комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации.

Защита от подтопления включает:

- локальную защиту от подтопления отдельно стоящих зданий и сооружений или группы зданий и сооружений, территории в целом;

- водоотведение самотечное или принудительное;

- при необходимости очистку дренажных вод;

- ликвидацию утечек из водонесущих коммуникаций и искусственных водоемов.

В соответствии со СНиП 2.06.15-85 понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки предусматривается путем устройства закрытых дренажей, норма осушения 2 м. На территории усадебной застройки и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть, норма осушения – не менее 1 м.

На заболоченных и заторфованных участках, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует выполнить пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного водоотвода. В целом освоению заболоченных территорий с высоким уровнем стояния грунтовых вод должно предшествовать проведение  инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий.

### Противоэрозионные мероприятия

Эрозионные процессы на территории района развиты повсеместно и представлены плоскостным смывом, овражной и речной эрозией, оползневыми образованиями.

Средний коэффициент овражной расчлененности территории Мордовии не превышает 0,2 км/км2. Следует отметить, что на территориях, занятых лесными массивами, эрозионные процессы практически отсутствуют.

Для предотвращения плоскостного смыва и роста оврагов используются три вида мероприятий: агротехнические, гидротехнические и лесомелиоративные.

Агротехнические мероприятия включают пахоту и посев сельскохозяйственных культур поперёк склонов, снегозадержание и регулирование снеготаяния, залужение эродированных склонов, бороздование, лункование, создание микролиманов, щелевание и другие. Проведение агротехнических мероприятий не требует больших затрат.

Лесомелиоративные мероприятия заключаются в создании специальных противоэрозионных лесопосадок. Приовражные лесополосы необходимо размещать вдоль бровки оврагов. Расстояние от бровки оврага до лесополосы принимают равным 4-5 м. Ширина приовражных полос – 12-24 м.

Гидротехнические мероприятия предусматриваются в тех случаях, когда применение других мероприятий недостаточно для прекращения эрозионных процессов и заключаются в строительстве на приовражных участках и непосредственно в оврагах, балках, в руслах ручьев и рек гидротехнических сооружений.

Типы гидротехнических сооружений: водозадерживающие (канавы, валы, террасы), водонаправляющие (канавы, валы), водосбросные (быстротоки, перепады, водосбросы), перегораживающие (плотины, дамбы, запруды, перепады).

Для предотвращения дальнейшего развития эрозионных процессов (роста оврагов) на территории района построено два водохранилища и несколько прудов.

Овраги могут быть использованы для размещения жилой и коммунально-хозяйственной зон, прокладки улиц различного назначения и подземных коммуникаций, устройства зон отдыха, парков, садов, искусственных водоемов, спортивных сооружений и т.д.

В этом случае с целью благоустройства овражных территорий предлагается проведение специальных инженерных мероприятий в составе:

- частичной или полной засыпки овражных территорий;

- срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирования стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки и устройства системы поверхностного водоотвода склоновых и присклоновых территорий;

- регулирования грунтового стока с помощью строительства дренажей;

- каптажа родников;

- агролесомелиорации склонов и присклоновых территорий.

Речной эрозии в той или иной степени подвержены практически все водотоки района. Особенную активность этот процесс приобретает во время прохождения паводков, что приводит к разрушениям или создает опасность для находящихся в береговых зонах построек и сооружений.

Эрозия береговых склонов отмечены в населённых пунктах: г. Краснослободск, п. Преображенский, с. Новый Усад, с. Русское Маскино, д. Старое Зубарево, с. Сивинь, д. Заречная Лосевка, с. Песочная Лосевка, с. Тенишево,  с. Старое Синдрово, с. Колопино, д. Русские Полянки, д. Лаушки, д. Грачевник, с. Заречное, с. Ефаево, с. Селище.

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению  и строительству противооползневых сооружений на разрушенных эрозией склонах, если этот процесс угрожает жилой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, автомобильной или железной дорогам, проходящим вдоль эрозионных склонов.

Крепление эрозионных берегов предусматривается только на участках расположения населенного пункта  на берегу, в том случае, если этот процесс угрожает жизнедеятельности населенного пункта.

Кроме того, эрозия является одним из самых опасных негативных процессов, вызывающих деградацию и уничтожение почвенного покрова и наносящих невосполнимый ущерб земельным ресурсам. В комплексе мер по борьбе с эрозией почв первостепенное место отводится организационно - хозяйственным, агротехническим, гидротехническим и лесомелиоративным мероприятиям.

В целях защиты сельскохозяйственных земель от эрозионных процессов планируется строительство противоэрозионных гидротехнических сооружений и посадка защитных лесных насаждений.

### Противооползневые мероприятия

Комплекс противооползневых мероприятий и сооружений направлен на нейтрализацию основных факторов и устранение причин, вызывающих нарушение устойчивости оползневых склонов, или на ослабление их влияния.

Для стабилизации оползневых проявлений  (г. Краснослободск, п. Преображенский, с. Новый Усад, с. Русское Маскино) необходимо:

- срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода (перехват поверхностного стока и водоотвод минуя по возможности оползневой склон);

- регулирование грунтового стока по склонам и тальвегам оврагов и речным склонам;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт, в том числе обеспечение контроля и своевременную ликвидацию утечек из водонесущих коммуникаций;

- строительство удерживающих сооружений;

- агролесомелиорация склонов и присклоновых территорий;

- закрепление грунтов.

В каждом конкретном случае необходимо учитывать, что целесообразность проведения противооползневых мероприятий определяется степенью его соответствия основной причине оползневого явления. В качестве обязательного условия при осуществлении противооползневых мероприятий следует предотвращать любые подрезки склонов, как в пределах оползневых тел, так и вне их. Совершенно недопустимы подрезки склонов, находящихся в состоянии предельного равновесия. Поэтому на первых этапах следует добиться снижения степени обводненности склонов (либо отдельных их участков) за счет организации и водоотвода поверхностного стока и лесомелиорации, а затем проводить основные мероприятия противооползневого комплекса.

Проведение комплекса указанных мероприятий позволит предотвратить дальнейшее развитие эрозионных процессов в целом и оползневых процессов в частности.

Конструкции противооползневых и берегоукрепительных сооружений разрабатываются на последующих стадиях проектирования на основании геологических, гидрогеологических и гидрологических изысканий для конкретных оползневых участков.

### Организация поверхностного стока

Организация поверхностного стока является одним из основных видов противоэрозионных мероприятий.

Организация стока поверхностных вод осуществляется комплексным решением горизонтальной и вертикальной планировки территории и специальной системы водоотвода.

При проектировании системы дождевой канализации предусматривается устройство сети открытых водостоков на территории индивидуальной застройки и зеленой зоны, и закрытых – на территории капитальной, блокированной и коттеджной застройки.

Согласно требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, стоки перед выпуском в водоем необходимо подвергать очистке на очистных сооружениях дождевой канализации.

### Благоустройство и регулирование русел водотоков и водоемов

Предусматривается комплекс мероприятий по улучшению состояния водотоков и водоемов:

- расчистка русла ручьев и прудов, частичное дноуглубление;

- берегоукрепление отдельных разрушающихся участков;

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

### Организация пляжей

В местах организации зон отдыха на берегах рек или водоёмов предусматривается устройство пляжей. Отсыпка пляжной полосы намечается привозным песком. Отсыпка проектируется с уклоном поверхности пляжа в сторону акватории 0,015. Дно водной акватории, прилегающей к пляжу на расстоянии до 30 м, также подсыпается слоем песка или гравия.

Глубина водоема в месте купания 0,7-1,5 м.

Выполнение мероприятий по инженерной подготовке территории позволит облегчить рациональное использование территорий населенных пунктов, создаст условия для полноценного и эффективного градостроительного использования неудобных и непригодных территорий, подверженных воздействию отрицательных физико-геологических процессов, обеспечит стабильность зданиям и сооружениям, позволит защитить сельскохозяйственные земли от эрозионных процессов и ввести их в сельскохозяйственный оборот.

9.6. Гидромелиоративные системы и гидротехнические сооружения

### Гидротехнические сооружения

На территории района шесть водохранилищ и несколько прудов,  построенных для мелиоративных целей (орошение земель), рыборазведения и как противоэрозионные. Пруды и водохранилища организованы при помощи строительства напорных перегораживающих сооружений, оборудованных водосбросами.  При наполнении водохранилищ выше расчетного уровня (отметки НПУ) сброс воды в нижний бьеф происходит в автоматическом режиме.

Водохранилища созданы на реках:

-	р. Авгура (бассейн р. Мокши), с. Старая Авгура.  Водохранилище создано для рыборазведения. Год заполнения – 1970. Площадь водного зеркала при НПУ – 0,8 км2 ,  полный  объём – 2,7 млн. м3;

-	р. Парка (бассейн р. Мокши), с. Слободские Дубровки. Водохранилище создано для орошения и как противоэрозионное. Год заполнения – 1974. Площадь водного зеркала при НПУ – 0,82 км2, полный объём –1,9 млн. м3;

- руч. Лепьевский (бассейн р. Мокши), с. Ефаево.  Водохранилище создано для рыборазведения и как противоэрозионное. Год заполнения – 1980. Площадь водного зеркала при НПУ – 1,7 км2 ,  полный  объём – 5,0 млн. м3;

- 	р. Парка (бассейн р. Мокши), с. Мордовские Парки. Водохранилище создано для рыборазведения и как противоэрозионное. Год заполнения – 1980. Площадь водного зеркала при НПУ – 1,16 км2, полный объём –1,9 млн. м3;

- р. Рябка (бассейн р. Мокши), с. Старая Рябка. Водохранилище создано для орошения. Год заполнения – 1974. Площадь водного зеркала при НПУ – 0,84 км2, полный объём –1,4 млн. м3;

- р. Студенец (бассейн р. Парцы), с. Черновские Выселки. Водохранилище создано для орошения. Год заполнения – 1980. Площадь водного зеркала при НПУ – 0,33 км2, полный объём –1,1 млн. м3.

Относительно крупный пруд создан на р.Унейка, (бассейн р. Мокши), у д. Красная Подгора. Год заполнения – 1980. Площадь водного зеркала при НПУ – 0,17 км2, полный  объём – 0,57 млн. м3. Пруд создан для орошения.

У д. Синяково создан пруд на овраге. Год заполнения – 1974. Площадь водного зеркала при НПУ – 0,14 км2, полный  объём – 0,48 млн. м3. Пруд создан для орошения.

У с. Куликово создан пруд на р. Гуменка, бассейн р. Мокши. Год заполнения – 1987. Площадь водного зеркала при НПУ – 0,11 км2, полный  объём – 0,25 млн. м3. Пруд создан для орошения.

У с. Гумны создан пруд на р. Прамка, притоке р. Гуменка, бассейн р. Мокши. Год заполнения – 1974. Площадь водного зеркала при НПУ – 0,12 км2, полный  объём – 0,45 млн. м3. Пруд создан для орошения.

У с. Старые Горяши создан пруд на овраге, бассейн р. Мокши. Год заполнения – 1978. Площадь водного зеркала при НПУ – 0,12 км2, полный  объём – 0,38 млн. м3. Пруд создан для орошения.

У с. Зиновские  Выселки создан пруд на овраге Большой Угол, бассейн р. Мокши. Год заполнения – 1975. Площадь водного зеркала при НПУ – 0,07 км2, полный  объём – 0,27 млн. м3. Пруд создан как противоэрозионный.

У с. Краснополье создан пруд на овраге Аржавец, бассейн р. Мокши. Год заполнения – 1978. Площадь водного зеркала при НПУ – 0,08 км2, полный  объём – 0,23 млн. м3. Пруд создан для орошения.

Кроме описанных, относительно крупных водоемов на территории района имеется еще несколько мелких прудов, построенных в разное время сельскохозяйственными и другими организациями для собственных нужд, а также примыкающих к автомобильным дорогам. Большинство гидротехнических сооружений построены с 1974 по 1980 годы, и находятся на землях сельскохозяйственных предприятий, бывших колхозов и совхозов.

В настоящее время пруды и водохранилища в мелиоративных целях (для орошения земель) в основном не используются, а служат только для рекреации и любительского рыболовства.

Ввиду разукомплектования насосно-силового оборудования, дождевальной техники, разрушения оросительной сети, а также в результате реорганизации самих сельскохозяйственных предприятий, полив сельскохозяйственных культур в последние годы практически не производился.

Техническое состояние гидротехнических сооружений искусственных водоёмов неудовлетворительное. Требуется реконструкция и капитальный ремонт перегораживающих и водозаборных сооружений, расчистка водоёмов, благоустройство берегов.

С целью вовлечения в сельскохозяйственное производство существующие мелиоративные системы и сооружения предусматривается реконструкция, восстановление, ремонт и надежная эксплуатация существующих гидротехнических сооружений, расчистка и благоустройство искусственных прудов и водохранилищ.

Это позволит ввести орошаемые земли в сельскохозяйственный оборот, а также использовать водоемы для целей полива зелёных насаждений и организации отдыха населения.

Проектом предусматривается на период до 2015 г осуществить реконструкцию гидроузлов:

- водохранилише на	р. Авгура, с. Старая Авгура;

- водохранилише на руч. Лепьевский, с. Ефаево;

- пруд на овраге; д. Синяково;

- пруд на р. Прамка, с. Гумны.

На период до 2015 г осуществить реконструкцию гидроузлов:

- водохранилише на	р. Парка, с. Мордовские Парки;

- пруд на р. Гуменка, с. Куликово;

- пруд на овраге Большой Угол, с. Зиновские  Выселки;

- пруд на овраге Аржавец, с. Краснополье.

### Гидромелиоративные системы

Развитие рентабельного сельскохозяйственного производства, получение высоких, стабильных урожаев овощей, многолетних кормовых культур невозможно без проведения мелиорации.

##### Орошение

Площадь орошаемых сельскохозяйственных земель на 01.01.2007 г в целом по Краснослободскому району составляла  3055 га, в том числе орошение пахотных земель - 2461 га.

Основным назначением орошаемого земледелия является пахотное земледелие. При этом во влажные годы урожайность сельскохозяйственных культур на орошаемых землях увеличивается по сравнению с не орошаемыми в 2-3 раза, в засушливые годы урожайность выше в 4-5 раз.

Основным источником орошения являются искусственные пруды и водоемы, в отдельных случаях реки.

Техническое состояние гидротехнических сооружений искусственных водоёмов неудовлетворительное. Требуется реконструкция и капитальный ремонт перегораживающих и водозаборных сооружений, расчистка водоёмов, благоустройство берегов.

Техническое состояние оросительной сети также неудовлетворительное. Дождевальные машины и насосные станции разорены и списаны, насосно-силовое оборудование разукомплектовано и похищено. Ввиду разукомплектования насосно-силового оборудования, дождевальной техники, разрушения оросительной сети, а также в результате реорганизации самих сельскохозяйственных предприятий, полив сельскохозяйственных культур в последние годы практически не производился. Оросительные системы требуют капитального ремонта и реконструкции.

В целях улучшения пахотных земель и достижения стабильных урожаев сельскохозяйственных культур необходимо существенное развитие орошаемого земледелия.

Первоочередное развитие орошения согласно республиканской программе «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов по Республике Мордовия на 2006-2010 годы» намечается за счет реконструкции и капремонта существующих систем орошения и качественное улучшение технического уровня мелиоративных земель  на площади 150 га.

Дальнейшее развитие мелиорации предусматривается осуществлять за счет расширения существующих оросительных систем с использованием новых отечественных и зарубежных технологий и приёмов.

Проектом предлагаются следующие инженерные мероприятия, связанные с качественным улучшением  мелиорации:

- рекультивация сельскохозяйственных земель, пришедших в неудовлетворительное состояние в результате чрезмерного засоления;

- очистка магистральных каналов от многолетних иловых отложений;

- внедрение мероприятий по экономии воды при осуществлении орошения за счет увеличения количества возвратных вод от орошения, использование для целей орошения предварительно очищенных бытовых, ливневых и промышленных сточных вод, применение водосберегающих способов орошения (капельное, внутрипочвенное, аэрозольное).

##### Осушение

На 01.01.2007г. площадь осушаемых сельскохозяйственных земель в целом по Краснослободскому району составляла 4328 га.

Основным назначением осушаемого земледелия является осушение площадей предназначенных для сенокоса, пашни, пастбища.

В связи с недостаточным финансированием ремонтно-эксплуатационных работ осушительных систем каналы заиляются, растительностью и кустарником, сооружения на них разрушаются. Закрытая осушительная сеть заиляется, сооружения разрушаются, происходит вторичное заболачивание. В результате значительные площади осушаемых земель подтоплены, т.е. на этой территории осушительные каналы полностью выведены из строя и не выполняют своего назначения. Осушительные системы требуют капитального ремонта и реконструкции.

С целью вовлечения в сельскохозяйственное производство ранее созданного, существующего потенциала мелиоративных систем и сооружений необходима реконструкция, восстановление, ремонт и надежная эксплуатация существующих осушительных систем, качественное улучшение технического уровня осушаемых земель, что позволит ввести эти земли в сельскохозяйственный оборот.

Кроме того, необходимо по возможности строительство новых участков осушительных систем для осушения сельскохозяйственных земель  с применением горизонтального дренажа открытого или закрытого типа.

Для строительства новых участков осушительных систем с целью понижения уровня грунтовых вод необходимо выполнить планировку поверхности поля с засыпкой ям, карьеров, ликвидируемых каналов с сохранением или восстановлением гумусового слоя почвы, строительство дренажной сети, строительство водоотводящих каналов, строительство (при необходимости) перекачивающих насосных станций.

10. охрана природы

Раздел разработан в составе материалов по обоснованию проекта Схемы территориального планирования (СТП) Краснослободского муниципального района в соответствии с положениями ст. 9 и ст. 18 Градостроительного Кодекса РФ.

В число учтенных СТП экологических и санитарно-гигиенических факторов, влияющих на принятие проектных планировочных решений, включены объекты воздействий на окружающую среду, объекты и территории, требующие охраны либо соблюдения специальных режимов использования, а также законодательные и нормативные условия их деятельности либо существования, которые формируют систему территорий с особыми условиями использования, во многом определяющих потенциал, возможности и условия устойчивого развития района.

В состав «Схемы охраны природы» входит комплекс территориально ориентированных природоохранительных мер планировочного характера, направленных на охрану окружающей среды и ее компонентов, улучшение экологических условий проживания и отдыха населения, а также зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах, трансформируемых на конец проектного срока по результатам планируемой реализации природоохранительных мероприятий и планировочных решений СТП

10.1. Основные источники негативных воздействий

К основным источникам (в том числе потенциально опасным) негативных воздействий на природную среду, условия проживания и отдыха населения относятся следующие территории и функциональные объекты:

-	железная дорога;

-	автомобильные дороги с интенсивным движением транспорта;

-	магистральные газопроводы и газопроводы высокого давления;

-	воздушные линии электропередачи;

-	газораспределительные станции;

-	понизительные подстанции;

-	производственные и коммунальные объекты;

-	животноводческие объекты;

-	очистные сооружения канализации и отстойники;

-	полигон ТБО;

-	скотомогильники;

-	кладбища.

Ниже в таблице представлены основные источники загрязнения компонентов окружающей среды и их санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы (современное состояние) (новая редакция СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

Таблица 10.1

| № п/п | Наименование предприятия | Размер СЗЗ, СР, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Агро-Гард Дубровски «Слободско-Дубровское»: - ферма КРС, 1493 гол. с. Слободские Дубровки | 500 |
| 2 | СХАП им. Калинина «Гуменское»: - ферма КРС, 1280 гол. с.Гумны - ферма КРС, 1400 гол. с. Плужное | 500 500 |
| 3 | СХПК “Дружба” «Ефаевское»: - ферма КРС, 1596 гол. с. Ефаево - ферма КРС, 270 гол. | 500 300 |
| 4 | СХПК “Дружба” «Зайцевское»: - ферма КРС, 239 гол. с.Зайцево | 300 |
| 5 | СХПК “Прогресс” «Шаверское»: - ферма КРС, 1062 гол с. Шаверки - спецхоз, 500 гол - ферма КРС, 360 гол с. Тенишево | 300 300 300 |
| 6 | Агроколледж «Старозубаревское»: - ферма КРС, 473 гол. с. Заречное | 300 |
| 7 | СХПК “Кр. Пахарь” «Новозубаревское»: - ферма КРС, 425 гол коров (250 молод.) с. Новое Зубарево | 300 |
| 8 | Агро-Гард Ст. Рябка «Старорябкинское»: - ферма КРС, 500 гол, с.Старая Рябка | 300 |
| 9 | ИП Перякин «Колопинское»: - ферма КРС, 269 гол. с. Колопино Будет 2000 гол. Овец (331 гол. есть) | 300 100 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 10 | ООО “Альянс” «Чукальское »: - ферма КРС, 1800 гол. с. Чукалы | 500 |
| 11 | СХПК “Новокарьгинский” «Новокарьгинское»: - ферма КРС, 712 гол. быков с. Новая Карьга - ферма КРС, 160 гол. с. Новая Карьга - ферма КРС, 660 гол. коров с. Новая Карьга | 300 300 300 |
| 12 | Агро-Гард Ст. Синдрово «Старосиндровское»: - ферма КРС,1222 с. Старое Синдрово | 500 |
| 13 | СХПК “Кр. Пахарь” «Мордовско- Паркинское»: - ферма КРС, 400 гол. с. Краснополье - ферма КРС, 1086 гол. с. Краснополье | 300 300 |
| 14 | СХАП им. Калинина «Долговерясское»: - |  |
| 15 | СХПК “Куликово” «Куликовское»: - ферма КРС, 524 гол. с. Заберезово - ферма КРС, 1347 гол. с. Куликово | 300 500 |
| 16 | ООО “Селищинское” «Селищенское»: - ферма КРС, 300 гол. с. Селищи - ферма КРС, 120 гол. с. Селищи - ферма КРС, 700 гол. с. Селищи -Проект.убойн.цех с холл. Уст. 1000 тон/год -В стадии стро-ва, 120 гол. | 300 300 300 100 300 |
| 17 | СХАП “Свободный труд” «Красноподгорье»: - ферма КРС, 1100 гол. с. Русское Маскино -мастер. Тех. Зерно с.Красная Волна -1 конный двор с. Красная Подгора -кфх Антипов, Рассвет- 369 гол. д. Желтоногово - “Подкова 300” (проект.) д. Желтоногово | 300 |
| 18 | Агро-Гард Дубровски «Старогоряшинское»: - ферма КРС, 650 гол. с. Старые Горяши - ферма КРС, 1200 гол. | 300 300 |
| 19 | Полигон ТБО (усовершенствованная свалка) | 1000 |
| 20 | скотомогильники (захоронения в ямах) | 1000 |
| 21 | кладбища сельские | 50 |
| 22 | газораспределительная станция | 300 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 23 | Подстанция «Краснослободская» | 170 |
| 24 | Подстанции «Селищи» и «Тенишево» | 100 |
| 25 | Подстанции «Сивинь» и «Ст. Синдрово» | 70 |
| 26 | Подстанция «Н. Зубарево» | 50 |
| 27 | воздушные линии электропередачи 110 кВ | 20 |
| 28 | воздушные линии электропередачи 35 кВ | 15 |
| 29 | магистральный газопровод Уренгой-Помары-Ужгород | 350 |
| 30 | Магистральный газлпровод-отвод | 100 |
| 31 | железная дорога | 100 |
| 32 | автомобильные дороги федерального и регионального значения | 100 |
| 33 | карьеры | 100 |
| 34 | Складские территории | 50 |
| 35 | ДРСУ (д. Ст. Зубарево) | 300 |
| 36 | Ветеринарный пункт (д. Шаверки) | 100 |
| 37 | Пожарные депо | 50 |

Размеры санитарно-защитных зон основных объектов -  источников загрязнения окружающей природной среды  г. Краснослободска и прилегающих территорий даны на основании материалов Генерального плана Краснослободского городского поселения Республики Мордовия, г. Саранск, 2011 г., ОАО «Мордовский институт инженеров изысканий и проектирования».

Таблица 10.2

Размеры санитарно-защитных зон (СЗЗ) объектов г. Краснослободск

| № п/п | Наименование предприятия | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |
| 1 | Городские очистные сооружения ООО «Краснослободскводоканалсервис»* | 400 |
| 2 | МП «Краснослободскагрохимтранс» | 300 |
| 3 | Ферма КРС ООО «Альянс»* | 300 |
| 4 | Краснослободский автовокзал ГУП РМ «Объединение автовокзалов и автостанций»* | 300 |
| 5 | ООО «Краснослободский текстиль»* | 300 |
| 6 | ОАО «Краснослободский радиозавод»* | 100 |
| 7 | ООО «Краснослободский завод «Промсвязь»* | 100 |
| 8 | Гаражи РАЙПО* | 100 |
| 9 | АГЗС* | 100 |
| 10 | Автосервис* | 100 |
| 11 | Зерноток ООО «Альянс»* | 100 |
| 12 | АЗС | 100 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 13 | МП «Краснослободское ремонтно-техническое предприятие-сервис»* | 100 |
| 14 | ООО «Краснослободскстроймонтаж»* | 100 |
| 15 | Филиал ОАО «Мордовская региональная теплоснабжающая компания» | 50 |
| 16 | ООО «Краснослободский хлеб»* | 50 |
| 17 | МП «Краснослободск-сервис»* | 50 |
| 18 | Городское кладбище (закрытое)* | 50 |
| За пределами города |
| 19 | Кладбище христианское | 300 |
| 20 | Кладбище мусульманское | 300 |
| 21 | Действующий скотомогильник* | 1000 |

*Объекты, в санитарно-защитной зоне которых расположена жилая застройка.

Таблица 10.3

Основные источники загрязнения компонентов окружающей среды и их санитарно-защитные зоны (проектные предложения размещения предприятий в зависимости от их производственных мощностей)

| № п/п | Наименование предприятия, месторасположение | Производст-венные мощности | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | Объекты АПК |  |  |
| 1 | Свинокомплекс, с. Селищи | 12 тыс. гол. | 500 |
| 2 | Убойный цех, с. Селищи | 5 т/сутки |  |
| 3 | Мясоперерабатывающий цех, с. Селищи | 1,2 тыс. тонн/год |  |
| 4 | Животноводческий комплекс (КРС), с. Ефаево | 1000 голов | 300 |
| 5 | Животноводческая ферма (КРС), с. Ефаево | 240 гол | 300 |
| 6 | Животноводческая ферма (КРС), с. Ефаево | 400 гол | 300 |
| 7 | Молочный комплекс, с. Чукалы | 1000 гол | 300 |
| 8 | Зерносушильный комплекс, с. Чукалы | 200 т/сутки | 100 |
| 9 | Овцеводческий комплекс, с. Колпино | 2000 гол | 300 |
| 10 | Питомник плодово-ягодных деревьев, с. Ст.Синдрово |  | 50 |
| 11 | Животноводческая ферма (КРС), с. Тенишево | 100 гол | 100 |
| 12 | Животноводческая ферма (КРС), с. Тенишево | 250 гол | 300 |
| 13 | Миниферма (КРС), с. Селищи | 100 гол | 100 |
| 14 | Миниферма (КРС), с. Селищи | 100 гол | 100 |
| 15 | Миниферма (КРС), с. Селищи | 100 гол | 100 |
| 16 | Миниферма (свин.), с. Новая Карга | 100 гол | 100 |
| 17 | Животноводческая ферма (КРС), с. Новая Карга | 200 гол | 300 |
| 18 | Животноводческая ферма (КРС), с. Красная Подгара | 400 гол | 300 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Животноводческая ферма (КРС), с. Куликово | 600 гол | 300 |
| 20 | Животноводческая ферма (КРС), с. Краснополье | 400 гол | 300 |
|  | Промышленные объекты |  |  |
| 1 | Деревообрабатывающее производство, г. Краснослободск |  | 100 |
| 2 | Кирпичный завод, д. Желтоногово |  | 300 |
| 3 | Пенькозавод, п. Пенькозавод |  | 500 |
| 4 | Торфопредприятие, с. Ст.Синдрово |  | 300 |
|  | Объекты социальной инфраструктуры |  |  |
| 1 | Плавательный бассейн, г. Краснослободск |  | 50 |
| 2 | Ледовый дворец, г. Краснослободск |  | 50 |
| 3 | Рынок, г. Краснослободск |  | 50 |

10.2. Объекты охраны

К объектам и территориям, подлежащим охране, относятся природные и природно-антропогенные комплексы, выполняющие средообразующие, буферные, компенсирующие функции, функции жизнеобеспечения и создания комфортных экологических условий:

-	территории проживания, отдыха и лечения населения (жилые кварталы, озелененные территории общего пользования, рекреационные зоны, лечебные учреждения и др.);

-	озелененные территории общего пользования и специального назначения;

-	водозаборные скважины, водозаборные узлы и сооружения;

-	территории водного фонда (водотоки, водоемы, водно-болотные угодья международного значения, болота);

-	пойменные участки долин рек;

-	земли лесного фонда (защитные леса, в т.ч. зеленые зоны и особо защитные участки леса, и эксплуатационные леса, кустарники);

-	земли сельскохозяйственного назначения (пашни, крестьянско-фермерские хозяйства, фруктовые сады, луга, загоны для скота, с/х предприятия);

-	особо охраняемые природные территории;

-	леса, кустарники, фруктовые сады, кормовые угодья прочие и открытые природные пространства.

10.3. Зоны с особыми условиями  использования  территорий, формируемые  экологическими  и  санитарно-гигиеническими факторами

В графических материалах настоящего раздела («Схема охраны природы») в качестве планировочных ограничений, во многом определяющих возможности пространственного развития, градостроительного, хозяйственного и рекреационного использования территории муниципального района, выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

-	Особо охраняемые природные территории: Краснослободский комплексный государственный заказник и 8 памятников природы регионального значения.

Краснослободский комплексный государственный заказник, площадью 6500 га, организованный 10 августа 1967 г. в целях сохранения, воспроизводства и восстановления численности типично лесных видов животных, упразднен постановлением Правительства Мордовии от 01.03.2010 г. №74 «О ликвидации Краснослободского государственного охотничьего заказника».

Существующие особо охраняемые природные территорий Краснослободского района представлены в таблице № 10.4.

Таблица 10.4

| № п/п | Название ООПТ | Категория | Местонахождения. | Общая площадь (га, квартал, выдел) | Правоустанавливающий документ об организации ООПТ | Краткая характеристика и режим ведения хозяйства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дубовая лесная дача. | Ботанический памятник природы | Вблизи с. Кользиваново | 59,0 | Постановление Совмина МАССР от 6.10.83, № 374 «О признании природных объектов Мордовской АССР государственными памятниками природы». | Водоохранное и рекреационное значение. |
| 2 | Дубовая роща | Ботанический памятник природы | Вблизи с. Селище в границах кв. 42 ГУ «Краснослободское территориальноелесничество» | 117,0 | Постановление Совмина МАССР от 29.06.1979, № 473 «Об организации памятников природы». | Сохранение целостности видового многообразия растительного и животного мира. |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Колония серой цапли. | Зоологический памятник природы. | В урочище Чистое (ройма р. Мокша) вблизи с. Старое Зубарево, ГУ «Краснослободское территориальноелесничество» | 200,0 | Постановление Совета Министров – Правительства Мордовской ССР от 25. 01. 1994 г. № 21»Об утверждении Положения о государственных природных заказниках в Мордовской ССР, Положения о памятниках природы в Мордовской ССР и перечня природных объектов, признанных памятниками природы республиканского значения» | Охрана центральной колонии серой цапли. |
| 4 | Краснослободская лесная дача | Ботанический памятник природы | В границах кв. 24-26 ГУ «Краснослободское территориальноелесничество», в 1 км к югу от с. Старое Зубарево. | 365,0 | Постановление Совмина МАССР от 29.06.1979, № 473 «Об организации памятников природы». | Леса разного типа. Обитают кабан, лось, куница, норка, ондатра, горностай. Охрана различных типов леса и ценных промысловых животных. |
| 5 | Лесная роща Шаколовка. | Ботанический памятник природы | В 2км восточнее с. Синяково в границах кв. 22 ГУ «Краснослободское территориальноелесничество» | 46,0 | Постановление Совмина МАССР от 29.06.1979, № 473 «Об организации памятников природы». | Сохранение редких видов растений. Островная дубрава. Обитают кабан, лось, куница, хорь, лиса. |
| 6 | Озеро Чурилка | Водный памятник природы. | На землях СХПК «Дружба» и СХПК «Прогресс» в пойме р. Мокша. Состав территории и границы включает в себя акваторию озера и его водоохранную зону радиусом 50м. | 4,0 | Постановление Совмина МАССР от 6.10.83, № 374 «О признании природных объектов Мордовской АССР государственными памятниками природы». | Сохранение экосистемы проточного озера старичного типа с уникальными видами животных, занесенных в Красную книгу РМ. |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Сивиньская лесная дача | Ботанический памятник природы. | В границах кв. 177, 180 Октябрьского участкового лесничества ГУ ГУ «Краснослободское территориальноелесничество» | 450,0 | Постановление Совмина МАССР от 6.10.83, № 374 «О признанииприродных объектов Мордовской АССР государственными памятниками природы». | Поддержание и сохранение видового разнообразия в условиях жесткой рекреационной нагрузки. |
| 8 | Торфяное болото Соловьевское | Комплексный памятник природы. | В границах кв. 4, 5 Краснослободского участкового лесничества ГУ ГУ «Краснослободское территориальноелесничество» | 55,0 | Постановление Совмина МАССР от 6.10.83, № 374 «О признанииприродных объектов Мордовской АССР государственными памятниками природы». | Редкие болотные виды |

Общая площадь существующих ООПТ Краснослободского района составляет 1296,0 га.

- 	защитные леса (зеленые зоны, особо защитные участки леса);

-	территории рекреационного назначения (предлагаемые к организации);

- 	водоохранные зоны водотоков и водоемов;

В графических материалах проекта границы водоохранных зон показаны в соответствии Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ст. 65). Перечень наиболее крупных рек района и размер водоохранных зон приведен в таблице

Ширина водоохранных зон озер с акваторией более 0,5 га установлена в размере 50 м.

Ширина прибрежных защитных полос озер устанавливается в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий, и составляет 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

-	1-й пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения;

Границы зон санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения (1 пояс – 30 м)   учтены в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

-	санитарный разрыв железной  дороги;

-	санитарный разрыв автодорог;

-	санитарный разрыв магистрального газопровода;

-	санитарный разрыв воздушных линий электропередачи;

-	санитарно-защитные зоны электроподстанций;

- 	санитарно-защитные зоны газораспределительных станций;

-	санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов (существующие);

-	санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов (планируемые);

-	санитарно-защитные зоны животноводческих объектов (существующие);

-	санитарно-защитные зоны животноводческих объектов (планируемые);

-	санитарно-защитные зоны скотомогильников (существующие);

-	санитарно-защитные зоны скотомогильников (планируемые);

-	санитарно-защитные зоны кладбищ;

Система зон с особыми условиями использования территорий положена в основу комплексной оценки территории.

10.4. Комплексная  оценка территории  по  экологическим и санитарно-гигиеническим  факторам

Предметом раздела «Охрана природы» является весьма важная составляющая результирующей комплексной оценки (см. главу 7) – оценка градостроительного потенциала территорий c учетом зон с особыми условиями использования, формируемых экологическими и санитарно-гигиеническими факторами.

В основу оценки положены границы и режимы зон с особыми условиями использования территорий, потенциальные возможности организации новых особо охраняемых природных территорий с учетом сохранения и рекомендаций по восстановлению утраченных элементов природно-экологического каркаса муниципального района. Результаты оценки сведены в таблицу № 10.5

Таблица 10.5

Оценка градостроительного потенциала территорий

c учетом зон с особыми условиями использования, формируемых экологическими и санитарно-гигиеническими факторами

| Градострои-тельный потенциал | Зоны с особыми условиями использования территории | Рекомендуемые функции и режимы использования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| отсутствует | 1-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения | запрещены все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, доступ граждан; соблюдение требований СанПиН 2.1.4.1110-02 |
|  | Особо охраняемые природные территории | природоохранные, научно-просветительские, туристско-рекреационные функции |
| низкий | Ядра, площадные элементы природно-экологического каркаса территории, защитные леса | средообразующие, природоохранные, туристско-рекреационные функции, охота и рыболовство, лесохозяйственное использование; градостроительные функции – в особых случаях по специальному согласованию |
|  | территории кладбищ и полигона ТБО, санитарно-защитные зоны скотомогильников | запрет всех видов градостроительного использования до конца планируемого срока СТП, рекультивация, благоустройство и озеленение нарушенных территорий и СЗЗ |
|  | санитарно-защитные зоны производственных, сельскохозяйственных и коммунальных объектов | запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; допускается промышленное строительство (с соблюдением требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), размещение общественно-деловых объектов, выращивание технических культур |
|  | санитарные разрывы ВЛЭП и магистральных газопроводов | запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; промышленное строительство, размещение общественно-деловых объектов |
|  | 2-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения | запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 |
|  | линейные элементы природно-экологического каркаса территории - леса, расположенные вдоль ж/д и автодорог, линий электропередачи и др. инженерных коммуникаций | преимущественно природоохранные, защитные функции; градостроительное использование – в особых случаях с обеспечением компенсационных мер |
| пониженный | 3-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения | размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля |
|  | санитарные разрывы железной дороги и автомобильных дорог | запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; допускается строительство объектов железнодорожного (автомобильного) транспорта и его обслуживания (с соблюдением требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), выращивание тех. культур |
|  | водоохранные зоны | запрещено использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды |
|  | территории, подверженные эпизодическим проявлениям конфликтных экологических ситуаций (загрязнению атмосферного воздуха, акустический дискомфорт и т. п.) | строительство жилья, объектов здравоохранения, рекреационных объектов допускается при условии проведения природоохранных мероприятий на источниках загрязнения, направленных на устранение конфликтных экологических ситуаций |
| высокий | экологически чистые территории, свободные от зон с особыми условиями использования | в соответствии с градостроительным, санитарным и природоохранным законодательством |

10.5. Состояние окружающей среды КрАснослободского муниципального района

При разработке данного раздела учтены материалы территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РМ, а также СТП РМ т. III. Материалы по обоснованию проекта. Охрана природы, СПб. 2008 г.

Экологическая обстановка Краснослободского муниципального района характеризуется как напряженная.  Промышленные предприятия сосредоточены, главным образом в г. Краснослободск.  Подробные сведения об экологическом состоянии окружающей природной среды г. Краснослободск содержатся в Материалах по обоснованию проекта Генерального плана Краснослободского городского поселения Республики Мордовия. Т. 1, ОАО «Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования», г. Саранск, 2011 г.

Вместе с тем, необходимо отметить улучшение состояния окружающей среды города, связанного со снижением промышленного производства.

На территории района встречаются участки с высокой техногенной нагрузкой, связанные с прохождением автомобильных магистралей «Саранск–Торбеево», «Первомайск - Ковылкино» и железнодорожной ветки «Ковылкино-Первомайск». Автотранспорт лидирует по степени возрастающего негативного воздействия на среду и здоровье населения, т. к. основная часть выбросов приходится на населенные пункты. В выбросах от передвижных источников преобладает окись углерода, окислы азота, углеводороды, диоксид серы, сажа.

##### Атмосферный воздух

Промышленные предприятия города в 2009 г выбросили в окружающую среду около 33,5 тонн загрязняющих веществ, что составляет 3,2 кг на одного жителя в год.  Наиболее крупным загрязнителем атмосферного воздуха является МП "Краснослободскэлектротеплосеть", которым в 2009 году выброшено 19,936 т загрязняющих веществ. В выбросах котельной  присутствуют вещества 1-го класса опасности (бенз(а)пирен), 2-го класса опасности (диоксид марганца, гидрофторид), 3-го класса опасности (окислы азота, диоксид серы), но концентрации всех перечисленных веществ не выходят за рамки предельно-допустимых. Следующим по объемам выбросов является ООО "Краснослободскводоканалсервис". Объем выбросов за 2009 год составляет 8,241 т, из которых 7,693 т составляют выбросы метана. Краснослободское ДРСУ

Доля остальных предприятий в общем объеме выбросов относительно невелика.

По данным отчетов 2-тп (воздух) за 2009 год в атмосферный воздух г. Краснослободска выбрасывается более 50 загрязняющих  веществ, из них около 10 веществ – 1 и 2 класса опасности. Основными (по массе) являются оксид углерода – 23%, окислы азота – 11%, углеводороды - 11%, ЛОС – 5%.

В пределах г. Краснослободска и его окрестностей на границах санитарно-защитных зон действующих (2009 г. ) предприятий и на границах жилых зон превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ выявлены не были.

По данным 2-тп (воздух) за 2009 год количество выбросов всех отчитавшихся в 2009 году предприятий находятся в пределах или гораздо ниже лимитированных. Все котельные в городе работают на газовом топливе.

Помимо этого, значительный вклад в загрязнение территории г.Краснослободска вносит автомобильный транспорт.

##### Поверхностные воды

Основной водной артерией Краснослободского района является р. Москша. Показатели загрязненности р.Мокша на проектируемой территории составляют: выше сброса сточных вод – индекс загрязненности 2,418 (3 класс качества воды – умеренно-загрязненная); ниже сброса сточных вод – индекс загрязненности 3,145 (4 класс качества – загрязненная).

Основным источником загрязнения р.Мокша в районе является ООО «Краснослободскводоканалсервис», которое сбросило в 2009  г 248,1 тыс. м3 сточных вод.

ООО «Краснослободскводоканалсервис» в 2009 году сбросило 5,48 тонн взвешенных веществ, сухого остатка – 155,31 тонн, сульфатов – 20,59 тонн, хлоридов – 17,91 тонн, железа – 0,0521 тонн, азота аммонийного – 0,57063 тонн, нитратов – 0,09427 тонн, нитритов – 0,0397 тонн, СПАВ – 0,07443 тонн, БПК5 – 7,12 тонн, ХПК – 22,59 тонн.

Сточные воды очистных сооружений не всегда соответствуют нормативам для рыбохозяйственных водоемов. По данным производственного экоаналитического контроля, проведенного в ноябре 2009 года, стоки предприятия негативно влияют на состояние  р.Мокша: соли аммония увеличиваются до 1,2 ПДК; нитриты до 1,5 ПДК; фосфаты с 1,25 ПДК до 3,0 ПДК; соли железа – с 2 ПДК до 2,4 ПДК; органические вещества (по величине БПК5) с 7,43 ПДК до 13,48 ПДК; нефтепродукты с 1,3 ПДК до 1,6 ПДК – согласно ПДК воды водоемов рыбохозяйственного значения. Значение окисляемости бихроматной увеличивается с 29,7 мг/л О2 до 65,3 мг/л О2 (при критерии 30 мг/л О2).

Основными источниками загрязнения поверхностных водных объектов в районе являются:

- неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды промпредприятий и бытовых стоков;

- поверхностный дождевой сток с неблагоустроенных городских и пригородных территорий, огородных участков;

- нарушение режима землепользования и полива садово-огородных участков, что приводит к превышению норм по азоту, накоплению нитратов, продуктов распада ядохимикатов;

- поступление загрязняющих веществ со сточными водами от животноводческих объектов.

##### Питьевая вода

По данным Территориального отдела Роспотребнадзора в Краснослободском, Атюрьевском, Ельниковском, Темниковском и Теньгушевском районах в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов и отдельных объектов имеется 87 артезианских скважин. Все скважины, за исключением восьми, имеют организованные ЗСО.

Качество питьевой воды в источниках централизованного водоснабжения по санитарно-микробиологическим показателям соответствует гигиеническим нормативам, по санитарно-химическим показателям наблюдается превышение нормативов СанПиН по следующим показателям: содержание фтора (повсеместно) и содержание железа (п. Преображенский и с. Краснополье). Сооружений по водоподготовке в районе нет.

##### Санитарная очистка

Система обезвреживания ТБО в Краснослободском районе основана на захоронении подавляющего большинства отходов на полигонах и свалках.

В настоящее время все несанкционированные свалки в г.Краснослободске ликвидированы. Территория для нового полигона расположена в 1, 33 км от с.Гумны, ее площадь -  3,0 га.

Полигон эксплуатируется с отклонениями от действующих  санитарных норм; отсутствует раздельный сбор ТБО. Сточные воды (фильтрат) содержат в большом объеме крайне токсичные органические и неорганические загрязнения. При отсутствии необходимой гидроизоляции фильтрат попадает в почву, проникает в подземные воды, отравляя источники водоснабжения, по водостокам попадает в открытые водоемы. Токсичность фильтрата приводит к уничтожению окружающей свалку растительности. Кроме выделения фильтрата из тела свалки в атмосферу постоянно поступают газообразные продукты распада ТБО - метан, аммиак и пр. Они являются источником систематических пожаров на свалках, которые, в свою очередь, загрязняют атмосферу. Кроме того, метан является газом, способствующим разрушению озонового слоя. Из-за распространяющихся по воде и воздуху загрязнений, жители подвержены рискам заболеваемости и повышенной смертности, риску рождения детей с уродствами. Для оздоровления экологической ситуации и улучшения условий проживания населения в городе и его окрестностях необходимо обеспечить оборудование и эксплуатацию полигона в соответствии с действующими санитарными правилами СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов.

10.6. Комплекс природоохранных мероприятий

Определение состава зон с особыми условиями использования территорий, учет их границ и режимов природопользования (в том числе – ограничений на градостроительного использование) в проектных решениях Схемы территориального планирования – важнейший инструмент соблюдения природоохранного и санитарного законодательства в процессе территориального планирования устойчивого развития территории Краснослободского муниципального района. Помимо этого, проектом предусматривается комплекс природоохранных мероприятий, направленных на экологический контроль, консервацию либо модернизацию опасных в санитарном отношении производственных, коммунальных и сельскохозяйственных объектов, экологическую реабилитацию нарушенных природных территорий, охрану водных объектов, совершенствование экологической инфраструктуры, как населенных пунктов, так и межселенных территорий, организацию особо охраняемых природных территорий, сохранение и восстановление утраченных элементов природно-экологического каркаса района как составной части природно-экологического каркаса республики Мордовия (см. «Схему охраны природы»).

### Проведение мониторинга состояния окружающей среды

Проведение мониторинга за состоянием факторов окружающей среды (атмосферный воздух, воздух рабочей зоны на промышленных предприятиях, почва селитебной зоны и сельскохозяйственных угодий, питьевая вода, вода водоемов).

##### Мероприятия планировочного характера:

### Учет границ и режима зон с особыми условиями использования территорий, формируемых экологическими и санитарно-гигиеническими факторами

Планировочно обеспечивается организацией границ зон с особыми условиями использования территорий и соблюдением режима этих зон.

Для всех крупных предприятий должны быть разработаны проекты обоснования СЗЗ с целью определения их фактических размеров. Нормативные СЗЗ существующих предприятий определены исходя из их деятельности по СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Перечень существующих и проектируемых предприятий указан в начале раздела «Охрана природы». Предлагаемые размеры СЗЗ должны быть окончательно определены при разработке проектов СЗЗ по каждому конкретному предприятию с учетом используемых технологий производства и учтены на последующих стадиях проектирования.

### Перебазирование (ликвидация) экологически опасных объектов

В состав объектов, предусматриваемых к перебазированию, закрытию либо консервации входят, в основном, объекты, расположенные в водоохранных зонах водотоков и водоемов.

В г. Краснослободск вынос следующих объектов, расположенных на расстоянии, не обеспечивающим защиту населения от их негативного воздействия:

На расчетный срок  до 2030 г:

- ОАО «Краснослободский текстиль» переносится в северную часть территории города;

- Краснослободский автовокзал ГУП РМ «Объединение автовокзалов и автостанций» вынесен в западную часть территории города;

Предусматривается вынос жилой застройки из границ санитарно-защитных зон ОАО «Краснослободский радиозавод» и ООО «Промсвязь» - 15 индивидуальных жилых домов

- вынос из границ прибрежных защитных полос огородов и по мере физического износа жилой застройки

### Защита объектов водного фонда от загрязнения и заиления

Планировочно обеспечивается организацией и соблюдением режима водоохранных зон водотоков и водоемов (см. таблицу). В графических материалах проекта границы водоохранных зон показаны в соответствии Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ (ст. 65).

В границах водоохранных зон запрещается:

-	размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

-	осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

-	движение и стоянка транспортных средства (кроме специальных), за исключением их движения по дорогами и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В пределах прибрежных защитных полос, имеющих более строгий режим использования, наряду с вышеуказанными ограничениями,  запрещается:

-	распашка земель;

-	размещение отвалов размываемых грунтов;

-	выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Для предотвращения обмеления и полного высыхания мелких рек необходимо замедлить поверхностный сток с помощью снегозадержания, сооружения водосборных дамб, лесопосадок.

Для снижения негативного влияния на поверхностные водные объекты необходимо проводить целенаправленную работу по удалению из водоохранных зон объектов повышенной экологической опасности, контролировать выполнение землепользователями запретов на ограничение хозяйственной деятельности в границах водоохранных зон и прибрежно-защитных полос.

### Очистка территории водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, навоза, мазута, отходов производства

Днища речных долин и прилегающие к ним поверхности и склоны первой надпойменной террасы имеют важную экосистемную роль, выполняя, помимо прочих, функции коридоров миграции биологического вещества и энергии. Как правило, здесь же происходит нагул, размножение, зимовка и отдых разных пород рыб (в местах нерестилищ, нагула и зимовальных ямах речных русел), водоплавающих перелетных птиц и других животных. Здесь же расположены ценнейшие луга и сенокосы – основа кормовой базы животноводства района, сельскохозяйственные угодья с естественно возобновляющими свое плодородие аллювиальными почвами. Поэтому периодически затапливаемые пойменные территории и территории водоохранных зон водотоков и водоемов выделены при оценке территории в особую категорию земель, требующих продуманного бережного использования.

Необходимо проведение расчистки от загрязнения русел рек и низких террас на территориях населенных пунктов: г. Краснослободск, с. Сивинь, с. Старое Синдрово, с. Колпино, с Русское Маскино, с. Красное, с. Новый Усад, с. Гумны.

### Обеспечение жителей населения качественной питьевой водой.

##### Охрана источников водоснабжения. Разработка проектов, организация и обустройство зон санитарной охраны на всех источниках хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с  требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Ликвидационный тампонаж бездействующих по различным причинам скважин, часть из которых не подлежит восстановлению.

Сохранение, развитие и реконструкция действующих централизованных систем водоснабжения населенных пунктов.

Оборудование водозаборов населенных пунктов локальными станциями водоподготовки и установками по обеззараживанию воды.

Строительство общественных колодцев шахтного типа в отдельно расположенных сельских населённых пунктах с малой численностью населения. Подробно мероприятия указаны в разделе «Водоснабжение».

### Ликвидация сбросов сточных вод, полей фильтрации

##### Ликвидация сбросов сточных вод на рельеф и в поверхностные водоемы. Ликвидация полей фильтрации, являющихся источниками загрязнения.

Ликвидация полей фильтрации, являющихся источниками загрязнения. В частности подлежат рекультивации поля фильтрации бывшего консервного завода, расположенного в северо-западной части г. Краснослободска.

### Реконструкция системы водоотведения

Строительство новых очистных сооружений канализации в п. Преображенский (производительностью 300 м3/сут); реконструкция очистных сооружений г. Краснослободска.

строительство системы централизованной канализации в прилегающих к г. Краснослободску населенных пунктах: Грачевник, Лаушки, Старые Горяши, Бабылевские Выселки, Литва и Пригородное; строительство централизованной системы канализации с очистными сооружениями полной биологической очистки в селах: Новая Карьга, Старое Синдрово и Сивинь (расчетный срок). Ориентировочная проектная производительность очистных сооружений составит 300 м3/сут. Строительство централизованных систем водоотведения с очисткой бытовых стоков на очистных сооружениях в н.п. Гумны, Ефаево, Колопино, Селищи, Слободские Дубровки, Старые Горяши и Старое Зубарево (за расчетный срок).

Организация строительства для индивидуального жилья водонепроницаемых выгребов; водоотведение бытовых стоков от объектов рекреации;

Предусмотреть отвод бытовых стоков от планируемых промышленных и сельскохозяйственных объектов. Перед сбросом в систему канализации населенного пункта производственные сточные воды должны пройти локальную очистку. Подробно мероприятия указаны в разделе «Водоотведение бытовых стоков».

### Строительство усовершенствованного полигона ТБО

Подробно мероприятия рассмотрены в разделе «Утилизация ТБО», в т.ч. на период 2011-2015 гг. предусмотреть строительство  централизованного полигона ТБО с оборудованием установки по брикетированию отходов (на расчетный срок) в комплексе с мусороперерабатывающим предприятием с технологией «Сортировка с прессованием и захоронением неиспользуемого остатка» для охвата Темниковского, Ельниковского, Атюрьевского и Краснослободского районов. Размер санитарно-защитной зоны  полигона ТБО – 1000 м (новая редакция СанПиН 2.2.1,2.1.1.1200-03).

Оборудование на территории населенных пунктов контейнерных площадок для временного хранения ТБО с твердым покрытием.

Организация сбора вторичного сырья от населения и предприятий.

Ликвидация несанкционированных свалок.

Доиспользование мало- и среднетоксичных ядохимикатов с истекшим сроком годности; утилизация токсичных отходов, в первую очередь ламп люминесцентных ртутьсодержащих, гальванических шламов, масляных и воздушных отработанных фильтров, пластмассовых упаковок и емкостей с остатками вредного содержимого, растворителей и хладагентов, пропелентов и их смесей, свинецсодержащих отходов, шлама нефтеуловителей, шламосодержащей нефти, нефтепродуктов и др.; вовлечение отходов во вторичное использование или переработку, а именно: моторных, трансмиссионных, трансформаторных и иных масел, кислоты серной, лома черных металлов, резины и шин транспортных средств и др.; организация специализированных мест размещения производственных и хозяйственно-бытовых отходов, усиление контроля их влияния на окружающую среду, ликвидация всех несанкционированных свалок.

### Консервация скотомогильников

Подробно мероприятия в разделе «Захоронения трупов животных».

Приведение всех скотомогильников Краснослободского района в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

На расчетный срок предусматривается консервация всех скотомогильников. В дальнейшем для утилизации и уничтожения биологических отходов необходимо использовать только биотермические ямы. Предусмотреть размер санитарно-защитных зон 500 м.

На первую очередь реализации СТП для сокращения дальности перевозок трупов животных предлагается строительство биотермической ямы рядом с проектируемой площадкой свинокомплекса на 12000 голов ЗАО «Агро-Ардатов» (с. Селищи). На территории полигона ТБО рекомендуется предусмотреть участок под размещение установки для сжигания биологических отходов. Трупосжигательные печи (крематоры) могут устанавливаться на животноводческих фермах, мясоперерабатывающих предприятиях, в ветеринарных учреждениях и сельских поселениях.

На расчетный срок утилизацию биологических отходов предлагается проводить на Ветеринарно-санитарном утилизационном заводе г. Саранска.

### Снижение загрязнений компонентов окружающей среды производственными объектами

Планировочно обеспечивается организацией, озеленением и соблюдением режима санитарно-защитных зон и санитарных разрывов. Перечень объектов, размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов приведены в начале раздела «Охрана природы».

Рекомендована реализация мер, направленных на снижение объемов эмиссии загрязняющих веществ и сокращение в ней доли наиболее опасных загрязнителей. Оснащение предприятий пыле- и газоулавливающим оборудованием (в первую очередь для улавливания ингредиентов 1-го и 2-го класса опасности) и совершенствование технологии производства.

### Снижение загрязнений компонентов окружающей среды сельскохозяйственными объектами

Планировочно обеспечивается организацией, озеленением и соблюдением режима санитарно-защитных зон: (перечень объектов, размеры санитарно-защитных зон приведены в начале раздела «Охрана природы»). Рекомендуется компостирование-сбраживание навоза совместно с отходами растениеводства; вермикомпостирование навоза с помощью колоний дождевых червей; термическая или вакуумная сушка навоза и помета с получением сухого концентрированного удобрения; анаэробное сбраживание в реакторах с целью получения биогаза.

Обязательная очистка стоков животноводческих и птицеводческих комплексов я либо на локальных очистных сооружениях (ЛОС) до степени, разрешенной к приему в систему канализации, либо полностью на ЛОС до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты.

Внедрение технологии использования стоков от животноводческих ферм, после специальной обработки, для орошения.

### Снижение загрязнений компонентов окружающей среды автотранспортными средствами

Планировочно обеспечивается организацией, озеленением и соблюдением режима санитарного разрыва (100 м в обе стороны от дорожного полотна).

### Экологический контроль магистральных газопроводов

Размеры санитарных разрывов – 350 м и 100 м (в обе стороны от нитки газопровода). Размер санитарного разрыва принят в зависимости от класса и диаметра газопровода в соответствии со СНиП 2.05.06-85* (редакция от 10.11.96) «Магистральные трубопроводы». Необходимо постоянное усовершенствование и реконструкция элементов систем газоснабжения.

### Экологический контроль газораспределительных станций

Организация, озеленение и соблюдение санитарного режима СЗЗ ГРС – 300 м.

### Организация санитарных разрывов воздушных линий электропередачи

Планировочно обеспечивается организацией, залужением и соблюдением режима санитарного разрыва (20 м – ВЛЭП 110 кВ, 15 м – ВЛЭП 35 кВ). Размеры санитарных разрывов (охранных зон) линий электропередачи приняты в зависимости от их напряжения (кВ) в соответствии с СН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты», МУ 4109-86 «Методические указания по определению электромагнитного поля воздушных высоковольтных линий электропередачи и гигиенические требования к их размещению», а также новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03.

### Экранирование электроподстанций

Создание защитных экранов со стороны жилой застройки и животноводческих ферм либо организация и озеленение санитарно-защитных зон подстанций «Краснослободская» – 170 м, «Селищи» и «Тенишево» - 100 м, «Сивинь» и «Ст. Синдрово» - 70 м, «Н. Зубарево» – 50 м.

Границы санитарно-защитных зон понизительных подстанций ввиду отсутствия ориентировочных, предварительных и окончательных размеров санитарно-защитных зон в Схеме учтены по аналогам в соответствии с расчетными параметрами (методические рекомендации НИИ гигиены и санитарии им. А. Н. Марзеева).

### Снижение негативных акустических воздействий железнодорожной магистрали

Планировочно обеспечивается организацией, озеленением и соблюдением режима санитарного разрыва (100 м в обе стороны от крайнего рельса).

### Экологический контроль территории кладбищ

Соблюдение правил эксплуатации, озеленение санитарно-защитных зон (50 м – сельские кладбища площадью менее 10 га).

### Рекультивация и воссоздание нарушенных ландшафтов, восстановление плодородия почв

Экологическая реабилитация нарушенных территорий. Для восстановления утраченного плодородия почв, своевременного обнаружения и локализации неблагоприятных изменений в состоянии земель рекомендуется расширение сети мониторинга земель, включая зоны влияния населенных пунктов, линейных сооружений и промышленных объектов; усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятельности землепользований; улучшение технического уровня мелиоративных систем.

### Обеспечение охраны лесов и стабильного функционирования лесохозяйственной отрасли

Организация учета лесов, расположенных на землях запаса и фонда перераспределения, передача их в государственный лесной фонд; проведение лесоустройства в установленные сроки; усиление контроля соблюдения правил отпуска древесины на корню, освоения лесосек и самовольного пользования леса; своевременное принятие мер по профилактике и тушению лесных пожаров; проведение лесопатологического мониторинга, а также профилактических и истребительных мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями леса; проведение лесовосстановления в объемах и в сроки, соответствующие нормативам.

### Охрана животных, закрепление положительных тенденций в репродукции видов и предотвращения негативных процессов

##### Введение ограничений по территориям (вплоть до полного запрета) на использование видов с неустойчивым состоянием популяций; активизация борьбы с браконьерством; увеличение объемов биотехнических мероприятий; осуществление мониторинга состояния популяций основных промысловых видов; расширение комплекса мер, направленных на сохранение среды обитания и поддержание воспроизводственного потенциала популяций животных.

### Сохранение и оптимальное использование рыбных ресурсов

##### Снижение уровня техногенной нагрузки на рыбохозяйственные водоемы за счет усиления контроля соблюдения условий водопользования, ПДС, внедрения экологически безопасных технологий, замкнутых циклов водоснабжения и др.; расчистка русел рек и водоемов от загрязненных донных отложений, их прибрежных зон – от мусора и загрязняющих объектов; усиление мер по пресечению браконьерства; расширение работ по искусственному воспроизводству; создание особо охраняемых природных территорий ихтиологического направления в местах нереста и зимовки ценных пород рыб.

### Организация новых особо охраняемых природных территорий

В основу развития системы особо охраняемых природных территорий в СТП Краснослободского района положены рекомендации, разработанные Мордовским Государственным Университетом имени Н. П. Огарёва под руководством д.г.н., профессора А. А. Ямашкина на период до 2015 года (I очередь), материалы, представленные профессором кафедры ботаники и физиологии растений Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева Т. Б. Силаевой, с учетом материалов издания «Редкие животные Республики Мордовия: материалы ведения Красной книги Республики Мордовия за 2005 год» под общ. ред. А. С. Лапшина, С. Н. Спиридонова (Саранск. Издательство Мордовского университета. 2005).

Предлагается к организации два  комплексных заказника:

- Краснослободский комплексный заказник;

- Комплексный заказник – Октябрьское  участкового лесничество, на территории охотничьего хозяйства «Беркут» в кв.108,114,118-121, 125-129, 133-138, 142-150, 152-175, 205-207, 209, 220-221, 244-285.

### Сохранение и формирование природно-экологического каркаса территории

Природно-экологический каркас Краснослободского муниципального района необходимо рассматривать  в составе единого экологического каркаса Республики Мордовия.

В Схеме территориального планирования  Краснослободского района выполнено внутреннее режимное зонирование территории природно-экологического каркаса на местном уровне по строгости режима охраны и ограничений природопользования  на 3 группы элементов.

К элементам природно-экологического каркаса района (ПЭКР) первой группы отнесены ядра  природно-экологического каркаса – особо охраняемые природные территории (заказники и памятники природы существующие и предлагаемые к организации). Данные территории выполняют средообразующие, водорегулирующие, водоаккумулирующие, природоохранные функции (функции сохранения экологического равновесия). Они имеют самый строгий режим охраны и ограничений природопользования. Сюда же отнесены территории зон санитарной охраны I и II пояса источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.

К элементам ПЭКР второй группы отнесены площадные и линейные элементы – миграционные экологические коридоры, представляющие собой участки, связывающие ядра каркаса в единое природное пространство: пойма р. Мокши с притоками, со старичными озерами, поймы и надпойменные террасы (в т.ч. в границах   водоохранных  зон) рек и ручьев), связывающие ландшафты в единую природную систему, выполняющие транзитные (водообмен поверхностных и подземных вод, латеральный перенос вещества, миграция животных, рыб и микроорганизмов), водорегулирующие и водоаккумулирующие функции.

К линейным элементам формируемого природно-экологического каркаса территории также относятся небольшие по площади участки лесов, лесополосы, защитные лесопосадки вдоль автомобильных дорог, линий электропередачи и других инженерных коммуникаций.

К элементам ПЭКР третьей группы относятся буферные территории – леса Краснослободского района.

На территориях, отнесенных к экологическому каркасу, сохраняется существующий режим ведения лесного хозяйства и лесопользования (кроме особо охраняемых природных территорий, ценных лесов, особо защитных участков леса), запрещается перевод лесных земель в нелесные в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства. В пределах экологических коридоров помимо этого необходимы ограничения перевода лугов в пашню и селитебные земли.

Рекреационное использование территорий, отнесенных к экологическому каркасу, должно регламентироваться в интересах сохранения природных комплексов.

11. основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

При разработке раздела использованы материалы паспорта безопасности территории Краснослободского  района Республики Мордовия Приволжского федерального округа

11.1. риски возникновения Чрезвычайных  ситуаций  природного  характера

Чрезвычайные ситуации природного характера обусловлены географическими и климатическими особенностями региона, интенсивностью геологических процессов, гидрологических и агрометеорологических явлений.

Природные чрезвычайные ситуации, обусловленные возникновением метеорологических (атмосферных) явлений выражаются ураганами, шквальными ветрами, градом, ливнями, сильными снегопадами, метелями, морозами, сильным повышением температуры, гололёдом.

Статистическая обработка сведений о ЧС природного происхождения за последние 8 лет выявила стабильную тенденцию ежегодного возникновения 1-2 чрезвычайные ситуации  природного характера.

Учитывая многолетние наблюдения за метеорологически опасными явлениями, инициирующими ЧС рассматриваемого типа, а также цикличность в их проявлении, можно предположить, что количество таких ЧС не изменится и на последующий период и составит 2-3 происшествия в год.

### 11.1.1. Геологически опасные явления

На территории Краснослободского района республики Мордовия наблюдаются следующие опасные экзогенные геологические процессы: подтопление грунтовыми водами, оползни, обвалы, переработка берега, оврагообразование.

Анализ чрезвычайных ситуаций и предпосылок их возникновения показывает, что названные явления могут возникнуть практически в любой момент при осложнении ряда природных факторов.

В зону подтопления грунтовыми водами в той или иной степени попадают населённые пункты: с. Старое Синдрово, с. Колопино, с. Сивинь, с. Новая Карьга, г. Краснослободск, с. Заречное, с. Русские Полянки, д. Лаушки, д. Грачевник, п. Преображенский, д. Пенькозавод, с. Ефаево, с. Слободские Дубровки, п. Большевик, с. Тенишево, с. Селище.

Эрозия береговых склонов отмечены в населённых пунктах: г. Краснослободск, п. Преображенский, с. Новый Усад, с. Русское Маскино, д. Старое Зубарево, с. Сивинь, д. Заречная Лосевка, с. Песочная Лосевка, с. Тенишево,  с. Старое Синдрово, с. Колопино, д. Русские Полянки, д. Лаушки, д. Грачевник, с. Заречное, с. Ефаево, с. Селище.

### 11.1.2. Гидрологически опасные явления

Характерным для Республики Мордовия и Краснослободского района, в том числе, из гидрологических чрезвычайных ситуаций является половодье. Территория района ежегодно подвергается воздействию весеннего половодья в большей или меньшей степени, в зависимости от ряда природных факторов (запас воды в снежном покрове перед началом снеготаяния, атмосферные осадки в период весеннего таяния и половодья, глубина промерзания почвы и др.), влияющих на интенсивность притока талых вод и их объем.

В период половодья возможно затопление пониженных участков территорий населенных пунктов, сельскохозяйственных полей и угодий, автомобильных и железных дорог, повреждение объектов.

Анализ опасных гидрологических ситуаций и предпосылок их возникновения показывает, что весеннее половодье может создать очень опасную ситуацию, вплоть до угрозы жизни людей и выражается в затоплении водой жилищ, промышленных и сельскохозяйственных объектов, разрушении зданий и сооружений или снижении их капитальности, повреждении и порче оборудования предприятий, разрушении гидротехнических сооружений и коммуникаций.

В паводковый период значительно возрастает интенсивность боковой речной эрозии, что приводит к разрушениям или создает опасность для находящихся в береговых зонах построек и сооружений в ряде населенных пунктов, способствует развитию оползневых процессов на крутых склонах практически всех рек, как крупных, так и малых.

Влияние наводнений на обстановку в населенных пунктах и повреждения, возникающие в результате их воздействия, существенно зависит от уровня заблаговременной подготовки населения к действиям в период наводнения, степени и сроков оповещения о предстоящем наводнении и других факторах.

В районе ежегодно составляются прогнозы паводковой ситуации. Практически все населенные пункты, попадающие в зону паводка, заблаговременно оповещаются, и население подготавливается к оперативной организованной эвакуации, мобилизуются спасательные команды с техникой.

Частично затоплению паводковыми водами 1% обеспеченности подвергаются территории нескольких населенных пунктов, расположенных на пойменной территории реки Инсар или её притоков.

В зону затопления паводком 1 % обеспеченности в той или иной степени попадают: с. Старое Синдрово, с. Колопино, с. Сивинь, с. Новая Карьга, г. Краснослободск, с. Заречное, с. Русские Полянки, д. Лаушки, д. Грачевник, п. Преображенский, д. Пенькозавод, с. Тенишево.

11.2. риски возникновения Чрезвычайных  ситуаций  природно-техногенного характера

### 11.2.1. Аварии на гидродинамических объектах

Гидродинамически опасный объект – сооружение или естественное образование, создающее разницу уровней воды до и после него (в верхнем и нижнем бьефах сооружения). К ним относятся гидротехнические сооружения напорного типа и естественные плотины. Особенностью таких сооружений является возникновение (при разрушении) волны прорыва с образованием зоны катастрофического затопления.

Катастрофическое затопление отнесено к особо опасным в связи с тем, что оно может возникнуть внезапно и повлечь разрушение зданий и сооружений, гибель людей, вывод из строя оборудования предприятий и нанести огромный людской и материальный ущерб. В пределах зоны катастрофического затопления, как правило, происходит смыв плодородных почв или отложение наносов.

На территории Краснослободского района Республики Мордовия построены водохранилища и пруды на реках:

Водохранилища созданы на реках:

- р. Авгура, с. Старая Авгура;

- р. Парка, с. Слободские Дубровки;

- руч. Лепьевский, с. Ефаево;

- р. Парка, с. Мордовские Парки;

- р. Рябка, с. Старая Рябка;

- р. Студенец, с. Черновские Выселки.

Пруды созданы на реках:

- р.Унейка, д. Красная Подгора;

- пруд на овраге, д. Синяково;

- р. Гуменка, с. Куликово;

- р. Прамка, с. Гумны;

- пруд на овраге, с. Старые Горяши;

- пруд на овраге Большой Угол, с. Зиновские  Выселки;

- пруд на овраге Аржавец, с. Краснополье.

### 11.2.2. Риски возникновения пожаров

К природно-техногенным пожарам, возникновение которых возможно на территории Республики Мордовия, относятся лесные и торфяные пожары и пожары хлебных массивов.

В соответствии с климатическими особенностями региона, период с апреля по октябрь месяц является пожароопасным сезоном. Исходя из среднестатистических устойчивых высоких температур, в период с мая по июль прогнозируется 3-4 класс пожарной опасности.

Возможная обстановка по очагам пожара:

Неконтролируемое горение лесных угодий в пожароопасный период или вследствие несоблюдения правил пожарной безопасности населением.

Прогноз возможного развития пожара:

Уничтожение лесных угодий вследствие лесного пожара на территории района.

Самым слабым звеном в охране лесов от пожаров является недостаточная оснащенность лесхозов противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем, количество которой незначительно увеличивается, а износ значительно растет.

Основными причинами возникновения пожаров являются сельскохозяйственные палы и антропогенный фактор.

Хлебные массивы в районе занимают большие площади. Горючим материалом в них являются: хлебные злаки, технические культуры, кустарники и камыш. Все эти материалы воспламеняются от малейшего источника зажигания, особенно при сухой погоде.

Пожары на хлебных массивах развиваются очень быстро, на скорость распространения пожара особенно влияет сила ветра. В засушливую погоду скорость распространения пламени по высоким хлебам и травам достигает 500-600 м/мин. При отсутствии ветра пожары распространяются со скоростью 10-15 м/мин.

Пожары созревших хлебных массивов создают угрозу скошенным хлебам, уложенным в валки и копны, сельскохозяйственной технике, они могут распространяться на различные постройки: тока, сушилки, кошары и т.п.

К населенным пунктам, попадающим в зону высокой пожароопасности на территории Краснослободского района, относятся п. Учхоз, с. Ст.Синдрово, п. Сивинь, с. Ст. Зубарево, с. Ст. Авгура, с. Новая Рябка, п. Преображенский.

11.3. риски возникновения Чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Основными источниками территориального техногенного воздействия являются промышленные потенциально опасные объекты и транспорт, объекты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и агропромышленного комплекса.

Проблема техногенной безопасности порождена количественным и качественным ростом экономики. Количественный рост выражается через непрерывное увеличение числа производственных организмов и рост объемов производства. Качественный рост особенно наглядно демонстрируют высокие технологии и предельная сложность многих промышленных изделий.

### 11.3.1. Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на потенциально-опасных объектах

К химически опасным объектам, относятся объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, хранятся, транспортируются или уничтожаются аварийно химически опасные вещества (АХОВ).

При аварии на ХОО или при его разрушении АХОВ выходят в окружающую среду в количествах, достаточных для массового поражения людей и животных, образуются зоны и очаги химического заражения.

На территории Краснослободского района химически опасные объекты отсутствуют.

К числу взрывопожароопасных объектов относятся предприятия и объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества: предприятия химической, газовой, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, пищевой, лакокрасочной промышленности, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, топливозаправочные станции, газо- и нефте- и продуктопроводы.

К числу взрывопожароопасных объектов, расположенных на территории Краснослободского района, можно отнести только магистральный газопровод высокого давления Уренгой – Помары – Ужгород

### 11.3.2. Риски возникновения аварий на трубопроводном транспорте

По территории Краснослободского района проходят шесть линий магистрального газопровода Уренгой – Помары - Ужгород диаметром 1420 мм.

Основными причинами аварий на трубопроводном транспорте являются нарушения технологического режима, правил монтажа и ремонта оборудования, а также несовершенство конструкций и узлов, отсутствие технологической и производственной дисциплины, низкая квалификация исполнителей и другие факторы.

Специфика строительства и эксплуатации трубопроводного транспорта связаны с наличием линейного источника опасности аварий и чрезвычайных ситуаций с возможностью гибели людей, нанесения ущерба имуществу и загрязнением окружающей среды при выбросе опасных веществ.

Практически на всех трубопроводах транспортируемый продукт содержит АХОВ: сероводород и меркаптан.

Для обеспечения безопасности объектов трубопроводного транспорта необходимо учитывать различные факторы риска, обусловленные не только его техническим состоянием, но и следующими факторами:

- прохождением трубопровода вблизи населенных пунктов и через природные объекты, чувствительные к экологическому загрязнению;

- внешними антропогенными факторами (несанкционированные врезки в трубопровод, терроризм);

- природными факторами (землетрясения, оползни).

Под аварийными ситуациями, подразумеваются аварии, которые возникают на этапе эксплуатации газопровода и могут привести к значительным последствиям для людей и окружающей среды.

Магистральные газопроводы относятся к объектам повышенного риска. Их опасность определяется совокупностью опасных производственных факторов процесса перекачки и опасных свойств перекачиваемой среды.

При наиболее опасном сценарии развития ЧС возможно: Разрыв линейной части газопровода, разлёт осколков, образование ударной волны, прямое огневое воздействие на окружающюю среду.

При наиболее вероятном сценарии развития ЧС возможно: Разрыв линейной части газопровода, разлёт осколков, образование ударной волны, рассеивание газа в атмосфере. Площадь зон действия поражающих факторов при реализации наиболее вероятного сценария развития ЧС составляет 200 кв. метров.

Исходя статистических данных, следует, что в Краснослободском районе возникновение аварий на магистральном газопроводе маловероятно.

### 11.3.3. Риски возникновения аварий на системах ЖКХ и на электросетях

В соответствии с паспортом безопасности на территории Краснослободского района расположены следующие потенциально опасные объекты системы ЖКХ: электрические сети – 795,8 км, электрические подстанции – 6 шт, трансформаторные подстанции – 237 шт, котельные – 3 шт, газопроводные сети – 665,5 км, ГРП – 1 шт.

Исходя из статистики ЧС, следует, что риск возникновения ЧС  на системах ЖКХ и электросетях маловероятен и находится в пределах допустимых значений.

### 11.3.4. Риски возникновения аварий на транспорте

##### Риски возникновения ЧС на автомобильном транспорте

Общая протяженность автомобильных дорог по Краснослободскому району – 278,8 км. Количество автомобильных мостов – 5.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в республике Мордовия являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение дорог;

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

Подобные аварии, произошедшие вне населенных пунктов, наносят экологический ущерб окружающей среде, но они гораздо опаснее в населенных пунктах, где помимо загрязнения местности опасности подвергаются жизнь и здоровье людей. Поэтому остро ставится проблема обхода городов.

Для пропуска по дорогам негабаритных и опасных грузов оформляются специальные разрешения и органами ГИБДД определяются маршруты и время перевозок.

Совершенствование и развитие городских улиц и дорог способствует безопасности дорожного движения, предотвращению аварий и риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах города необходим комплекс организационных строительных, планировочных и мероприятий требующих, помимо капиталовложений, длительного периода времени.

Исходя из частоты возникновения ДТП, следует, что в Краснослободском районе сохраняется вероятность возникновения ДТП на участках федеральной и региональных дорог.

##### Аварии на железнодорожном транспорте

На территории Краснослободского района железнодорожный транспорт отсутствует.

В соответствии со «Стратегией развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 г.» по территории Краснослободского района пройдет железная дорога Нижний Новгород – Первомайск – Ельники – Краснослободск – Ковылкино – Нижний Ломов – Ртищево. Предлагаемый проектом участок железной дороги явится дублёром существующего направления «Арзамас – Саранск».

11.4. защита территории от Чрезвычайных  ситуаций  природного  и техногенного характера

### 11.4.1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

Для стабилизации оползневых проявлений и переработки берегов рек необходимо:

- срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода (перехват поверхностного стока и водоотвод минуя по возможности оползневой склон);

- регулирование грунтового стока по склонам и тальвегам оврагов и речным склонам;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт, в том числе обеспечение контроля и своевременную ликвидацию утечек из водонесущих коммуникаций;

- строительство удерживающих сооружений;

- агролесомелиорация склонов и присклоновых территорий;

- закрепление грунтов.

Для предотвращения плоскостного смыва и роста оврагов используются три вида мероприятий: агротехнические, гидротехнические и лесомелиоративные.

Агротехнические мероприятия включают пахоту и посев сельскохозяйственных культур поперёк склонов, снегозадержание и регулирование снеготаяния, залужение эродированных склонов, бороздование, лункование, создание микролиманов, щелевание и другие.

Лесомелиоративные мероприятия заключаются в создании специальных противоэрозионных лесопосадок.

Гидротехнические мероприятия предусматриваются в тех случаях, когда применение других мероприятий недостаточно для прекращения эрозионных процессов и заключаются в строительстве на приовражных участках и непосредственно в оврагах, балках, в руслах ручьев и рек гидротехнических сооружений.

Защита от затопления паводками

Для защиты существующих населенных пунктов от затопления предусматривается обвалование защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами и сплошная подсыпка территории до незатапливаемых отметок площадок нового строительства.  В качестве основных средств инженерной защиты от затопления кроме обвалования или искусственного повышения территории предусматривается также регулирование русла водотока в составе расчистки (с целью увеличения пропускной способности) и строительства берегоукрепительных сооружений, регулирование и отвод поверхностного стока, строительство дренажных систем и других сооружений инженерной защиты. Расчётные параметры защитных сооружений устанавливаются в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 33-01-2003.

Конкретные мероприятия по защите от затопления должны быть разработаны на стадии генерального плана населенного пункта.

В большинстве случаев затапливаемые участки расположены довольно неудачно и технически невозможно осуществить строительство защитного сооружения. Защита населения, проживающего на таких территориях, как и прежде, будет осуществляться заблаговременным оповещением и эвакуацией. На таких территориях не должно осуществляться нового строительства, а если это будет допущено, то только после проведения подсыпки территории до незатапливаемых отметок и укрепления отсыпанной территории.

Защита от подтопления грунтовыми водами

В целях борьбы с подтоплением грунтовыми водами необходимо максимальное сохранение элементов естественного ландшафта, в том числе сохранение всех ручьев, тальвегов, логов, являющимися для всей территории естественным дренами, по которым осуществляется водоотвод поверхностных и грунтовых вод со всего бассейна водосбора.

Для защиты от подтопления предусматривается комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации и включает локальную защиту от подтопления отдельно стоящих зданий и сооружений или группы зданий и сооружений, территории в целом (строительство дренажных систем), водоотведение самотечное или принудительное, ликвидацию утечек из водонесущих коммуникаций и искусственных водоемов.

### 11.4.2. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природно-техногенного характера

Защита от катастрофического затопления

Катастрофическое затопление (затопление в случае разрушения напорного гидротехнического сооружения) отнесено к особенно опасным явлениям, в связи с тем, что оно может возникнуть внезапно и повлечь разрушение зданий и сооружений, гибель людей, вывод  из строя оборудования предприятий и нанести огромный  людской и материальный ущерб.

Согласно СНиП 2.07.01-89*, п. 8.1, при разработке проектов планировки необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления освоенных и вновь предлагаемых для освоения площадок.

В данном проекте размещение новых площадок в зоне возможного катастрофического затопления не предусматривается.

Защита от катастрофического затопления ранее освоенных территорий, расположенных вдоль берегов рек не предусматривается в связи с технической невозможностью осуществления строительства защитных сооружений.

Для защиты населения, проживающего на этой территории и рабочих и служащих, занятых на предприятиях, предусматривается оповещение и эвакуация населения в случае возможной угрозы катастрофического затопления.

Для предотвращения разрушения гидротехнического сооружения (плотин) рекомендуется проведение капитального ремонта сооружений находящихся в аварийном и предаварийном состояниях, а также периодическая проверка технического состояния и проведение необходимого ремонта всех гидротехнических сооружений.

Перечень напорных гидротехнических сооружений (гидроузлов), подлежащих реконструкции, представлен ниже.

Проектом предусматривается на период до 2015 г осуществить реконструкцию гидроузлов:

- водохранилише на	р. Авгура, с. Старая Авгура;

- водохранилише на руч. Лепьевский, с. Ефаево;

- пруд на овраге; д. Синяково;

- пруд на р. Прамка, с. Гумны.

На период до 2015 г осуществить реконструкцию гидроузлов:

- водохранилише на	р. Парка, с. Мордовские Парки;

- пруд на р. Гуменка, с. Куликово;

- пруд на овраге Большой Угол, с. Зиновские  Выселки;

- пруд на овраге Аржавец, с. Краснополье.

Противопожарная защита лесов и хлебных массивов

Противопожарная защита лесов – одна из составляющих обеспечения безопасности национальных природных богатств.

Леса на территории Краснослободского района Республики Мордовия в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами, подлежат охране от пожаров. Охрана лесов включает комплекс организационных, правовых и других мер.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах должны осуществляться:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек и противопожарных разрывов;

- создание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов.

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров.

Охрана лесов от пожаров является одним из основных направлений ведения лесного хозяйства и обеспечивается наземными силами, средствами пожаротушения и проведением космического мониторинга.

Наземные силы и средства обнаружения и тушения пожаров представлены сетью пожарно-наблюдательных вышек, наблюдательных пунктов на господствующих высотах и пожарно-химических станций со специализированной лесопожарной техникой и оборудованием (пожарные автоцистерны, лесопожарные агрегаты, пожарные вездеходы и машины, тракторы, бульдозеры, высоконапорные мотопомпы, огнетушители, ручные инструменты и т.д.).

Поскольку главной причиной пожаров является антропогенный фактор, то большое место уделяется противопожарной профилактике, проведению массовой разъяснительной работы среди населения, направленной на воспитание сознательного и бережного отношения к лесу.

В период высокой пожарной опасности ограничивается доступ населения в лесные массивы. Для отдыха отводятся обустроенные насаждения, находящиеся под постоянным контролем лесной охраны. На дорогах, прилегающих к лесным массивам, и лесных дорогах в начале пожароопасного периода устанавливаются плакаты, регулярно публикуются статьи в районных и республиканских газетах, раздаются листовки противопожарного направления.

Большое внимание уделяется мероприятиям по предупреждению распространения лесных пожаров, регулированию состава древостоя, созданию системы противопожарных барьеров, устройству сети дорог противопожарного назначения.

В качестве естественных противопожарных барьеров принимаются реки, а также лесные массивы из лиственных пород.

В качестве искусственных противопожарных барьеров и разрывов используются трассы железных и автомобильных дорог, линии электропередач.

Планировка хвойных лесов вблизи поселков производится путем создания вокруг лесного массива пожароустойчивых лиственных опушек шириной 100-150 м, по границам опушек прокладываются минеральные полосы шириной не менее 2,5 м.

Министерство природных ресурсов Республики Мордовия в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417, организует выполнение противопожарных мероприятий по охране и защите лесов. А также обеспечивает пожарную безопасность и охрану (в том числе тушение лесных пожаров) в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда и находящихся в федеральной собственности.

Система организации охраны лесов от пожаров действует на основе среднесрочных республиканских Программ и нормативных актов.

Администрациями муниципальных образований ежегодно утверждаются оперативные планы мобилизационных мероприятий, в которых предусматривается использование на тушении пожаров техники, транспорта и рабочей силы.

Территориальные лесничества в районах контролируют выполнение объемов мероприятий и расходование средств, занимаются противопожарной пропагандой, мониторингом противопожарной опасности.

Самым слабым звеном в охране лесов от пожаров является недостаточная оснащенность лесхозов противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем, количество которых незначительно увеличивается, а износ значительно растет.

Для поддержания территории Краснослободского территориального лесничества в надлежащем противопожарном состоянии рекомендуется проводить следующие противопожарные мероприятия:

- установить постоянные стенды и выставки при конторах участковых лесничеств;

- установить указатели и шлагбаумы;

- организовать контрольные посты и места для отдыха и курения и т. д.

Проведение указанных мероприятий может корректироваться в зависимости от степени пожарной опасности.

В районе необходимо проводить мероприятия по защите населенных пунктов, расположенных в пожарных зонах вблизи лесных массивов:

- создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

- содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, и автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

- осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли;

- проведение противопожарного обустройства лесов, устройство подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

- осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности в лесах.

Основы организации и тушение пожаров хлебных массивов должны закладываться в республиканском и районном планах обеспечения пожарной безопасности в период уборки урожая.

Для обеспечения безопасности и создания возможности борьбы с пожарами хлебные массивы необходимо разделять на участки площадью до 50 га прокосами шириной 10-12 м, по прокосу делают пропашку шириной 5-6 м.

В период уборки необходимо усиливать дежурство на полях.

### 11.4.3. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Предотвращение чрезвычайных ситуаций на трубопроводном транспорте

Для обеспечения безопасности объектов трубопроводного транспорта необходимо учитывать различные факторы риска, обусловленные не только его техническим состоянием, но и следующими факторами:

- прохождением трубопровода вблизи населенных пунктов и через природные объекты, чувствительные к экологическому загрязнению;

- внешними антропогенными факторами (несанкционированные врезки в трубопровод, терроризм);

- природными факторами (землетрясения, оползни).

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения магистральных трубопроводов и их объектов вокруг них устанавливаются охранные зоны, размеры которых и порядок производства в этих зонах сельскохозяйственных и других работ регламентируются Правилами охраны магистральных трубопроводов.

Температура газа, нефти (нефтепродуктов), поступающих в трубопровод, должна устанавливаться исходя из возможности транспортирования продукта и требований, предъявляемых к сохранности изоляционных покрытий, прочности, устойчивости и надежности трубопровода.

Аварии с газами можно предотвратить при соблюдении рекомендаций, приведенных в таблице 4. СНиП 2.05.06-85* (Магистральные трубопроводы).

Предотвращение чрезвычайных ситуаций на автотранспорте

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

##### Общие положения по содержанию территории населенных пунктов и предприятий.

Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен.

Отдельные блок-контейнерные здания допускается располагать группами не более 10 в группе и площадью не более 800 м2. Расстояние между группами этих зданий и от них до других строений, торговых киосков и т. п. следует принимать не менее 15 м.

Не разрешается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, объектов торговли, добычи, переработки и хранения ЛВЖ, ГЖ и горючих газов (ГГ), производств всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, а также в неотведенных для курения местах иных предприятий, в детских дошкольных и школьных учреждениях, в злаковых массивах.

Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

Территории населенных пунктов и предприятий (организаций) должны иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

На территории жилых домов, общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

На территории населенных пунктов и предприятий не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Анализ чрезвычайных ситуаций показал, что основную долю пожаров в районе составляют пожары, происходящие в жилом секторе, как правило, их количество возрастает с наступлением холодов.

К основным причинам возгорания относятся: неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, оборудования и печей.

##### Пожарная безопасность

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

Проектом предлагается создание пожарных депо в населенных пунктах района с учетом ст. 76 Федерального закона №123 от 22.07.2008, а также с учетом данных по районной плотности населения. Перечень пожарных депо района представлен в таблице.

Таблица 11.1

Перечень существующих и планируемых

к размещению пожарных депо

| Населенный пункт | Количество автомобилей пожарного депо, шт |
| --- | --- |
| Населенные пункты, в которых по состоянию на 01.01.11. размещаются муниципальные пожарные депо |
| г. Краснослободск | 4 |
| с. Старое Синдрово | 1 |
| с. Красная Подгора | 1 |
| Населенные пункты, в которых по состоянию на 01.01.11. размещаются ведомственные пожарные депо |
| с. Новая Карга (СХПК «Новокаргинский») | 1 |
| с. Селищи (ООО «Селищенское) | 1 |
| Населенные пункты, в которых по состоянию на 01.01.11. размещаются добровольные пожарные команды |
| с. Ефаево | 1 |
| Населенные пункты, в которых планируется размещение новых пожарных депо |
| с. Селищи | 1 |
| с. Новая Карга | 1 |
| Населенные пункты, в которых планируется размещение новых пожарных команд |
| с. Колопино | 1 |

В удаленных населенных пунктах, с малой численностью населения, оказывающихся за двадцатиминутным временным радиусом выезда, проектом предлагается организация добровольных пожарных дружин и снабжение их необходимыми техническими средствами тушения пожаров.

Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.

На объектах должна предусматриваться система пожарной безопасности, направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

Согласование отступлений от требований пожарной безопасности проводится в соответствии с требованиями приказа МЧС России «Об утверждении инструкции о порядке согласования отступлений от требований пожарной безопасности, а также не установленных нормативными документами дополнительных требований пожарной безопасности» от 16.03.2007 г. № 141 по конкретному объекту в обоснованных случаях при наличии дополнительных требований пожарной безопасности, не установленных нормативными документами и отражающих специфику противопожарной защиты конкретного объекта, и осуществляется органами Государственного пожарного надзора (подробнее о мероприятиях, обеспечивающих пожарную безопасность, см. раздел «Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

##### Расход воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного хозяйственно-питьевого водопровода. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*, исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП).

Город Краснослободск на первую очередь, с учетом прилегающих к городу сельских населенных пунктов, будет иметь население 12,9  тыс. чел; на расчетный срок  – 13,6  тыс. чел.

На первую очередь и расчетный срок в городе принимается два пожара в застройке, с расходом воды на наружное пожаротушение 10 л/сек и один пожар на промышленном предприятии с расходом воды на наружное пожаротушение 10 л/сек. Расход воды на внутреннее пожаротушение  –  2х2,5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (40 х 3600 х 3) ( 1000 ( 432 м3.

Для населенных пунктов: Новая Карьга и Старое Синдрово, имеющих население от 1,0 до 5,0 тыс. чел:

На первую очередь и расчетный срок принимается один пожар, с расходом воды на наружное пожаротушение 10 л/сек. Расход воды на внутреннее пожаротушение  –  2х2,5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (15 х 3600 х 3) ( 1000 ( 162 м3.

Для остальных населенных пунктов Краснослободского района, имеющих население до 1,0 тыс. чел, на первую очередь и расчетный срок принимается один пожар, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек. Расход воды на внутреннее пожаротушение  –  2х2,5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит – (10 х 3 х 3600) ( 1000 ( 108 м3.

На первую очередь и расчетный срок условно принимается шесть одновременных пожаров в Краснослободском районе:  два пожара в г. Краснослободске с общим расходом воды 20 л/сек; два пожара в сельских населенных пунктах с общим расходом воды 20 л/сек и два пожара в сельских населенных пунктах с общим расходом воды 10 л/сек. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается 5 л/сек на один пожар. Суммарный расход воды, исходя из времени тушения пожара 3 часа, составит – 864 м3.

Вода для тушения пожара хранится в баках водонапорных башен и в противопожарных водоемах.

В населенных пунктах, имеющих централизованную систему водоснабжения, на водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м.

В населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов.

12. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|  | Показатели | Единица измерения | Современ-ное состояние | Первый этап развития | Плани-руемый срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в проектируемых границах | тыс. га | 137,9 | 137,9 | 137,9 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
|  | Расселяемое население всего, в том числе | тыс. чел. | 26,6 | 25,5-25,7 | 26,7-26,9 |
|  | Численность городского населения | тыс. чел. | 10,2 | 12,8-12,9 | 13,5-13,6 |
|  | Численность сельского населения | тыс. чел. | 16,4 | 12,7-12,8 | 13,2-13,3 |
|  | Плотность населения | чел/км2 | 19,2 | 18,6 | 19,5 |
|  | Численность поселений | единиц | 17 | 16 | 16 |
|  | Численность городских поселений | единиц | 1 | 1 | 1 |
|  | Численность сельских поселений |  | 16 | 15 | 15 |
|  | Численность сельских населенных пунктов | единиц | 73 | 60 | 60 |
| 3. | Социальная инфраструктура |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд, всего | тыс. м. кв. | 739,0 | 804,7 | 1025,9 |
|  | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2 на 1 чел. | 27,8 | 31,3 | 38,0 |
|  | Среднегодовой ввод жилищного фонда | тыс. м2 | 8,0 | 11,1 | 17,6 |
| 4. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
|  | Протяженность дорожной сети с твердым покрытием: | км. | 278,8 | 320,0 | 355,0 |
|  | Плотность дорожной сети с твердым покрытием: | км/1000 кв. км. | 251,0 | 288,2 | 319,5 |
|  | Массовый пассажирский транспорт (протяженность линий МПТ) | км | 146 | 173 | 190 |
|  | Обеспеченность населения индивидуальными автомобилями | авт. на 1000 жителей | 220,1 | 310,0 | 400,0 |
| 5. | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Водопотребление | тыс. м3 в сутки | 3,8 | 4,9 | 6,7 |
| 5.1.2. | Источники водоснабжения | подземные |
| 5.2. | Водоотведение |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Общий объём стоков | тыс. м3 в сутки | 3,5* | 2,5 | 4,8 |
| 5.3. | Утилизация ТБО |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Объём ТБО, подлежащих утилизации на полигон | тыс. м3 в год | Нет данных | 27,0 | 28,2 |
| 5.4 | Электроснабжение |  |
| 5.4.1. | Суммарная электрическая нагрузка на коммунально-бытовые нужды | МВт | 3,9 | 5,7 | 8,9 |
| 5.4.2. | Удельная электронагрузка | Вт/чел | 150 | 200 | 300 |
| 5.4.3. | Источники покрытия электронагрузок | Четыре ПС 110/10кВ и две ПС 35/10кВ |
| 5.5. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 5.5.1. | Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды, в том числе прирост | Гкал/ч | 88,7 - | 96,6 11,9 | 123,1 40,1 |
| 5.6 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 5.6.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды и отопление одноэтажной застройки, в том числе прирост | Млн. м3/год | 38500 | 42000 5000 | 53550 17500 |
| 5.6.2. | Источники подачи газа | АГРС «КРАСНОСЛОБОДСК» и АГРС «Старое Синдрово» |

13. нормативно-правовое обеспечение реализации схемы территориального планирования или (Предложения по реализации СТП)

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ для правовой реализации утвержденной Схемы территориального создается план реализации Схемы территориального планирования, который утверждается Главой местной администрации муниципального района в течение трех месяцев со дня утверждения такой схемы.

План реализации разрабатывается на основе:

- Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия на период до 2025 года;

- Схемы территориального планирования Республики Мордовия;

- Схемы территориального планирования Краснослободского муниципального района Республики Мордовия;

- Муниципальной целевой программы социально-экономического развития Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на период до 2010 г. и прогноз до 2020 г.

- других программ и нацпроектов, реализуемых на территории Республики Мордовия.

В плане реализации Схемы территориального планирования Краснослободского района выделяется расчетный срок реализации Схемы территориального планирования, на который рассчитаны все основные проектные решения и первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации.

В плане реализации Схемы территориального планирования Краснослободского района содержатся:

- решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки межселенных территорий в случае планирования застройки таких территорий или о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

- сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения и объектов капитального строительства на межселенных территориях, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

- сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

- финансово-экономическое обоснование реализации Схемы территориального планирования муниципального района.

При разработке плана реализации учитываются основные тенденции социально-экономического развития, ранее разработанная проектная документация по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры, имеющиеся отводы земельных участков и иная информация.

Схема территориального планирования муниципального района, в соответствии с Градостроительным кодексом и другими руководящими документами, реализуется, прежде всего, через разработку градостроительной документации низшего уровня. К ним относятся:

-	Генеральные планы поселений;

-	Правила землепользования и застройки;

-	Проекты планировки на территорию размещения объектов капитального строительства.

Таблица 13.1

Предложения по срокам реализации разработки

градостроительной и другой проектной документации

|  | Наименование | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Генеральные планы поселений | 1-я очередь |
| 2 | Правила землепользования и застройки земель поселений | 1-я очередь |
| 3 | Проекты планировки на части земель поселений | 1-я очередь |
| 4 | Разработка технической документации на объекты капитального строительства, связанные с инженерной и транспортной инфраструктурой | 1-я очередь |
| 5 | Размещение инженерной и транспортной инфраструктуры в узловых пунктах системы расселения | 1-я очередь |
| 6 | Размещение инженерной и транспортной инфраструктуры во всех населенных пунктах | 2-я очередь |

14. использование геоинформационных технологий

Геоинформационные технологии – это комплекс организационных, технических, программных и информационных средств, позволяющий на современном уровне проектировать различные объекты, а также составлять районную планировочную схему, создавать планы отдельных населённых пунктов и городов.

Разработанные графические материалы градостроительной документации, сформированные в виде многочисленных электронных слоёв в единой системе координат, демонстрируют Схему территориального планирования в электронном виде.

Точнее эту разработку можно определить как Схему территориального планирования муниципального района в компьютерном виде, что позволяет работать в единой информационной среде с различными схемами, хранить их в архиве и распечатывать графические материалы на бумагу.

Материалы Схемы территориального планирования, созданные на базе географической информационной системы (ГИС), содержат большое количество слоёв с данными о современном состоянии и планируемом размещении объектов градостроительства. Графические слои обеспечены экономической и социальной, инженерно-транспортной и природоохранной, нормативно-правовой и пространственной информацией.

Разработка современной СТП района в электронном виде, кроме традиционно решаемых задач создания градостроительной документации, формирует основу информационного обеспечения градостроительной деятельности, позволяющую иметь комплексную информационную систему территориального зонирования, территориальных ресурсов и регламентов их использования.

В последующем, это позволит использовать единое информационное пространство, на базе которого возможна организация постоянного мониторинга территории сельских поселений.

Постоянный мониторинг территории района на базе ГИС позволит:

- повысить оперативность принятия и качество решений по регулированию социально-экономических процессов;

- усилить эффективность взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с субъектами и населением;

- обеспечить целесообразно полной, достоверной и своевременной  информацией все категории субъектов, принимающих управленческие  и общественно-значимые решения;

- сформировать новые источники поступления средств в бюджет районной администрации за счёт оказания платных услуг предприятиям и населению с использованием информационных технологий.

Информационную основу геоинформационных технологий составляют:

- цифровые картографические материалы района в растровом и векторном видах масштаба 1:25 000,  1:50 000, содержащие многослойную тематическую информацию, а также базы данных об объектах;

- адресный реестр, содержащий данные об адресах земельных участков, зданий и сооружений, производственных и сельскохозяйственных объектах.

Материалы Схемы территориального планирования, созданные на базе географической информационной системы (ГИС), позволяют:

- создать информационно-поисковую систему общего доступа, обрабатывающую запросы по пространственной информации;

- создать районный отраслевой фонд цифровых данных;

- обеспечить создание единого центра телекоммуникаций, обеспечивающего хранение и защиту информации, с его помощью обеспечивается взаимодействие организаций – поставщиков и потребителей  геоинформационных данных;

- сформировать организационно-экономический механизм финансирования работ по развитию района;

- использовать современные данные космической съёмки и цифровой модели местности, обеспечить возможность предоставления пространственных данных  о территории района через интернет-интерфейсы;

- разработать ГИС учёта земель, предназначенную для сбора, хранения и анализа информации о пользовании земельными участками на территории района.

# ПРИЛОЖЕНИЯ